湖南省第四工程有限公司岳阳赶山东

路一标段“9·25”高处坠落事故

调

查

报

告

湖南省第四工程有限公司岳阳赶山东路一标段

“9·25”高处坠落事故调查组

2018年3月

湖南省第四工程有限公司岳阳赶山东路

一标段“9·25”高处坠落事故调查报告

2017年9月25日16时30分许，湖南省第四工程有限公司驻岳阳赶山东路一标段（K0+640）项目部劳务作业人员进行边坡施工时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡1人受伤，事故直接经济损失132万元。

2017年10月5日，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经岳阳市人民政府批准，成立由市安监局牵头，市公安局、市总工会、市国资委、市交通运输局、岳阳楼区人民政府联合组成的事故调查组，并邀请市人民检察院参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明事故发生经过和原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）岳阳赶山东路道路（S304湖滨-康王）工程建设项目基本情况

工程名称：岳阳市赶山东路（S304湖滨-康王）道路工程；

工程地点：岳阳市南湖新区、岳阳楼区、经济技术开发区；

工程立项批准文号：岳发改审[2015]127号；

工程发包单位：岳阳市交通建设投资有限公司；

施工单位：湖南省第四工程有限公司；

监理单位：河北远大工程咨询有限公司；

劳务单位：平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司；

资金来源：建设单位自筹；

合同总工期：540天；

总合同价款：壹亿壹仟玖佰伍拾肆万元人民币。

（二）事故相关单位基本情况

1、平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司

平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司成立于2007年12月10日。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），《营业执照》统一社会信用代码：91430626668584034Q；

公司住所：平江县冬塔乡政府办公楼；

法定代表人：刘吉昌；

注册资金：伍仟万人民币；

营业期限：2007年12月10日至2027年12月9日；

经营范围：凭本企业资质从事劳务分包、劳务承包、室内外装饰工程、水利工程、路桥工程、市政工程、土石方工程。

该公司持有湖南省住建厅颁发的《安全生产许可证》。

编号：（湘）JZ安许证字[2015]000675-01（2）；

有效期：自2016年2月1日至2019年2月1日；

许可范围：建筑施工；

该公司持有岳阳市住建局颁发的《建筑业企业资质证书》。

证书编号：D343062148；

有效期：至2022年3月2日；

资质类别及等级：施工劳务不分等级。

因该公司法人代表刘吉昌在国外，该工程项目由授权委托人易雄辉全权负责。

2、湖南省第四工程有限公司

湖南省第四工程有限公司成立于1958年8月10日。

公司类型：有限责任公司（国有独资），《营业执照》统一社会信用代码：91430500185520490U；

公司住所：邵阳市双清区东大路675号；

法定代表人：周先平；

注册资本：壹拾亿元人民币；

公司隶属：湖南省第四工程有限公司隶属湖南省建设工程集团有限公司；

营业期限：2008年8月10日至2058年8月9日；

经营范围：承包各类通用工业与民用项目的建筑施工（包括装饰、市政公用、地基与基础、打桩、钢结构、高耸构筑物、环保、水电、水利、消防、警报、电梯、通风空调）；承包公路工程、桥梁工程及普通设备仪表安装、建筑设计、房屋拆除、渣土清运、建筑幕墙工程；建筑材料及钢结构制品的销售；承包境外房屋建筑、市政公用、地基与基础、钢结构、高耸构筑物、环保、桥梁工程和境内国际招标工程。

该公司持有湖南省住建厅颁发的《安全生产许可证》。

编号：（湘）JZ安许证字[2008]000020-17（25）；

有效期：自2017年1月12日至2020年1月11日；

许可范围：建筑施工；

该公司持有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》。

证书编号：D143055638；

有效期：至2021年3月14日；

资质类别及等级：可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。

该公司在岳阳赶山东路一标段项目工程成立了项目部，项目部由岳阳分公司派驻拥有相应资质的人员进行管理。该项目部由岳阳分公司的唐满玉担任项目经理、陈忠担任项目执行经理、欧金田担任项目技术负责人。

3、湖南省第四工程有限公司岳阳分公司

湖南省第四工程有限公司岳阳分公司成立于2009年1月12日。

公司类型：有限责任公司分公司（国有独资），《营业执照》统一社会信用代码：914306008860998540；

公司住所：岳阳市岳阳楼区冷水铺联港路（洪源机械厂旁）；

负责人：盛新湘；

经营范围：为隶属公司联系业务及咨询服务。

公司基本情况：湖南省第四工程有限公司岳阳分公司隶属国有独资大型施工企业湖南省第四工程有限公司，分公司财务独立核算，人事任命由湖南省第四工程有限公司负责，下设三室七处，现在有在册职工287人，专业技术人员156人，其中高级职称2人，中级职称19人；建造师共21人，其中一级建造师10人，二级建造师11人。

4、河北远大工程咨询有限公司

河北远大工程咨询有限公司成立于2004年7月9日。

公司类型：有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码：911301007651504144；

公司住所：石家庄裕华区槐中路宾南花园南幢3-501；

法定代表人：张利军；

注册资本：壹仟壹佰壹拾万元整；

营业期限：2004年7月9日至2024年7月8日；

经营范围：建设工程招标代理，政府采购招标代理，机电产品招标代理，建设工程监理、造价咨询服务，建设工程项目管理，建设工程项目咨询。

该公司持有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》。

证书编号：E113000729-8/8；

有效期：至2018年12月31日；

资质类别及等级：房屋建筑施工监理甲级、农林工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程对的项目管理、技术咨询等业务。

河北远大工程咨询有限公司在岳阳赶山东路建设项目工程设置了项目监理部，由廖伟担任总监，有12名监理人员。

（三）工程相关合同签订情况

1、2016年12月2日，岳阳市交通建设投资有限公司与湖南省第四工程有限公司签订《湖南省建设工程施工合同》，合同约定湖南省第四工程有限公司为岳阳市赶山东路道路工程一标段（K0+000-K2+580）承包单位。

2、2016年10月8日，岳阳市交通建设投资有限公司与河北远大工程咨询有限公司签订《监理服务合同》，委托河北远大工程咨询有限公司对岳阳市赶山东路一标段建设项目工程进行监理，监理费用贰佰柒拾壹万元。合同约定：监理服务范围：赶山东路K0+000-K2+580、赶山东路K2+800-K2+245、长康南路KK2+640-KK5+700。监理服务期限540天，缺陷责任期24个月。

3、2017年9月18日，湖南省第四工程有限公司岳阳分公司与平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司签订《建设工程劳务分包合同》。合同约定：开工日期为2017年9月23日，竣工日期为2017年12月31日。劳务分包内容为：锚杆、泄水孔清包工；种草挂网；种草不挂网；方格梁装模、浇混凝土、钢筋制作。合同总造价190万元。平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司合同签订人为授权委托人易雄辉，同时负责全面工作。

（四）事故发生工程概况

1、事故发生地点概况

本起事故发生地点为:赶山东路一标段K0+640处高边坡；

事故发生作业情况：平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司的作业人员进行高边坡锚杆作业。

2、施工设计方案及事故现场施工情况概况

施工设计方案：2017年4月16日，湖南省第四工程有限公司制定赶山东路锚杆施工设计方案，方案制定后分别由河北远大工程咨询有限公司和岳阳市临湘至湖滨公路项目建设管理部审核通过。方案第四项主要施工方法及施工顺序中第三点明确要求进行边坡锚杆作业需要严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的要求进行搭设脚手架和作业平台后才可进行锚杆作业。

事故现场施工情况：平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司没有按照《锚杆施工设计方案》的要求搭设脚手架和作业平台进行锚杆作业，而是使用吊篮在边坡上进行锚杆作业。

（五）赶山东路一标段建设项目工程安全管理机构及人员相关情况

1、平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司

平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司没有按照《建设工程劳务分包合同》的约定设置专职安全员，也没有相应的安全管理机构，所有的施工作业管理都是由公司委托代理人易雄辉负责。

2、湖南省第四工程有限公司

湖南省第四工程有限公司岳阳分公司驻赶山东路一标段项目部成立了安全生产领导小组，组长由项目经理唐满玉担任；副组长由陈忠担任；组员有：洪福祥、刘国清、聂辉、王传亮、湛澜、饶珊、蒋仁杰、刘连俊。

3、河北远大工程咨询有限公司

河北远大工程咨询有限公司在赶山东路一标段设立了项目监理部。项目监理部由总监理工程师廖伟负责，配置有四名专监分别是：肖金莲、邓滢、李广琳（兼任见证员）、蒋剑；监理员6名分别是：欧盛军、李文、万丽华、王力勇、毛翔、陈铁山。

因监理公司内部调整，原总监廖伟更换为李勇，专监邓滢、李广琳、蒋剑分别更换为刘中平、何刚、鲁立新。

（六）赶山东路一标段安全管理情况

平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司按合同规定于2017年9月23日入场进行锚杆作业设备调试。在入场进行设备调试前，该公司对作业人员没有进行任何安全教育培训。当天，湖南省第四工程有限公司和河北远大工程咨询有限公司进行开工确认时发现平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司没有执行施工设计方案的规定，在进行锚杆作业前没有搭设脚手架和作业平台，而是使用吊篮进行锚杆作业。针对该情况，两家单位分别对平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司下达了停工整改指令，要求锚杆作业必须搭设脚手架，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司的作业人员在当天全部停止了施工并退出了作业现场。在2017年9月25日下午，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司劳务作业人员在管理人员未在场的情况下，违规自行使用吊篮在K0+640处高边坡进行锚杆作业。在事故发生当天下午14时，监理公司召集施工单位就劳务公司未搭设脚手架和作业平台的问题召开监理会议，研究上报建设主管部门对劳务公司进行处理的情况。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2017年9月25日13时，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司的作业人员胡永根和李红亮在赶山东路K0+640段北面边坡违规使用吊篮进行锚杆作业。在工作到16时30分时，吊篮从边坡顶下降至距离地面5米左右，李永亮和胡永根分开站在吊篮两侧进行作业，当时李红亮在调试打孔机，胡永根感觉身体不适，李红亮看见后马上过去扶他，导致吊篮失衡从边坡上坠落至地面排水沟内，两人分别受伤，其中胡永根因头部首先落地，受伤严重。

（二）应急救援情况

在吊篮坠落后，现场作业人员马上拨打120急救电话，并分别向易雄辉、唐满玉、李勇报告了事故情况。16时45分，120救护车到达现场，将胡永根、李红亮两人送往市一人民医院东院进行救治。但因伤势严重，胡永根于2017年9月25日23时15分，经救治无效死亡。李红亮因伤势较轻，进行住院治疗。

2017年9月27日，湖南省第四工程有限公司和平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司与胡永根家属签订了《补偿协议书》，一次性赔偿胡永根家属人民币130万元。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司没有按《锚杆施工方案》的规定在搭设脚手架和作业平台后进行锚杆作业，而是违规使用吊篮进行锚杆作业，是导致本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司

1、没有对作业人员进行任何安全教育培训。

2、没有按照《锚杆施工方案》的要求搭设脚手架和作业平台，而是使用吊篮进行锚杆作业。

3、没有按照《建设工程劳务分包合同》的约定设置专职安全员，作业现场安全监管出现漏洞。

4、在施工单位和监理单位分别下达了停工指令书后，没有及时制止作业人员擅自进行锚杆施工。

湖南省第四工程有限公司

1、对劳务公司违规施工情况，没有采取有效的遏制和监督措施，导致劳务公司的违规施工的行为没有及时有效制止。

2、对于劳务公司未按合同要求配备专职安全员的行为没有及时纠正和要求整改。

（三）事故性质

经调查分析认定：湖南省第四工程有限公司岳阳赶山东路一标段“9·25”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

胡永根，男，群众，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司劳务作业人员，擅自使用吊篮进行锚杆作业，导致事故发生，对本起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议追究责任人员

1、易雄辉，男，群众，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司生产经理、驻赶山东路一标段负责人，没有对作业人员进行任何安全教育培训。没有按照《施工方案》的规定，搭设脚手架和作业平台进行锚杆作业，擅自使用吊篮进行作业；在施工单位和监理单位下达了停工整改指令书后，没有及时制止作业人员使用吊篮进行锚杆作业。没有按照《建设工程劳务分包合同》的约定设置专职安全员，导致作业现场安全监管出现漏洞。对事故发生负有直接责任，建议平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司与其解除委托授权和劳动用工关系。

2、刘吉昌，男，群众，平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司法人代表、总经理，负责公司全面的安全生产工作。在公司进行赶山东路一标段项目作业中未重视安全生产工作，未督促易雄辉对劳务作业人员进行安全教育培训，对事故发生负有领导责任，建议由市安监局依据《安全生产法》给予其处以上年度收入30%的经济处罚。

3、王传亮，男，群众，湖南省第四工程有限公司岳阳分公司驻赶山东路一标段项目部安全员，在发现劳务公司违规进行施工后，没有采取有效的遏制和监督措施，导致劳务公司的违规施工的行为没有有效制止。对于劳务公司未按合同要求配备专职安全员的行为没有及时纠正和要求整改。对事故发生负有直接监管责任，建议由湖南省第四工程有限公司给予其解除劳动用工关系。

4、陈忠，男，群众，湖南省第四工程有限公司岳阳分公司驻赶山东路一标段项目部执行经理，负责项目施工现场安全生产工作，在发现劳务公司违规进行施工后，没有采取有效的遏制和监督措施，导致劳务公司的违规施工的行为没有有效制止。对于劳务公司未按合同要求配备专职安全员的行为没有及时纠正和要求整改，对事故发生负有直接监管责任，建议由湖南省第四工程有限公司依据内部管理制度对其给予行政记过处分并处经济处罚3000元。

5、唐满玉，女，中共党员，湖南省第四工程有限公司岳阳分公司驻赶山东路一标段项目部项目经理，负责项目部全面工作，同时也是项目安全第一责任人。督促下属认真履行安全生产职责不力，对安全员发现劳务公司违规进行施工后，没有采取有效的遏制和监督措施，对事故发生负有领导责任，建议由湖南省第四工程有限公司依据内部管理制度对其给予行政警告处分并处经济处罚3000元。

6、曹黎明，男，中共党员，湖南省第四工程有限公司岳阳分公司副经理，分管安全生产工作。未严格督促公司驻赶山东路一标段项目部对劳务公司违规行为采取有效的遏制和监督措施，对事故发生负有领导责任，建议由湖南省第四工程有限公司依据内部管理制度对其给予行政警告处分并处经济处罚2000元。

（三）建议其他处理人员

1、何刚，男，群众，河北远大工程咨询有限公司驻岳阳赶山东路一、二标监理部专监，对劳务公司违规行为没有采取有效的遏制措施，对事故发生负有监管责任，建议由河北远大工程咨询有限公司依据内部管理制度对其给予行政警告处分并处经济处罚2000元。

2、李勇，男，群众，河北远大工程咨询有限公司驻岳阳赶山东路一、二标监理部总监，未督促监理人员对劳务公司违规行为采取有效的遏制措施，对事故发生负有领导责任，建议由河北远大工程咨询有限公司依据内部管理制度对其给予诫勉谈话处分并处经济处罚2000元。

3、万晓阳，男，中共党员，岳阳市交通建设投资有限公司临湖公路项目部安全员，对赶山东路一标段施工单位和监理单位的安全生产工作督促不严，对事故发生负有监管责任，建议由岳阳市交通建设投资有限公司对其给予诫勉谈话处分并处经济处罚2000元。

4、李应平，男，中共党员，岳阳市交通建设投资有限公司临湖公路项目部征拆安监室主任，对赶山东路一标段施工单位和监理单位的安全生产工作督促不严，对事故发生负有领导责任，建议由岳阳市交通建设投资有限公司对其给予诫勉谈话处分并处经济处罚2000元。

（四）对事故责任单位的处理建议

1、依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由市安监局对平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司处以人民币20万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

2、依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由市安监局对湖南省第四工程有限公司处以人民币20万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）平江县吉昌路桥建筑劳务有限公司要切实健全安全生产责任制，切实按照相关法律法规做好安全教育培训，确保安全教育培训时间和内容的落实，施工作业必须严格按照《施工方案》进行施工。

（二）湖南省第四工程有限公司岳阳分公司要强化企业主体责任意识，积极消除安全隐患。对在建项目工程进行全面排查，作业现场安全管理人员和负有安全管理职责的人员必须切实履职，防止出现安全监管漏洞，对劳务单位要严格进行监管，防止类似情况出现，坚决遏制事故隐患。

（三）河北远大工程咨询有限公司要加强对项目工程施工单位安全履职情况的监理，虽然对于劳务单位的违规行为采取了一系列的措施，但需在后续施工监理中更加严格的查处劳务单位的违章违规作业，协助施工单位做好安全隐患整改工作，防止事故发生。

（四）岳阳市交通建设投资有限公司要切实落实监督责任，加大监督力度，严格督促监理单位和施工单位履行安全生产职责。

岳阳市人民政府

湖南省第四工程有限公司岳阳赶山东路一标段

“9·25”高处坠落事故调查组

2018年3月30日

附件一：事故调查组成员签名表

附件二：人员伤亡和直接经济损失表

- 伤亡人员表

| 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 工种 | 伤害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡永根 | 男 | 湖南岳阳市郭镇 | 52 | 劳务人员 | 死亡 |
| 李红亮 | 男 | 湖南岳阳市岳阳楼区 | 45 | 劳务人员 | 轻伤 |

- 直接经济损失表

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赔偿金额 | 130万元 |
| 2 | 其他费用 | 2万元 |
| 合计 | 132万元 |