《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目所在地自然环境	11

三、 环境质量状况	17

四、 评价适用标准	22

五、 建设项目工程分析	25

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、 环境影响分析	29

八、 建设项目拟采取的防治措施及预计治理效果	31

九、 结论与建议	32

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边敏感点图

附图3 项目现场勘察图

附件：

附件1 委托书

附件2 工程竣工验收单

附件3 环境质量检测报告

附表：

附表1建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市南湖区域黑臭水体整治项目--曹家汊治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市南湖新区城市管理局 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 周余 |
| 通讯地址 | 岳阳市南湖新区 |
| 联系电话 | 18707301006 | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 岳阳市南湖新区 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办）■改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | N7721水污染治理 |
| 用地面积(m2) | / | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 （万元） | 43.5 | 其中：环保投资（万元） | 43.5 | 其中环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 | / | 预计投产 日期 | / |
| 工程内容及规模 一、项目由来 2015年4月2日，国务院正式发布了《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），明确了对于黑臭水体整治的总体要求，到2020年地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。2017年湖南省住房和城乡建设厅、湖南省环境保护厅发布了《关于加快推进我省城市黑臭水体整治工作的通知》（湘建城函〔2017〕41号），岳阳市根据该通知要求编制了《岳阳市城市黑臭水体整治工作方案》，2018年-2020年按照80％、90％、95％的消除比例逐步有计划开展整治，到2020年全面完成黑臭水体的消除。 为贯彻落实《水污染防治行动计划》，岳阳市根据《湖南省住房和城乡建设厅、湖南省环境保护厅转发住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》的相关要求，完成了对该市城区黑臭水体情况进行了摸底排查，并将南湖水域列为岳阳市城区黑臭水体重点治理对象。 南湖水域是岳阳市城区的重要组成部分，也是湖南岳阳洞庭湖旅游度假区的重要区域。因此，消除污染问题、改善区域水质，建设水生态，提升和稳固水体的水环境、水景观，防止水环境污染、保护好生态环境，有利于更进一步发挥区域的休闲、娱乐、教育的功能，全面提升区域经济和社会的可持续发展能力。 根据《岳阳市南湖区域黑臭水体整治项目治理方案》，南湖区域黑臭水体整治涉及南湖水岸南侧塘、荷花池、虾子山、南湖曹家汊、景湖湾水塘、理工学院泵站水塘、理工学院景观河、黄梅港八个治理点。本项目为南湖区域黑臭水体八个治理点中的一个治理点--曹家汊治理工程。根据《岳阳市城市黑臭水体整治工作方案》的时间要求，本项目治理工程于2017年10月开工，并于2018年12月15日通过工程竣工验收。故本项目属补办环评项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本工程的建设内容清淤治理属于“四十六、水利”中的“145、河湖整治”的“其他”，需编制环境影响评价报告表。为此，岳阳市南湖新区城市管理局特委托湖南振鑫环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，我公司环评技术人员按照有关法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、项目建设必要性 南湖水域是岳阳市城区的重要组成部分，也是岳阳洞庭湖旅游度假区的重要区域。因此，消除污染问题、改善区域水质，建设水生态，提升和稳固水体的水环境、水景观，防止水环境污染、保护好生态环境，有利于更进一步发挥区域的休闲、娱乐、教育的功能，全面提升区域经济和社会的可持续发展能力。 建成区要基本消除黑臭水体的需要 2015年国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标。 区域水环境整治的需要 城市的环境保护是城市发展必不可少的组成部分，随着城市的发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分。项目区域的水质污染有加重趋势，改善水质有利于地区环境保护规划的实现。 经济发展的需要 城市排水是城市基础设施的重要组成部分，直接影响到城市的各种功能发挥。项目区内的水质改善，有利于旅游项目和文化的建设和发展，有利于城市生态旅游和文化旅游战略的发展，有利于区域整体环境的进一步提升与稳固，继续提升周边地块的开发建设，促进经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。 保护水源的需要 水资源是人类赖以生存的基础，是社会持续发展的保障。随着岳阳市社会经济的飞速发展，用水量和排水量将逐年增加，排水基础设施和发展的矛盾突现。切实有效地保护水资源，可以使水资源得以持续利用，促进社会经济的可持续发展。污水处理可以改善水环境，缓解水资源的供需矛盾。 三、工程概况 1、项目名称、建设地点、建设性质及建设规模 项目名称：岳阳市南湖区域黑臭水体整治项目--曹家汊治理工程 建设单位：岳阳市南湖新区城市管理局 建设性质：新建（补办） 建设地点：岳阳市南湖新区天灯咀片区，中心点经纬度：东经113.108449°、北纬29.349314°。 总投资：43.5万元 2、项目主要建设内容及规模 曹家汊面积约2.1ha，治理工程按照“控源截污、内源治理、水质净化、生态修复”的技术路线实施，减少直接排入塘内的污水和初期雨水，同时对塘内水生植物残体及垃圾清理，从源头控制污染；采用人工清淤与生物清淤相结合对湖底淤泥进行清理和消减，并为水生植物生长提供基质；采用投放生物制剂降低进水污染因子浓度，改善湖水水质；通过人工增氧曝气、推流等，增加水体溶解度浓度，加速水体循环，强化水体的自净功能；采取生态治理措施，完善水生动植物种类和种群，形成完成的食物链，对水体中的污染物进行转移、转化及降解，逐步恢复水体的自净能力。项目主要建设内容及规模详见下表： 表1-1 建设内容及规模 类别 建设内容及规模 控源截污 1、将纳污范围内的污水截至污水管中集中处理，减少直接排入的污水对湖体的冲击； 2、面源污染控制：通过初期雨水控制技术、生态滤沟、柔性生态驳岸技术削弱初期雨水污染程度； 3、提出了控制措施，控制汇水面积内的面源垃圾，范围内垃圾日产日清，及时清运至垃圾中转站。 内源治理 污水抽排 采用2套水泵的抽排，每天抽排24小时，抽排时间为8天，抽排水量约56000m3。 清淤工程 采用机械清淤及人工清淤相结合的方式，对塘池底进行清淤，淤泥量约15000m3。 水质净化 投放微生物制剂，改善湖水水质，投加量约0.8t，分两次投加。 生态修复 将曹家汊的湖堤改建成生态驳岸，涉及到湖岸边约3m的范围，约4800m2。在驳岸区域内种植水生植物，挺水植物选择荷花、美人蕉、黄菖蒲、再力花、梭鱼草、芦苇、水葱、慈姑等，沉水植物主要选择狐尾藻、金鱼藻、眼子菜； 采用生态浮岛+生物飘带对水体进行净化；生态浮岛分散式分布，采用湿式有框结构，总面积约2100m2，浮岛上种植的植物有美人蕉、黄菖蒲、梭鱼草、水葱、金鱼藻；生物飘带约850m3，固定于生态浮岛底部； 在水体中设置曝气装置，采取了推流曝气和喷泉曝气两种形式，共布置8台太阳能推流曝气机机12台太阳能喷泉曝气机； 构建以沉水植物为主，辅以它类水生植物、水生动物的生态系统，完整食物链增强水生生态自净能力。沉水植物种植面积约1000m2，挺水植物种植面积约1062m2，深水生态浮岛2100m2，并投放水生动物约500kg，主要为环棱螺、青虾、贝壳、白鲢、鳙鱼。 环保工程 噪声措施 选用低噪声设备 废水措施 施工期废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘不外排。 固废措施 淤泥用作景观绿化种植土，植物残体交由环卫部门处理。 生态措施 建设生态驳岸、生物飘带、生态浮岛，构建较完整的生态系统。 . 3、主要工程量 项目主要工程量见下表： 表1-2 曹家汊黑臭水体治理工程量一览表 序号 项目名称 计量单位 工程量 备注 1 抽排污水 m3 56000 2 清淤量 m3 15000 3 补水 m3 40000 4 生态驳岸 m2 4800 5 生态浮岛 m2 2100 6 生物飘带 m3 850 7 推流曝气机 台 8 0.75kw太阳能 8 喷泉曝气机 台 12 0.75kw太阳能 9 浮岛植物 m2 2100 10 挺水植物 m2 1062 11 沉水植物 m2 1000 12 鳙鱼 尾 300 100~200g 13 鲢鱼 尾 300 100~200g 14 贝壳 kg 150 5~10cm 15 青虾 kg 80 2~4cm 16 环棱螺 kg 160 1~2cm 17 微生物菌 kg 800 复合微生物菌剂 4、能耗消耗 本综合整治项目工程施工机械设备主要以油耗和电耗设备为主。其中土石方开挖和清淤工程以油耗设备为主，施工排水、基础处理等项目以电耗设备为主，混凝土浇筑项目及底泥清理阶段既有油耗设备又有电耗设备。 （1）电消耗量估算 本项目施工阶段电耗主要是抽水、清淤阶段、照明及生活用电等。经统计，施工期间电消耗量为5×104kwh。 （2）油消耗量估算 生产中使用耗油设备有材料运输汽车及挖掘机、推土机、起重机等设备，设备平均油耗约80L/d。 5、总投资估算 本工程总投资为43.5万元，其中：第一部分工程费用，包括污水抽排、清淤治理、生态修复等费用；第二部分其他费用，包括管理费、勘察费、监理费、监测费等费用。 6、施工进度 目前，曹家汊治理工程已完成，治理工程于2017年10于开工，2017年12月完工。 7、治理目标 （1）感官目标 显著改善水体发黑发臭的感官污染，达到水体清澈透亮，无特殊气味，不滋生过量的水生浮游动物，显著提高水体透明度，使水体透明度达到25cm以上。 （2）理化目标 溶解氧大于2.0mg/L，氧化还原电位大于50mV，氨氮低于8.0mg/L。 （3）生态目标 在保证水体水质的前提下，改善塘内微生态，构建长期稳定运行的水生生态系统，水体呈现出“生态、宜居、水清、气净”的生态面貌，大幅提升周边的生态环境。 三、项目建设合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目为“河湖治理”类项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），为鼓励类中“水利”类的第二条“江河、堤防建设及河道、水库治理工程”，因此，符合国家产业政策。 （2）与《水污染防治行动计划》符合性分析 《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标，从根本上扭转水体黑臭问题恶化趋势，完善水环境管理体制和长效运行机制，实现水环境保护和社会经济协调发展。本项目拟对南湖新区双塘村黑臭水体进行整治，是对党中央、国务院《水污染防治行动计划》的贯彻落实，符合《水污染防治行动计划》要求。 （3）与《黑臭水体整治工作指南》符合性分析 根据《黑臭水体整治工作指南》的要求，“到2017年底前确保全省城镇段河道保洁责任机制逐步建立、县城以上城区段河面垃圾有专人清理，实现水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；到2020年底前完成黑臭水体治理目标”。本项目黑臭水治理采用控源截污、内源治理等措施，是《黑臭水体整治工作指南》工作要求的具体体现。 （4）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳市南湖新区，根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，不在岳阳市生态保护红线范围内。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域声质量现状满足相关环境质量标准，大气环境属于不达标区，治理前地表水环境不满足相关环境质量标准。通过对比2018-2019环境空气质量现状数据，岳阳市环境空气质量呈现持续好转趋势，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。本项目为黑臭水体治理项目，改善了项目区地表水水质，治理完成后使项目地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。故项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目施工过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目所在区域暂未编制环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的相关要求。 （5）小结 综上分析，本项目建设符合产业政策和相关规划要求，能够改善区域环境质量，建设可行。 |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题： 根据现场勘察，曹家汊治理工程已完成，现状水体较清澈，与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题主要为：治理前项目水塘水质及底泥污染问题、治理期工程施工的环境影响。 一、治理前污染情况及主要环境问题 根据项目治理方案，项目治理前水体流动性较差，生态系统结构受损、转化功能低微，水体富营养化，底泥污染严重。岳阳市南湖新区住建局委托湖南亿科检测有限有限公司于2017年6月22~28日对本项目治理前水质及底泥进行了检测，检测结果如下： 表1-3 项目地表水检测结果 单位：pH值无量纲、氧化还原电位mV、透明度为cm、粪大肠菌群个/L，其余为mg/L 监测因子 监测点位 标准限值 达标判定 曹家汊1 曹家汊2 曹家汊3 判定理化指标 透明度 26 19 31 >25 超标 DO 5.5 5.4 5.3 ≥2.0 达标 氧化还原电位 30.4 30.8 29.7 >50 超标 氨氮 3.34 3.24 3.16 ≤2.0 超标 其他监测因子 pH 7.46 7.32 7.29 6~9 达标 COD 57 52 66 ≤40 超标 BOD5 25.7 21.1 26 ≤10 超标 TN 3.40 2.66 2.87 ≤2.0 超标 TP 0.414 0.348 0.310 ≤0.2 超标 阴离子表面活性剂 0.157 0.148 0.137 ≤0.3 达标 粪大肠菌群 3500 2800 5400 ≤40000 达标 F- 1.02 0.89 1.10 ≤1.5 达标 表1-4 项目底泥检测结果 单位：mg/kg 监测因子 监测点位 标准限值 达标判定 曹家汊1 曹家汊2 曹家汊3 铅 13.96 14.15 16.9 120 达标 铬 31.82 54.22 38.59 200 达标 汞 0.146 0.149 0.149 2.4 达标 镉 0.19 0.20 0.17 0.3 达标 锌 104.02 94.69 93.05 250 达标 铜 29.6 33.5 20.66 100 达标 砷 7.55 10.2 8.48 30 达标 总磷 1080 980 1060 —— —— 全氮 11700 11700 13000 —— —— 有机质（%） 13.0 11.7 11.7 —— —— 注：底泥污染物执行标准参考水质检测pH值选取《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应标准限值。 根据水质检测结果，参考《城市黑臭水体整治工作指南》表2标准，治理前曹家汊水塘在黑臭水体中的分级为“轻度黑臭”，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水质属地表水环境劣Ⅴ类，水质较差，需进行整治。 根据底泥检测结果，项目曹家汊水塘治理前底泥中各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。 二、治理期与本项目有关的原有污染物情况 治理期与本项目有关的原有污染物情况主要为工程施工期的环境影响。 （一）施工期工艺流程及产污环节如下： 图1-1 治理工艺流程及产排污节点 工艺简述： ①排干：采用潜水泵将池塘水体抽排至周边水体； ②清淤：采用机械清淤（挖掘机、污泥泵）和人工清淤相结合，清理出的淤泥干化后用作景观绿化种植土； ③生态驳岸：将曹家汊的湖堤改建成生态驳岸；将湖边的淤泥清挖、堆放至靠近湖岸的驳岸区域，对污泥进行活化和消毒，并对湖堤进行修正，在区域内种植水生植物； ④净化水体：投加复合微生物菌剂，净化水质； ⑤生态恢复：采用生态浮岛+生物飘带对水体进行净化；在水体中设置曝气装置，采取了推流曝气和喷泉曝气两种形式；在水塘构建以挺水植物为主，辅以其他的水生植物、水生动物的生态系统，以构建完整的食物链，增强水生生态自净能力。 施工期废气 本项目施工期采用的商品混凝土未设置预拌场；产生的大气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及施工机械产生的燃油废气及河道底泥产生的恶臭；施工期采取了设置围挡、粉状施工材料使用帆布包扎密封运输储存、对作业面适当洒水、加强施工机械设备维护选用合格的燃油等措施。采取上述措施后，施工期废气对周边大气环境影响较小。 施工期废水 项目施工期废水主要包括清淤废水、车辆冲洗废水等，经过污水收集池沉淀处理后用于洒水降尘，对周边环境影响较小。 施工噪声 施工噪声主要为各种机械（挖掘机、泵等）和运输车辆产生的噪声，噪声值约75~80dB(A)，施工时设置了临时围挡，施工噪声对周边敏感点影响较小。 施工期固体废物 施工期固体废物主要是池塘内清表垃圾（植物残体）和污泥，植物残体交由环卫部门统一处理，清淤污泥用于景观绿化种植土回用。 施工期生态影响 施工期会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性；导致区域土壤侵蚀模数显著增大，加剧区域的水土流失。本项目已进行生态修复，项目区现状生态环境较好。 综上，施工期环境影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失，无历史遗留问题。 |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、位置境域 岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总面积15019.2平方公里。 本项目位于岳阳市南湖新区天灯咀片区，中心点经纬度：东经113.108449°、北纬29.349314°，详细情况见附图一。 2、地质构造 岳阳地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。由老至新分述如下： 前震旦系冷家溪群(Ptin)：主要分布于郭镇以北地区。为一套复理式特征明显的海相碎屑岩建造。地层呈北西向展布，倾向北东，倾角500～800。主要岩性为粉砂质板岩，泥质板岩，斑点状板岩等。整套岩石颜色呈灰绿色，岩性较软，易于风化。局部形成质地细腻，色泽鲜艳的紫砂陶土矿体，呈夹层产于粉砂质板岩中，厚度一般5～lO米，最厚可达25米。地层厚度不详。 震旦系（Z）：主要分布于郭镇、麻布一带。不整合于前震旦系冷家溪群之上，为新 开塘——郭镇向斜两翼组成部分。北翼地层南倾，南翼地层北倾。倾角一般在300～500间变化。其主要岩性为泥质、粉砂质板状页岩，长石石英砂岩、冰碛砾泥岩、黑色炭硅质页岩、薄层状硅质岩、含硅质白云岩、条纹状硅质岩等。局部见铁锰矿层和铀矿化。厚度692.25米。 寒武系下统(∈1)：主要分布于郭镇、双塘等地。不整合于震旦系之上，为新开塘郭镇向斜的核部地层。地层呈北向西展布，由于受强烈的挤压作用影响，岩层产状变化大，常形成形态复杂的紧闭型次级褶皱。主要岩性为中薄层状炭质泥岩，含炭硅质泥岩，含磷结核炭硅质泥岩，含黄铁矿炭硅质泥岩、斑点状炭质页岩，灰黑色泥质粉砂岩，中细粒砂岩。夹石煤和含钒石煤层，局部见铀矿化。厚约300米。 第四系(Q)：该地层分布广泛，由半胶洁、松散的砾石层、砂砾石层、粉砂、湖积网纹状粘上、粉砂质粘土、残坡积物及腐植土构成。不整合于老地层之上。厚度>100米。 区内老地层出露范围大，岩浆岩不发育，热活动极其微弱，但在漫长的地质发展过程中，经历了多次强烈构造变动的影响，各期次构造形迹相互重叠交错，形态复杂，在小区域内，难以区分其先后，只能将区内主要的褶皱和断裂构造的基本特点描述如下： 褶皱构造，呈北西向，近东西向展布。规模较大的有新开塘—郭镇北西向船型复式向斜。该向斜由震旦系和寒武系地层构成，呈北西向展布，长16公里，宽3～5公里，两翼岩石刚性强，倾角平缓，核部地层较软，常形成紧闭线状次级褶皱。 断裂构造，以北西向层间挤压破碎带为主，其次为北东向和近东西向。北西向断裂多产于震旦系和前震旦系地层中，一般出露长度数公里，破碎带宽度5～10米，由泥质、构造角砾岩，糜婗岩和碎裂岩充填。该组断裂对铀矿化及铁锰矿体起控制作用。 3、地形地貌 岳阳境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800米，幕阜山主峰海拔1590米；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000米，主峰海拔1600米；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748米。岳阳市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。岳阳市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。 4、气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5毫米，降雨少的年份只有750.9毫米。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7米/秒。生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 5、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691平方千米，总容积170亿立方米，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328平方千米。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。岳阳市长5公里以上河流有273条，流域面积100 平方千米的河流有27条，流域面积2000 平方千米以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 平方千米；新墙河长108千米，流域面积2370 平方千米。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 项目位于岳阳市南湖新区，项目区属于南湖流域但不位于南湖风景区内，南湖是由洞庭湖派生出来的自然湖泊，属国家级岳阳楼洞庭湖风景名胜区的主景区之一，总面积12平方千米。 6、水资源 岳阳市水系发达，河湖密布，雨量充沛，过境水量大，水资源丰富。 地表水：多年平均降水总量为1373毫米，年径流总量95.21亿立方米。 过境水：长江干流、洞庭湖水系过境水量以城陵矶下游的螺山为控制点，多年平均过境水量6370.29亿立方米，其中洞庭湖占47%。过境水量为本境水量的70倍，人均约14.7万立方米。 地下水：俗称“阴河”。据勘测，地下补给水量年平均为20.05亿立方米，为地表水资源数量的21%。岳阳市多年平均径流量加地下水年平均水量，水资源年平均储量为115.27亿立方米。主要分布于洞庭湖平原及山丘岗地的溪谷河畔。 地表水均受到不同程度的污染。洞庭湖天然水质良好，虽然有工业“三废”、矿山开采、农药排放等污染，由于稀释力较强，其污染程度比入湖之前的湘、资、沅、澧四水有所减轻。长江岳阳河段，由于污染源多，排放量大，经多次检验，江水属轻污染水体。汨罗江水质基本良好，上游属于国家二级水质标准，中、下游属于三级水质标准。新墙河由于桃林铅锌矿常年冲洗矿渣，水体的含锌量为0.02毫克/升。华容河、临湘长安河等，亦为工业污染较严重的河流，水呈绿色或黑色，有待整治。内湖的沟渠港汉、水库、塘坝，大部分水质良好，但有一部分因为污染源多，而其自净能力又差，其水质比外湖、外河还要严重。 根据河流落差及多年平均流量，岳阳市多年平均理论水能蕴藏量为41.5万千瓦，其中可开发利用的年均水能资源为14.24万千瓦，占理论蕴藏量的34.2%，截至2014年3月，已开发5.72万千瓦。 7、植物资源 岳阳市属中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过度的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。特别是幕阜山及连云山区天然针阔叶林植被群落和君山岛繁杂的刚竹属植被类群，成为全省重要的天然物种基因库之一。由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过度的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以常绿阔叶林为主，洞庭湖平原区以落叶阔叶林为主。有野生植物、栽培植物90多科300多属1118种，属国家保护的古树古木有19种。其中，属国家一级保护的植物有银杏、水杉、红豆杉等3种，属国家二级保护植物的有樟树、金钱松、闽楠等3种，草地面积21万亩，牧草品种有：增润草、甜象草、皇竹草、黑麦草等。 8、动物资源 岳阳市是野生动物栖息繁衍的良好场所，野生动物资源比较丰富，有以洞庭湖为核心的湿地生态类型（水禽为主），以幕阜山、药菇山为核心的森林生态类型（兽类为主），境内各类动物23目84科近600种。其中，属国家一类保护的有云豹、黄腹角雉、金雕、白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕、草号11种，属国家二类保护的有河豚、穿山甲、灰鹤、白枕鹤、虎纹蛙、猛禽类等36种。鸟类资源极其丰富，仅东洞庭湖自然保护区内观测记录的鸟类有338种，其中，属国家一类保护的有7种。鱼类资源有11目22科124种，其中，国家一类保护的有中华鲟、白鲟等。 9、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区。1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区。2018年2月，国务院办公厅下发《国务院关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函〔2018〕19)，湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围与功能区调整获得国务院批准。 调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积33286.2hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区、红旗湖核心区、春风湖核心区。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积91972 hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 （2）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目距离该保护区最近距离约50m，不在该保护区范围内，且项目周边无珍稀保护动物。 10、岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区 根据《岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区详细规划》的内容，南湖景区规划范围以南湖主体水面为中心，北至中心城区南环路，包括南津港、千亩湖、南湖广场、南湖公园和天灯咀半岛、刘山庙半岛部分用地；东北至岳阳大道，包括三眼桥湖、螺丝岛、珍珠山一带；东至岳兴公路；南至龙山南侧的城市规划路；西至湖滨大道（岳荣公路）；西北至洞庭湖湖面，包括甄壁山、岳阳党校及部分洞庭湖水面。规划总用地面积为32.72平方公里，其中陆地面积17.36平方公里，水面15.36平方公里（不包括鱼塘、水池）。 规划从水体边界线、核心景区界线、景区边界线、景区外围保护区界线、景区外围保护地带高层建筑控制线等五条界线的保护控制出发，对每个界线都作出相关的保护规定，严格保护景区资源不受破坏。 本项目位于南湖景区北部，项目距离景区边界线约为50m。 表2-1 项目与周边特殊生态环境保护目标距离一览表 目标名称 控制线名称 本项目相对距离和方位 保护目标级别 湖南东洞庭湖自然保护区 实验区边界 最近距离50m，东南侧 国家级自然保护区 最近缓冲区边界 最近距离4900m，西侧 最近核心区边界 最近距离5000m，西侧 岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区 景区界线 最近距离50m，东南侧 国家级风景名胜区 。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境功能区划分 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1 建设项目所在区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 地表水环境功能区 一般景观用水，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 3 声环境功能区 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林、公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 14 是否湿地滩头保护区 否 2、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了岳阳市2019年环境空气监测数据。岳阳市2019年区域环境空气质量数据见下表。 表3-2 岳阳市空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m³） 标准值（μg/m³） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均质量浓度 68 70 97.1 达标 PM2.5 年平均质量浓度 43 35 122.8 超标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1400 4000 35 达标 O3 第90百分位数最大8h平均质量浓度 164 160 102.5 超标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在区域2019年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5及O3。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度还未达到该要求，需采取更加严格措施，控制企业污染物的排放以及交通汽车尾气的排放等，减少对环境空气的影响。另收集项目所在区域岳阳市2018年PM2.5年均浓度值为45μg/m3，由此可知，项目所在区域2018至2019年PM2.5平均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。项目区域内臭氧超标，与污染源排放到空气中的氮氧化物、挥发性有机物及一氧化碳等有直接关系，需着力推进臭氧污染和PM2.5污染的协同治理，强化NOx和VOCs排放重点行业、领域治理，通过控制臭氧前体物排放，实现臭氧污染的有效防控。 3、水环境质量现状 本项目治理完成后，建设单位委托湖南亿科检测有限公司于2017年11月14日~21日对本项目水质进行了检测，检测结果如下： 表3-3 项目治理后地表水检测结果 单位：pH值无量纲、氧化还原电位-mV、透明度为cm、其余为mg/L 监测因子 监测点位 标准限值 达标判定 曹家汊1 曹家汊2 曹家汊3 判定理化指标 透明度 86.6 86.2 86.1 >25 达标 DO 7.3 7.8 7.5 ≥2 达标 氧化还原电位 152 147 162 >50 达标 氨氮 1.83 1.72 1.64 ≤2.0 达标 其他监测因子 pH 7.24 7.48 7.51 6~9 达标 COD 30 26 35 ≤40 达标 BOD5 4.1 4.2 4.4 ≤10 达标 TN 1.88 1.82 1.80 ≤2.0 达标 TP 0.232 0.184 0.175 ≤0.2 达标 阴离子表面活性剂 0.078 0.063 0.060 ≤0.3 达标 粪大肠菌群 2800 2200 2200 ≤40000 达标 F- 0.41 0.48 0.42 ≤1.5 达标 根据上表监测结果可知，治理后项目水质透明度、DO、氨氮、氧化还原电位均未超出《城市黑臭水体整治工作指南》表2标准，不属于黑臭水体；经治理后的水塘各检测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，水质较好。 4、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本评价收集了湖南精科检测有限公司于2019年7月24~25日对曹家汊路进行环评现状监测的数据，引用自《曹家汊路（南湖游路-麦子港路）道路工程建设项目环境影响报告表》，曹家汊路位于本项目西面。 （1）监测布点 共设置2个环境噪声监测点，各测点的编号和分布见下表和附图。 表3-4 噪声监测布点情况 编号 测点方位 与本项目相对位置 N3 曹家汊路终点 南面200m N4 曹家汊路起点 北面100m （2）监测项目 等效连续A声级； （3）监测时间与频率 监测时间为2019年7月24~25日，连续监测2天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00~22：00；夜间：22：00~次日6：00，每次连续监测20分钟，并记录周围环境特征。 （4）监测结果 监测结果见表3-5： 表3-5 项目区域声环境质量现状监测结果 序号 监测点 监测结果（dB（A）） 标准限值 是否达标 7.24 7.25 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N3 曹家汊路终点 52.3 42.5 53.1 42.7 60 50 达标 N4 曹家汊路起点 55.5 43.7 55.4 43.5 60 50 达标 监测统计结果表明：项目所在地昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类区域声环境标准，项目所在区域声环境质量状况良好。 5、生态环境质量现状 项目位于南湖新区，紧邻岳阳楼—洞庭湖风景名胜区（南湖景区）（东洞庭湖国家级自然保护区实验区），距离保护区最近距离为50m，根据初步现场调查项目区具有城乡结合生态系统特征，具有生态系统的一般属性。周围500米内无重点保护珍奇、珍稀、濒危、濒灭动植物物种或特殊群类栖息地，无受保护的名胜古迹等环境敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于岳阳市南湖新区郭镇乡双塘村，项目环境保护目标详见表3-10和附图。 表3-11 项目区域主要环境保护目标 环境要素 环保目标 距离范围 功能及规模 质量标准 空气环境 南湖花园 北10m 居住，约1400人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南湖天著 西侧40m 居住，在建 阿波罗酒店 东南侧70m 酒店，约500人 水环境 南湖 东南面50m 景观用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 声环境 南湖花园 北10m 居住，约1400人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 南湖天著 西侧40m 居住，在建 阿波罗酒店 东南侧70m 酒店，约500人 生态环境 岳阳楼—洞庭湖风景名胜区（南湖景区） 东南侧50m 国家级风景名胜区 ——

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目周围环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物 取值时间 标准限值 单位 标准来源 PM10 年平均 70 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 μg/m3 PM2.5 日平均 35 μg/m3 小时平均 75 μg/m3 TSP 日平均 300 μg/m3 CO 日平均 4 mg/m3 小时平均 10 mg/m3 臭氧 日平均 160 μg/m3 小时平均 200 μg/m3 SO2 年平均 60 μg/m3 日平均 150 μg/m3 小时平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 日平均 80 μg/m3 小时平均 200 μg/m3 2、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH值外） 序号 项目 V类 1 pH值 6~9 2 透明度 ＞25 3 溶解氧 ＞2.0 4 氧化还原电位 ＞50 5 NH3-N ≤2.0 6 CODCr ≤40 7 BOD5 ≤10 8 总氮 ≤2.0 9 总磷 ≤0.2 10 阴离子表面活性剂 ≤0.3 11 粪大肠菌群 ≤40000 12 F- ≤1.5 注：透明度、氧化还原电位参考《城市黑臭水体整治工作指南》表2标准。 3、声环境质量标准 项目所在地执行声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准表 单位：dB（A） 环境质量标准 评价因子及标准限值[dB(A)] 昼间 夜间 2类 60 50 标准来源：《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4、土壤环境质量标准 项目底泥执行《土壤环境治理农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。 表4-4 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 风险筛选值 pH≤5.5 5.5<pH≤6.5 6.5<pH≤7.5 pH>7.5 1 镉 水田 0.3 0.4 0.6 0.8 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 水田 0.5 0.5 0.6 1.0 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 3 砷 水田 30 30 25 20 其他 40 40 30 25 4 铅 水田 80 100 140 240 其他 70 90 120 170 5 铬 水田 250 250 300 350 其他 150 150 200 250 6 铜 水田 150 150 200 200 其他 50 50 100 100 7 镍 60 70 100 190 8 锌 200 200 250 300 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间噪声≤60dB (A)、夜间噪声≤50dB (A)。 2、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本工程自身不产生水污染物和大气污染物，不需设置水污染物总量控制指标和大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

（一）工艺流程简述： 本项目建设内容主要为曹家汊治理工程，本项目为水环境治理建设项目，治理工程已结束，施工期环境影响已随施工期的结束而结束，运营期主要为对南侧塘的长效运行维护管理。 1、长效管理机制的建立 长效运行管理是水体治理的关键，清水型系统初步建立后，系统稳定性较弱，受到外界影响，容易发生反复。长效运行管理机制的建立，是流域水体治理的重要组成部分。须建立长效运行管理机制，确保水质长期稳定的保持较好效果。 （1）目标 针对南湖生态整治后的管理要求，以“水清、景美”为总体目标，以“洁净、清新、生态、有序”为标准，健全长效管理制度、组建专业维护队伍、强化组织领导，落实管理经费为保障，以加强考核和激励监督机制为手段，辅以宣传教育等措施，全面提高项目环境质量和管理水平。 （2）长效管理制度 保洁制度：严格实行“专人负责、全天保洁”的保洁制度； 修剪、收割制度：根据相关操作规范修剪、收割水生植物，保持植物的优美形态； 垃圾清运制度：项目范围内的垃圾日产日清，及时清运到垃圾中转站； 督查考核制度：加强对环境卫生的监督管理和检查考核，确保项目环境卫生质量符合标准要求。 （3）组建专业维护队伍 组建专业维护队伍，制定队伍负责人，明确维护人员的工作范围、工作规范、工作标准和奖惩制度。 2、生态浮岛的管理与维护 定期检查岛基及其固定状况，发现问题及时解决；及时移除浮岛植物残体，避免二次污染；定期检查浮岛底部碳素纤维生物膜载体，如有损坏应及时修理或更换。 曝气系统管理与维护 经常检查曝气机运行状况，发现问题及时修复或更换；曝气机应遵循“洪水期不开、低水位不开”的原则，开启以技术人员调试结果为准；控制房内用电等应遵循一般用电安全等要求，严禁违规操作；根据水质情况选择曝气机运行间隔，并做好每天运行日志及电费记录等原始资料。 水生植物管理和调控 挺水植物修剪与整理 挺水植物一般春季开始萌发，并逐渐进入生长旺季，秋天逐渐开始衰退、枯萎、死亡。为保持清洁、整齐的景观效果要根据植物生产情况，对水生植物进行修剪收割。 沉水植物群落结构优化调整 沉水植物根据对温度及季节的适应性，对沉水植物群落进行季节性和种类调控，实现沉水植物结构的合理性、实用性、互补性、稳定性、景观性的目标；及时清除水体中沉水植物和沿岸水生花卉的枯枝烂叶，防止二次污染，同时输出N、P营养物质，降低水体营养负荷。 水生动物管理和调控 根据水生动物的种群数量变动状况，通过捕捞或放养增殖调控其种群数量变动；为使水生食物链长期处于最佳的净水效果，必须密切关注凶猛鱼类和吃碎屑鱼类的种群数量变动，须保证有足够的种群数量与多样性；定期进行水体生态指标检测，根据检测结果进行调整生物群落的组成和结构。投放工程性鱼类，当其生长到一定阶段时对其进行选择性捕捞，抓大放小，使水体营养向外输出。在蓝藻水华得到控制时，及时适度减少鲢、鳙的数量。 水体环境管理 严禁向水体抛扔垃圾、剩余食物和排泄粪便；及时清除水面和水底枯枝落叶和各种垃圾；及时清除藻类，包括集聚型浮游藻类和水绵、刚毛藻等成团的丝状藻类。 （二）运营期主要污染工序： ①运营期噪声污染源 项目运营期噪声源主要为曝气机工作时产生的噪声，噪声值约60dB（A）。 ②运营期固体废物污染源 项目运营期为保持清洁、整齐的景观效果需对水生植物进行修剪收割，同时及时清除水体中沉水植物和沿岸水生花卉的枯枝烂叶。水生植物修剪、收割等产生的植物残体经统一收集后交由环卫部门处理。 项目有效的清除了曹家汊中的淤泥底泥，增加了湖泊自净能力，外源性污染物大幅度减少。营运期主要是合理开发、利用和保护，控制周边企业和居民生活污水的排放，大幅减少或彻底消除外源性污染物的排放，以确保池塘生态系统的逐步恢复并步入良性循环状态。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 固体废物 | 水生植物修剪、收割等 | 植物残体 | 一定量 | 统一收集后交由环卫部门处理 |
|  | 噪声 | 曝气机工作时产生的噪声，噪声值约60dB（A）。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目已建成，生态影响主要为有利影响，主要影响如下： ①底泥清淤的实施，增加了曹家汊的环境容量，减少了潜在性的内部污染源，有利于污水水质的改善，也为水生生态系统的改善和恢复创造了有利条件。 ②清淤后池底的表层底质结构较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐的释放将降低，水体的水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化进程。 ③构建生态浮岛、生物飘带、修建生态驳岸，构建具有自然梯度的以沉水植物为主、挺水植物为辅、浮叶植物等相结合的水生植物优化系列群，可长期稳定降低水体负荷，形成与湖区整体景观建设协调一致的水域，最终形成具有自我维持良性循环功能的完整、稳态、健康湖泊生态系统，实现维持水质、改善环境、优化景观。 ④在湖中合理设置曝气装置，曝气机工作时增加了水体流动性，打破水体的垂直分层现象，改变了水体溶解氧垂直分布的极端不均匀性，使水体底泥界面的厌氧环境变为好氧环境，一定程度的曝气可有效提升水体溶解氧水平，为水体污染物的各类生物，特别是活性微生物群落创造有利的生存环境，利用其代谢作用来氧化、使断开的生物链得到有效修复，从而改善了水质环境。 |

# 环境影响分析

一、营运期环境影响分析 本项目营运期无废水、废气污染物产生，主要环境污染因子是曝气系统产生的噪声及运行维护过程中收集的植物残体。曝气系统产生的噪声值较低，经周边绿化及距离衰减后对周边敏感点无影响；植物残体经统一收集后交由环卫部门处理，不外排。主要环境影响是对水环境、生态环境、社会环境的正面影响。 1、水环境影响 工程实施后，可加快水体循环速度，提高自净能力，有效改善水环境质量；对于保护水质是有益的；水体内原有的腐殖质和有机物被清除，对水质起到明显的改善作用。 项目运营后需进行管理，建设单位作为环保保护责任主体，加强池塘周边生活垃圾的管理和宣传教育，并定期巡逻，避免周边居民生活垃圾和污水随意排入水体，确保水面无大面积漂浮物，岸边无垃圾。 2、生态环境影响分析 ①底泥清淤的实施，增加了曹家汊的环境容量，减少了潜在性的内部污染源，有利于污水水质的改善，也为水生生态系统的改善和恢复创造了有利条件。 ②清淤后池底的表层底质结构较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐的释放将降低，水体的水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化进程。 ③构建生态浮岛、生物飘带、修建生态驳岸，构建具有自然梯度的以沉水植物为主、挺水植物为辅、浮叶植物等相结合的水生植物优化系列群，可长期稳定降低水体负荷，形成与湖区整体景观建设协调一致的水域，最终形成具有自我维持良性循环功能的完整、稳态、健康湖泊生态系统，实现维持水质、改善环境、优化景观。 ④在湖中合理设置曝气装置，曝气机工作时增加了水体流动性，打破水体的垂直分层现象，改变了水体溶解氧垂直分布的极端不均匀性，使水体底泥界面的厌氧环境变为好氧环境，一定程度的曝气可有效提升水体溶解氧水平，为水体污染物的各类生物，特别是活性微生物群落创造有利的生存环境，利用其代谢作用来氧化、使断开的生物链得到有效修复，从而改善了水质环境。 总而言之，本项目建设生态影响利大于弊，治理后较治理前，生态容量增大，生物量及生物多样性增多，景观生态大为改善。 3、社会环境影响 本项目实施后，有效的促进南湖区域水环境污染物的减少、生态环境的改善、生态旅游等产生的发展，减缓水土资源发展的矛盾，实现区域可持续发展；宣传了环保理念，进一步增强了政府、企业、公众的生态环境保护意识。对社会产生的主要影响如下： 将大幅度消减由污水造成的水资源污染，有利于保护南湖水资源； 可提高湖泊的自净能力，改善水质，减少疾病的传播，有利于提高人民的健康水平和生活质量； 改善环境质量，促进土地升值，改善投资环境，进一步促进地区经济发展。实现以“环境优化经济”的目标。 二、环境管理 建设单位交由有综合实施运营管理能力的企业对项目治理水塘进行长效运行维护，建立长效运行管理机制，组建专业维护队伍负责保洁和日产维护，确保水质长期稳定的保持较好效果。 三、环境监测 监测计划主要针对竣工环境保护验收时。 通过本次黑臭水体整治，所治理的水体可以达到《城市黑臭水体整治工作指南》的相关要求及《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中V类标准，监测内容及监测因子主要包括透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）、氨氮（NH3-N）、COD、BOD、总氮、总磷等指标，检测方法采用《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》中推荐的监测方法。 四、环保投资 本工程总投资为43.5万元，全部为环保投资。 五、环保竣工验收 本项目必须进行环保竣工验收，具体内容见表7-1。 表7-1 项目“三同时”验收监测一览表 时段 项目 环保设施 验收标准 营运期 生态 生态驳岸、岸边绿化，临时施工用地复绿 调查生态恢复情况 效果评估要求 治理水体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中V类标准 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中V类标准 。

# 建设项目拟采取的防治措施及预计治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 固体废物 | 水生植物修剪、收割等 | 植物残体 | 统一收集后委托环卫部门清运 | 合理处置，不外排 |
|  | 噪声 | 曝气机 | 噪声 | 合理安排曝气时间 | 达(GB22337-2008)中的2类标准 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目已建成，生态影响主要为有利影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：岳阳市南湖区域黑臭水体整治项目--曹家汊治理工程 建设单位：岳阳市南湖新区城市管理局 建设性质：新建（补办） 建设地点：岳阳市南湖新区天灯咀片区，中心点经纬度：东经113.108449°、北纬29.349314°。 总投资：43.5万元。 建设内容：曹家汊的治理工程。 2、产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性 本项目为“河湖治理”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），为鼓励类中“水利”类的第二条“江河、堤防建设及河道、水库治理工程”，因此，符合国家产业政策。 （2）与《水污染防治行动计划》符合性分析 《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标，从根本上上扭转水体黑臭问题恶化趋势，完善水环境管理体制和长效运行机制，实现水环境保护和社会经济协调发展。本项目拟对南湖新区双塘村黑臭水体进行整治，是对党中央、国务院《水污染防治行动计划》的贯彻落实，符合《水污染防治行动计划》要求。 （3）与《黑臭水体整治工作指南》符合性分析 根据《黑臭水体整治工作指南》的要求，“到2017年底前确保全省城镇段河道保洁责任机制逐步建立、县城以上城区段河面垃圾有专人清理，实现水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；到2020年底前完成黑臭水体治理目标”。本项目黑臭水治理采用控源截污、内源治理等措施，是《黑臭水体整治工作指南》工作要求的具体体现。 （4）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 本项目不在岳阳市生态保护红线范围内；项目区声质量现状满足相关环境质量标准，项目治理完成后使项目地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，大气环境属于不达标区，通过对比2018-2019环境空气质量现状数据，岳阳市环境空气质量呈现持续好转趋势且本项目不排放大气污染物，符合环境质量底线要求。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。本项目所在区域暂未编制环境准入负面清单。综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的相关要求。 综上分析，本项目建设符合产业政策和相关规划要求，能够改善区域环境质量，建设可行。 3、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量：本项目所在区域2019年为环境空气质量不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度还未达到该要求，需采取更加严格措施，控制企业污染物的排放以及交通汽车尾气的排放等，减少对环境空气的影响。另收集项目所在区域岳阳市2018年PM2.5年均浓度值为45μg/m3，由此可知，项目所在区域2018至2019年PM2.5平均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。项目区域内臭氧超标，与污染源排放到空气中的氮氧化物、挥发性有机物及一氧化碳等有直接关系，需着力推进臭氧污染和PM2.5污染的协同治理，强化NOx和VOCs排放重点行业、领域治理，通过控制臭氧前体物排放，实现臭氧污染的有效防控。 （2）地表水环境质量：经治理后的项目南侧塘各检测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，水质较好。 （3）声环境质量：本项目所在区域声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 （4）生态环境现状：项目位于南湖新区天灯咀片区，紧邻岳阳楼—洞庭湖风景名胜区（南湖景区）（东洞庭湖国家级自然保护区实验区），距离保护区最近距离为50m，根据初步现场调查项目区具有城乡结合生态系统特征，具有生态系统的一般属性。周围500米内无重点保护珍奇、珍稀、濒危、濒灭动植物物种或特殊群类栖息地，无受保护的名胜古迹等环境敏感目标。 4、环境影响分析结论 本项目建设内容主要为曹家汊治理工程，本项目为水环境治理建设项目，治理工程已结束，施工期环境影响已随施工期的结束而结束。 本项目营运期无废水、废气污染物产生，主要环境污染因子是曝气系统产生的噪声及运行维护过程中收集的植物残体。曝气系统产生的噪声值较低，经周边绿化及距离衰减后对周边敏感点无影响；植物残体经统一收集后交由环卫部门处理，不外排。主要环境影响是对水环境、生态环境、社会环境的正面影响。 水环境影响：本项目完成后，各治理水体淤泥减少，各水体过水和保水条件得到改善，同时池塘岸线进行了岸坡整治、护坡，增强了岸线绿化条件，强化了沿线的水土保持功能。 生态环境影响：项目完成后，岸坡整治及覆绿可以强化沿线的水土保持功能，从而使沿线生态环境在一定程度上得到改善。工程可以改善池塘景观，提升对水体氨氮的吸收，营造良好的生态风景线，是一项利民水利工程。 社会环境影响：本项目实施后，将大幅度消减由污水造成的水资源污染，有利于保护南湖水资源；可提高湖泊的自净能力，改善水质，减少疾病的传播，有利于提高人民的健康水平和生活质量；可改善环境质量，促进土地升值，改善投资环境，进一步促进地区经济发展。实现以“环境优化经济”的目标。 5、环评总结论 综上所述，本项目是国家鼓励类建设项目，符合规划要求，与区域环境有良好的相容性，不改变水系走向，可改善治理水体的水质条件；通过严格落实本报告提出的各项环保措施后，可有效减小项目施工期对环境产生的不利影响，且项目营运期无污染物排放，对区域环境有改善的作用；所以，从环境保护方面分析，本项目建设可行。 二、建议 （1）政府相关部门可制定有关的保护管理条例，监督和约束居民的排污行为，以保障水体生态修复的长效稳定； （2）水生态修复是一项长期的工作，工程建设只是开始，要取得良好的效果，必须加强工程运行过程中的管理和维护工作。科学的运维管理是保证生态修复工程成功的关键，是保证生态修复持久高效的后盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

排干水塘

清淤

生态驳岸

净化水体

生态恢复

噪声

噪声、淤泥、恶臭

噪声、扬尘、施工垃圾