《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	10

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	38

五、建设项目工程分析	40

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况	41

七、环境影响分析	41

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件1 环评委托书

附件2 可研批复

附件3 工程验收单

附件4 环境质量现状监测报告和质量保证单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边环境现状照片

附图4 环境保护目标分布示意图

附图5 监测布点图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 洞庭湖（南湖）水系及水环境综合治理项目—象鼻咀巷污水提质（积水点排水）改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市南湖新区城市管理局 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 周余 |
| 通讯地址 | 岳阳市南湖新区求索东路 |
| 联系电话 | 18707301006 | 传真 | / | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 | E4852管道工程建筑 |
| 占地面积 | 654.9m2 | 绿化面积 | 0m2 |
| 总投资(万元) | 240 | 环保投资 (万元) | 240 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 | —— | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 1、项目由来 象鼻咀巷位于市中心城区，周边房屋密集、人口多，因该地势低洼、长期积水，对南湖水质造成了局部污染，也给当地居民生产生活带来了严重影响。推进象鼻咀内积水点改造工程的建设，是保护南湖水质，改善周边居民生活环境，保障周边居民生命财产的一项重要举措。 岳阳市南湖新区城市管理局为解决象鼻咀巷积水严重现象，建设洞庭湖（南湖）水系及水环境综合治理项目—象鼻咀巷污水提质（积水点排水）改造工程，主要建设内容为新建管网111米。由于内涝给当地居民生产生活带来了严重影响，象鼻咀内积水点改造工程刻不容缓，该项目主体工程已完工，于2019年10月10日已完成工程验收，因此本项目为补办环境影响评价手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》、按照国家环保部第 44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2018年）等有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—城镇管网及管廊建设(不含 1.6 兆帕及以下的天然气管道）—新建”，应编制环境影响报告表，因此，岳阳市南湖新区城市管理局委托湖南振鑫环保科技有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。我公司于2020年7月接受委托，受托后，评价人员立即展开详细的现场踏勘和资料收集工作，按照建设项目《环境影响评价技术导则》要求，编制完成本项目环境影响报告表。 2、建设项目工程概况 项目名称：洞庭湖（南湖）水系及水环境综合治理项目—象鼻咀巷污水提质（积水点排水）改造工程 建设单位：岳阳市南湖新区城市管理局 建设地点：岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面） 线性坐标：起点东经113.100654º，北纬29.354797 º，终点东经113.100869º，北纬29.355543º。 建设性质：新建 占地面积：654.9m2 项目投资：总投资估算为240万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面）。东、南、西侧为居民区，北面为求索路。 建设规模：项目新建雨水管道111m。 3、管网工程建设内容 本项目主要建设内容为新建管网，由象鼻咀内末端接入求索主管，长111m。项目主要工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别 项目名称 工程内容及规模 主体工程 管道 长度为111米，DN1200 环保工程 废气防治 施工期洒水抑尘 废水处理 / 噪声治理 隔音挡墙 固废处置 建筑垃圾、土方运至岳阳市指定弃渣场 污水管网布置范围详见附图。 （1）排水现状 象鼻咀巷位于湖畔社区（湘天国际花园正对面），2019年2月底出现雨水倒灌导致积水现象，该片区原雨水均在该处汇集经湖畔新村流向千亩湖走廊箱涵。现新建的管道由象鼻咀内末端接入求索主管，雨水正常排入市政管网。 （2）污水管网工程设计 1）排水体制 排水体制可分为合流制（包括截流式合流制）和分流制。合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统，分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。排水体制的选择应根据城镇的规划、环境保护的要求、原有排水设施、地形、气候和受纳水体等条件出发，在满足环境保护的前提下，通过技术经济比较，综合考虑确定。排水体制的选择直接影响到排水系统的设计、施工、维护和管理以及工程投资和运行费用。新建雨水收集管道。 排水管材类型 排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量——静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载。同时排水管渠还应具有抵抗水中杂质的冲刷和磨损及抗腐蚀等性能；排水管渠必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管渠的内壁应光滑，使水流阻力尽量减小；排水管渠应就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管渠的造价及运输、施工费用。由于管道建设所占投资的比重较大，且因管材选用不当造成事故或出现资金浪费的实例也较多，因此合理经济确定管材的选用对节省投资、方便施工、安全运行意义很大。 目前，在市政排水工程中常用的管材根据其原料可分为三类：混凝土管材（混凝土管、钢筋混凝土管和PCCP管）、金属管材（排水铸铁管和钢管）、环保型管材（FRPP管、HDPE管、UPVC管、玻璃钢夹砂管）。 钢筋混凝土管：这种类型管材是排水工程中的常用管材，适用于雨水和污水等重力流管道，在施工维护方面经验成熟，具有耐腐蚀性能好，不许防腐处理且价格低等优点。借口形式包括承插式、平口式、企口式。该管材的缺点是由于每节管道长度比较短，因此导致接口多，若处理不当，容易造成渗漏。大口径管由于其自重大，施工及安装不便，另外，在运输过程中应注意保护，以减少破损。 环保型管材：根据管壁结构的不同，可分为单壁管和双壁管。单壁管又称为平壁管或实壁管，一般硬聚氯乙烯管（PVC-U）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP-R）、玻璃钢夹砂管（RPMP）、工程环保型管（ABS）等都属于单壁管。双壁管又称为结构或异型壁管，常见的波纹管、缠绕管、环形肋管、螺旋肋管都属于双壁管。双壁管所使用的材料有：硬聚氯乙烯（PVC-U）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP-R）。环保型管具有表面光滑、不易结垢、水头损失小、耐腐蚀性强、抗拉强度大和不易渗漏等优点，兼有钢管的强度于韧性及普通铸铁管耐腐蚀的特点，因而是一种非常有前途的管材。环保型管每节管道长度比较长，因此接口少，安装方便，不易泄露。大管径环保型管材自重小，施工及安装比较方便。其管材接口可以采用一端承口，一端插口；或者两端均为平口的形式。该类管材的缺点需要贮存在库房中，不易露天堆放，装卸过程中应注意保护，不可受到剧烈撞击、摔碰和重压，以减少破损。 金属管材：常用的金属管材有排水铸铁管和钢管，这两种管材强度高、抗渗性好，抗压抗震行强，且管节长，接头少，但价格贵，耐酸耐腐蚀性差。室外重力排水管道一般很少采用，只用在排水管道承受高内压、高外压，或对渗漏要求高的地方，如泵站的进出水管、穿越河流、铁道的倒虹管、或靠近给水管和房屋基础时使用。 本项目排水管道选用HDPE双壁波纹管。 （3）基础处理及接口形式 ①基础处理 HDPE 双壁波纹管基础处理 管道应采用土弧基础。对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度的中粗砂基础层，根据地质情况，分别采用不同类型的砂垫基础。当地基承载力特征值 fak≥80kPa 时，基底可铺设一层厚度为 100mm 的中粗砂基础层；当地基土质较差，其地基承载力特征值55≤fak＜80kPa 或槽底处在地下水位之下时，宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，下层用粒径为 5-40mm 的碎石，上层铺设厚度不小于 50mm 的中粗砂；对软土基础（指淤泥、淤泥质土、冲填土或其他高压缩性土层构成的软弱地基）其地基承载力 fak＜55kPa，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。基础表面应平整，其密实度应达到85%—90%。 ②接口形式 HDPE 双壁波纹管连接采用承插橡胶圈密封方式。 （4）管道连接方式 ①污水支管与干管或总管之间在检查井内的连接，采用水面或管顶平接，管道转弯和交接处，其水流转角不小于 90°。 ②压力管根据管径、转角、试压标准和接口摩擦力等因素，在垂直或水平方向转变处设置支墩。 （5）排水管网布局 项目采用雨污分流制。 本项目主要服务于象鼻咀巷，沿着象鼻咀巷敷设。 管道系统布置应力求符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；设计应安排好控制点的高程，尽量避免管道全线埋深；管道在检查井连接，一般采用管顶平接。为了防止污染物在管道内淤积和防止管内冲刷，管内最小流速，应大于0.6 m/s，最大流速不大于5m/s。凡是重力流污水管道转弯、交汇、坡度变化、管径改变及直线段一定距离处，必须设置检查井，在高程变化较大处，需设跌水井。检查、跌水井采用钢筋混凝土井筒。 4、管网施工说明 由于象鼻咀内末端标高低于求索路标高并且通道净宽仅为5.9米（两侧有天燃气与自来水管线），不满足开挖条件，因此采用顶管的方式将管径DN1200管长111米管道由象鼻咀巷末端接入求索路主管。 5、涉水管网围堰施工 项目无涉水管线。 6、排水路径 本项目管网连通后，雨水排入市政管网，流入求索路主管道，最终汇入南湖。 7、建设项目公用工程 （1）给排水工程 本项目由市政供水。 本次建设的雨水管网接入市政雨水管道，流入求索路主管道，最终汇入南湖。 （2）供电 由岳阳市南湖新区市政电网供应用电。 8、土石方平衡方案 根据建设单位提供的资料，项目土石方平衡情况见表1-2。 表1-2 土石方平衡表 单位：m3 区域 挖方量 填方量 弃方量 借方量 管网（施工井） 10 4 6 0 本项目土石方总开挖量约为10m3，总填方约4m3，经场地挖填平衡后，总弃方约6m3。产生的弃土运至岳阳市指定弃渣场进行处理，即本项目不单独设置弃土场。本工程全部采用外购商品成品钢筋砼，不涉及砂浆搅拌站。 9、产业政策符合性分析 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目的排水管网工程属于鼓励类项目中“第二十二项、城镇基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程”。本项目建设符合国家产业政策。 10、 “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在岳阳市生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据监测结果可知，南湖风景区环境质量现状良好。根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线；同时有利于提高地表水环境的质量。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目运行期间不使用能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为市政工程项目，符合区域发展规划要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 11、项目选址合理性分析 本项目拟建地位于岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面）内。本项目评价范围内无国家、省级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施，项目选址合理。 综上所述，本项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、与本项目有关的原有污染情况 项目为管网建设工程，于2019年6月开始施工，2019年10月10日完成工程验收。 1、施工期工艺流程及产污节点 图 1-1 管网施工流程示意图 工艺说明： 项目管道施工方式为顶管法，顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层（本项目为原有破损管道）一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间（管道两边开挖顶进井、接收井）。 2、施工期主要污染工序和源强分析 废气污染源分析 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 ①施工扬尘：开挖土石方、施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 ②燃油尾气：项目施工期间有燃油机械设备，且一般采用轻燃油作为动力。运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 施工废气采用洒水抑尘后对环境影响不大。 废水污染源分析 本项目管道施工占地为陆域范围，不含涉水管道，施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。 生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自附近，高峰期工人员为10人，管网铺设沿途及污水处理设施建设地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，项目区生活污水已接驳市政污水管网，污水经市政管网流入污水厂进行处理。 （3）噪声污染源分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，施工噪声叠加值在80~100dB（A）左右，施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 在居民点处设临时声屏障后对声环境影响不大。 （4）固废污染源分析 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、工人生活垃圾、土石方。 ①施工废料：主要包括施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。产生的建筑垃圾运至指定弃渣场进行处理。 ②管网土石方：管线工程建筑垃圾主要为道路切割产生的混凝土块、废砖块等，根据管线施工方式及工程长度计算，项目开挖土方约10m3左右，总填方约6m3，经场地挖填平衡后，总弃方约4m3。产生的弃土运至指定弃渣场进行处理。 ③生活垃圾：施工人员在日常生活中还将会产生一定量的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，总施工人数为10人，工地工人施工作业时间按10天计，则施工期生活垃圾产生量为0.1t。生活垃圾经统一收集，由环卫部门清运处理。 项目已施工完成，无新污染物产生，原施工产生的污染物已得妥善措施进行处理，项目施工产生的污染物对环境不大。 项目运营期间无污染无产生，解决了象鼻咀巷积水严重现象，对保护南湖水质有有利影响。区域内无与本项目有关的原有环境污染源。 二、区域主要环境问题 项目所在地无遗留固废污染与噪声污染源，空气质量良好。 |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置： 岳阳市位于湖南省东北部，长江中游南岸，东经112°18′31″~114°09′06″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间，现辖岳阳楼区、云溪区、君山区、屈原管理区、汨罗市、临湘市、岳阳县、湘阴县、华容县和平江县等十个县（市、区）及岳阳市经济开发区。 岳阳市南湖新区位于岳阳楼区南部，总管辖面积为56平方公里，现辖南湖、求索、湖滨3个街道办事处和龙山、月山2个管理处，共有19个社区、2个村，管理人口14万。 本项目位于岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面）。地理位置见附图1所示。 2、地形、地貌、地质 岳阳市地质结构东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。区域内的总体地质结构主要由最古老的前震旦系板溪群和最新的第四纪组成，地貌由红土岗丘和河湖淤积形成，下部地层主要由前震旦系垅质板岩和千枚状板岩构成，有较强的风化，地基承载力一般在200~800Kpa。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录，本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s区，即地震基本烈度为小于Ⅵ度区，区域内地质构造处于相对稳定的板块中。 3、气候 项目所在区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热 ，春季多雨，秋季干旱，温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年日照时数为1722.1~1816.5h，年太阳辐射总量为109.5至110.4kcal/cm2，是湖南日照时数最多的地区之一。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km²，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km²。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km²的河流有27条，流域面积2000 km²以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km²；新墙河长108km，流域面积2370 km²。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 洞庭湖南纳湘、资、沅、澧四水汇入，北与长江相连，通过松滋、太平、藕池，调弦 “四口”吞纳长江洪水，湖水由东面的城陵矶附近注入长江，为长江最重要的调蓄湖泊，由于泥沙淤塞、围垦造田，洞庭湖现已分割为东洞庭湖、南洞庭湖、目平湖和七里湖等几部分，其中西洞庭湖35～36米，南洞庭湖34～35米，东洞庭湖33～34米，平均水深6～7米，最深处30.8米，总面积约2691平方公里，其中西洞庭湖345平方公里，南洞庭湖917平方公里，东洞庭湖1478平方公里，湖水蓄量178亿立方米；底质多泥或淤泥型，年平均径流量3590亿m3，丰月多年平均流量21600 m3/s，最枯月多年平均流量2590 m3/s，极端最枯月平均流量1070 m3/s，当地年平均水位25.64m，极端最半月平均水位34.15m，极端最低月平均水位19.34m，极端最高日水位350m，厂区地面平均标高38.4m。东洞庭湖湘江航道断面平均流速为0.3-1.1 m/s。年平均水温17.7℃，最高月平均水温29.2℃，最低月平均水温5.8℃。 本项目邻近水体为南湖，南湖是由洞庭湖派生出来的自然湖泊，属国家级岳阳楼洞庭湖风景名胜区的主景区之一，总面积12km2，有北港河、南港河、黄梅港等河流汇入。 5、生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目场区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 6、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目不在该保护区范围内，项目周边无珍稀保护动物。且距离该保护区最近距离约215m。 7、岳阳市南湖景区控制性详细规划 根据《岳阳市南湖景区控制性详细规划》的内容，南湖景区规划范围以南湖主体水面为中心，北至中心城区南环路，包括南津港、千亩湖、南湖广场、南湖公园和天灯咀半岛、刘山庙半岛部分用地；东北至岳阳大道，包括三眼桥湖、螺丝岛、珍珠山一带；东至岳兴公路；南至龙山南侧的城市规划路；西至湖滨大道（岳荣公路）；西北至洞庭湖湖面，包括甄壁山、岳阳党校及部分洞庭湖水面。规划总用地面积为32.72平方公里，其中陆地面积17.36平方公里，水面15.36平方公里（不包括鱼塘、水池）。 规划从水体边界线、核心景区界线、景区边界线、景区外围保护区界线、景区外围保护地带高层建筑控制线等五条界线的保护控制出发，对每个界线都作出相关的保护规定，严格保护景区资源不受破坏。 本项目选址位于南湖景区北部，距离景区线范围较近，项目距离景区边界线约为215m。 表2-1 项目选址地与周边特殊生态环境保护目标距离一览表 目标名称 控制线名称 本项目相对距离和方位 保护目标级别 湖南东洞庭湖自然保护区 实验区边界 距离南侧215m 国家级自然保护区 最近缓冲区边界 距离西侧4700m 最近核心区边界 距离西侧4800m 岳阳楼—洞庭湖风景名胜区南湖景区 景区界线 距离南侧215m 国家级风景名胜区 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2. 表2-2 项目区域环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 东洞庭湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 南湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 2类与4a类声环境功能区，东、南、西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 是 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 本次环评收集了2018年11月9日-11日岳阳市环境保护监测中心对南湖风景区常规监测的历史监测数据，说明现状南湖风景区大气环境质量现状情况。 表3-1 环境空气质量实测统计结果 单位：mg/m3 监测日期 南湖风景区 SO2 NO2 PM10 2018.11.9~2018.11.11 全天 0.001~0.023 0.005~0.045 0.02~0.61 标准限值（1小时均值） 0.150 0.200 -- 标准限值（24小时均值） 0.050 0.080 0.050 超标倍数 0 0 0 超标率（%） 0 0 0 根据监测结果可知，南湖风景区监测点各监测因子空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地区域地表水体为南湖和麦子港、千亩湖，项目所在地位于南湖新区求索路象鼻咀巷内，项目管网收集雨水接入市政雨水管网，汇入南湖。 本次环评收集了2018年岳阳市环境保护监测中心对南湖湖心、麦子港、千亩湖常规监测断面的历史监测数据，说明现状南湖地表水环境质量现状情况。 监测因子：pH、溶解氧、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、叶绿素a、透明度、水温等。 监测时间：2018年5月24日、6月5日、7月4日。 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 采样时间 监测项目 计量单位 监测结果 GB3838-2002 Ⅲ类标准 南湖湖心 麦子港 千亩湖 2018年5月24日、2018年6月5日、2018年7月24日 pH值 无量纲 7.40~7.62 7.5~7.7 7.35~7.59 6~9 溶解氧 mg/L 6.2~10.1 6.9~11.6 7.0~12.2 ≥5 总氮 mg/L 1.41~3.16 1.78~11.6 1.42~4.18 ≤1.0 氨氮 mg/L 0.065~0.118 0.066~0.193 0.090~0.128 ≤1.0 高锰酸盐指数 mg/L 1.4~2.7 1.7~2.6 1.5~2.5 ≤6 总磷 mg/L 0.10~0.12 0.10~0.14 0.10~0.13 ≤0.05 叶绿素a mg/m3 22~34 31~33 21~29 / 透明度 m 0.64~0.66 0.48~0.62 0.45~0.56 / 水温 ℃ 25.2~30.5 25.4~30.6 25.5~29.6 / 综合营养状态指数 52.61~55.81 53.93~57.03 52.61~55.81 / 富营养化水平 轻度 轻度 轻度 / 监测结果表明，南湖、麦子港、千亩湖监测断面地表水环境总磷、总氮超标，其余因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。 3、声环境质量现状 为了解项目管网建设区域的声环境质量现状，共设置1个噪声监测点，特委托湖南科准检测技术有限公司于2020年8月14-15日进行了监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-3所示： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号 监测时间 昼间 夜间 标准值 是否达标 N1项目地 2020.8.14 53.6 42.5 昼间60 夜间50 达标 2020.8.15 54.0 43.2 达标 （4）小结 从监测数据可知，项目项目所在区域及管网建设区域均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域内声环境质量较好。 4、生态环境质量 本项目紧邻东洞庭湖国家级自然保护区实验区，距离保护区最近距离为215m，根据初步现场调查，项目选址地现状为小区硬化地面，无动植物生长

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面）。根据现场勘查，结合项目排污特点、区域环境情况以及岳阳市环境保护规划和功能区划分要求，确定项目的主要环境保护目标如表3-4、3-5所示。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 编号和名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对管网方位 相对管网距离/m X Y 大气 环境 金鹗小学 113.105488° 29.352417° 学校 学校，1200人 二类 东南 440~625 湖畔新区 113.100193° 29.354955° 居住区 居住，1000人 二类 西 5~390 湘天国际花园 113.100869° 29.356634° 居住区 居住，1000人 二类 北 45~500 良万社区 113.103733° 29.356457° 居住区 居住，3000人 二类 东北 125~680 南湖新区 113.103278° 29.353533° 居住区 居住，2000人 二类 东 5~475 蓝湖水岸 113.100756° 29.350443° 居住区 居住，1600人 二类 南 415~580 银湖小区 113.100756° 29.354027° 居住区 居住，1500人 二类 东 425~580 簕杜鹃艺术幼儿园 113.100236° 29.354155° 学校 学校，150人 二类 南 75~105 声环境 湖畔新区 113.100193° 29.354955° 居住区 居住，800人 二类 西 5~200 湘天国际花园 113.100869° 29.356634° 居住区 居住，500人 二类 北 45~200 良万社区 113.103733° 29.356457° 居住区 居住，100人 二类 东北 125~200 南湖新区 113.103278° 29.353533° 居住区 居住，650人 二类 东 5~200 簕杜鹃艺术幼儿园 113.100236° 29.354155° 学校 学校，150人 二类 南 75~105 地表水环境 南湖 / / 湖泊 景观娱乐用水，中湖，面积12 km2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 南 215～2500 洞庭湖 / / 流域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 西 表3-5 生态环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 规模、功能 与项目方位距离 保护级别 自然保护区 湖南东洞庭湖保护区核心区、缓冲区和实验区 东洞庭湖保护区以保护湿地生态系统、越冬水禽和江豚为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用 项目南边215m东洞庭湖实验区 国家级自然保护区 风景名胜区 南湖风景区 以湖体风光、岛屿风景为主要景观特色，与城市有机融合，以观光游览、水上活动、文化探源、休闲体验为主要活动内容，兼具城市绿地功能的复合型景区 南边，215m 国家级风景名胜区

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气： 项目SO2、NO2、PM10、TSP、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 TSP — 300 200 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） — 2．地表水环境： 项目所在地南湖和麦子港、千亩湖：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目 Ⅲ类标准值 pH 6~9 DO ≥5 高锰酸盐指数 ≤6 TP ≤0.05 TN ≤1.0 NH3-N ≤1.0 3．声环境： 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别 等效声级dB（A） 昼 间 夜 间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 1.0 2、废水： 本项目施工期施工废水洒水抑尘。 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，本项目运营期无污染物产生，因此本项目无总量申请。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程、污染工序和源强分析 项目已建设完成，施工期产生的污染物已得妥善措施进行处理，现无遗留环境问题。 二、运营期主要污染工序和源强分析 本项目为管网建设项目，正常情况下，项目运营后不会对环境产生负面影响。 本项目建成后，有助于完善象鼻咀巷基础设施，完善区域管网，解决象鼻咀巷积水严重现象，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。项目运营期有利于保护南湖水质，改善南湖生态环境，有利于城市形象的提高，改善投资环境，对实现社会、经济环境和谐健康发展起重要作用。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 项目运营期间无污染无产生，解决了象鼻咀巷积水严重现象，对保护南湖水质有有利影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在地区人类活动频繁，无特殊保护的野生动植物。根据现场踏勘，本项目周围是居住区。在本项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于本项目管线开挖量较小，并及时采取回填等措施，因此，施工过程中对生态环境影响不大。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 项目已施工完成，无新污染物产生，原施工产生的污染物已得妥善措施进行处理，项目施工产生的污染物对环境不大。 二、营运期环境影响分析： 1、生态环境影响分析 本项目施工期对生态的影响随着施工期的结束而结束。 项目建成后，改善了当地水生生态环境，有助于其自然生态环境的改善，改善了现有的环境问题。 2、环境风险分析 通过分析，本项目主要的环境风险存在于运行过程中，风险污染事故的类型主要是管网故障、破损引起的环境问题。引起环境风险事故的可能环节主要有：由于管道常年污水侵蚀、残渣堵塞或受外界破坏，导致管道故障、破损，污水外流、下渗，严重污染当地流域水环境和土壤环境。 （1）管网泄露防范措施 a）在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 （2）洪水、暴雨的风险防范措施 洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。 a）保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 b)建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目建设地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，建立良好防洪排涝体系。 c)优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统。 d)加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 （3）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括管网故障污水泄露的风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 3、总量控制 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，本项目运营期无污染物产生，因此本项目无总量申请。 4、环境管理 环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程营运期的环保工作。其主要职责是： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施水环境保护规划； （2）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （3）协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 5、环保投资估算 建设项目总投资240万元，其中环保投资240万元，占总投资的100%。具体环保投资（见表7-31）： 表7-31建设项目环保投资一览表 时期 污染控制类型 控制措施 投资额 施工期 废气污染控制 洒水抑尘、管理施工机械、车辆等 0.5 噪声控制 围挡 0.5 固体废物处置 土方、建筑垃圾收集及清运 1 营运期 废水防治措施 雨水收集和排放采用防渗的管道 238 合计 240 6、竣工环保验收一览表： 表7-33竣工环保验收一览表 类型 污染源 验收项目措施 预期治理效果 废水 污水 雨水收集和排放采用防渗的管道 符合要求

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 项目运营期间无污染无产生，解决了象鼻咀巷积水严重现象，对保护南湖水质有有利影响。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 在本项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于本项目管线开挖量较小，并及时采取回填、增加绿化等措施，因此，施工过程中对生态环境影响不大。 |

# 九、结论与建议

一、环境影响评价结论 1、项目概况 项目名称：洞庭湖（南湖）水系及水环境综合治理项目—象鼻咀巷污水提质（积水点排水）改造工程 建设单位：岳阳市南湖新区城市管理局 建设地点：岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面） 线性坐标：起点东经113.100654º，北纬29.354797 º，终点东经113.100869º，北纬29.355543º。 建设性质：新建 占地面积：654.9m2 项目投资：总投资估算为240万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳市南湖新区求索路象鼻咀巷内（湘天国际花园对面）。东、南、西侧为居民区，北面为求索路。 建设规模：项目新建雨水管道111m。。 2、产业政策符合性 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目的排水管网工程属于鼓励类项目的“二十二、城市基础设施”中“9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，本项目符合国家产业政策的要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状：根据岳阳市环境保护监测中心对南湖风景区常规监测的历史监测数据。南湖风景区监测点各监测因子空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状：从监测结果可知，南湖、麦子港、千亩湖监测断面地表水环境总磷、总氮超标，其余因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量现状：从监测数据可知，项目项目所在区域及管网建设区域均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准，项目区域内声环境质量较好。 4、污染治理与达标排放 项目施工期的环境影响因素主要包括噪声、扬尘、固废。在采取相应合理的污染防治措施后，施工固废得到有效处置，大气污染及噪声污染均较小，基本在可接受范围之内，上述污染均不影响本区域环境保护目标的使用功能，对区域环境影响较小。由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 项目运营期间无污染无产生，解决了象鼻咀巷积水严重现象，对保护南湖水质有有利影响。 5、总量控制分析 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，本项目运营期无污染物产生，因此本项目无总量申请。 环评结论： 综上所述，洞庭湖（南湖）水系及水环境综合治理项目—象鼻咀巷污水提质（积水点排水）改造工程建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 二、建议和要求 为保护环境，最大限度减轻项目建设对环境的影响，本次环评提出以下建议和要求： （1）加强管理，认真落实“三同时”制度； （2）建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； （3）项目应加强管理，防止污染事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

施工作业场清理

管线施工

试压

土方回填

场地清理

验收运营

噪声、固废

扬尘、固废

扬尘、固废、噪声

扬尘、固废