岳南环评〔2024〕2号

关于岳阳学院项目（二期）环境影响报告表的批复

岳阳市城投教育投资有限公司：

你公司《关于〈岳阳学院项目（二期）环境影响报告表〉报批申请书》及有关附件收悉。经研究，意见如下：

岳阳学院项目（二期）位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，项目二期规划用地面积381328.30m2，总建筑面积187904.81m2，二期规划办学专业有管理学、法学、文学、艺术学、教育学、工学等院系，二期规划全日制在校学生人数5000人，全学生住宿。主要建设内容包括新建教学楼、实验楼、综合大楼、食堂/后勤综合用房、学生宿舍、游泳馆/风雨操场、配套服务用房等工程。根据湖岳阳达峰环保科技有限公司编制的《岳阳学院项目（二期）环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。按照《岳阳市扬尘污染防治条例》有关要求落实扬尘防控措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响，施工期场区边界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。施工场地内不得设置混凝土搅拌站、沥青拌合料搅拌站。施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置临时隔声屏障或围护结构等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期施工废水回用、施工人员生活污水经临时化粪池处理后通过市政管网进入岳阳市湖滨污水处理厂处理后达标排放，落实施工期水保措施，防止施工造成水土流失。施工过程中的建筑垃圾、工程渣土等固体废物及时清运；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集处理。施工后期应做好施工场区迹地、占地范围内的生态恢复和绿化工程措施，采用当地常见植被物种，不得引入外来物种，造成生态入侵，降低对南湖景区外围保护地带区域的影响。

2、加强大气污染防治工作。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）要求后通过专用烟道在屋顶排放; 实训教学焊接烟尘经集气罩收集满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制后通过专用管道引致楼顶高空排放；化学、生物实验室废气经碱喷淋装置及活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制后通过专用管道引致楼顶高空排放；备用柴油发电机燃油废气自带消烟除尘设施的一体化设备处理达到《非道路移动机械用柴油机排放污染物排放限值及测量方法（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值，其中二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制；地下车库汽车尾气设置独立的送风、排风系统排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；及时转运垃圾、清洗垃圾收集站地面，减轻恶臭扩散。

3、加强废水污染防治工作。室内采用污、废分流，室外采用雨、污分流，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管道，物理实验室废水直接排入化粪池排入市政污水管道，生物及化学实验废水经“酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”预处理后；项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳市湖滨污水处理厂进水接管标准后再通过污水管网排入岳阳市湖滨污水处理厂进行深度处理。

4、加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，其中北侧临城市主干道执行4类标准。

5、加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物、医疗废物暂存间，产生的危险废物、医疗废物交由有资质单位处置，并落实转移联单制度；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全的环保管理台账，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。

岳阳市生态环境局南湖新区分局

2024年2月8日