岳港环批〔2019〕24号

关于年产1300万台打印机项目

环境影响报告表的批复

泰金宝光电(岳阳)有限公司：

你公司《关于申请〈年产1300万台打印机项目环境影响报告表〉环评批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资85000万元（其中环保投资95万元），在岳阳城陵矶综合保税区新建年产1300万台打印机项目。项目租用保税区生产厂房，总占地面积437468.7 m2，建设内容包括：外购打印机外壳、印刷电路板基板、墨盒等组件进行人工组装，除印刷电路板基板组件安装前需在厂内进行无铅锡膏印刷、贴片、焊接等再组装外，其余组件均无需在厂内进行组装等其他加工，项目不涉及注塑等加工工艺，所使用的锡膏、锡棒、锡线等材料均不含铅。项目建设符合国家产业政策，符合《湖南城陵矶临港新区总体规划》。根据湖南景玺环保科技有限责任公司编制的《年产1300万台打印机项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意项目建设。

二、项目营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1.废水污染防治工作。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后外排。

2.废气污染防治工作。项目焊接烟尘、焊接有机废气、清洁有机废气和印刷电路板切割粉尘经收集处理，颗粒物、锡及其化合物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中相关排放标准、VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 2 中相关排放标准要求后通过25m 高的1#排气筒高空排放；未被收集的无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)。

3.噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排工作时间，对主要的声源设备（锡膏印刷机、高速贴片机、回焊炉、波峰焊锡炉等）采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，不合格原料退回厂家处理，废弃零部件收集后外售。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物暂存间，项目废包装容器、废润滑油、废活性炭、废过滤棉、电路板废边角料、废电路板、废擦拭纸和废清洁剂属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5.加强运营期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生，加强设施设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6.本项目核定的总量指标为：COD≤9.75 t/a，氨氮≤0.98 t/a，VOCs≤1.204 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至湖南景玺环保科技有限责任公司。

四、你公司在项目竣工后，须根据环境保护相关法律法规开展自主验收，合格后方可投入正式营运。岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局负责该项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2019年10月8日

抄送：湖南景玺环保科技有限责任公司