岳环评 [2021]41号

关于年产50吨三甲基硅乙炔、10吨苄基氯甲醚、10吨2-丁基-2-乙基环氧乙烷、10吨2-丁炔酸、10吨2-氟异丁酸甲酯、30吨三氟甲磺酸三甲基硅酯、10吨双（2-甲氧乙基）氨基三氟化硫、10吨三氟丙酮改扩建项目

环境影响报告书的批复

岳阳市康利医药化工有限公司：

你公司《关于申请对<年产50吨三甲基硅乙炔、10吨苄基氯甲醚、10吨2-丁基-2-乙基环氧乙烷、10吨2-丁炔酸、10吨2-氟异丁酸甲酯、30吨三氟甲磺酸三甲基硅酯、10吨双（2-甲氧乙基）氨基三氟化硫、10吨三氟丙酮改扩建项目环境影响报告书>进行批复的函》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市康利医药化工有限公司拟投资1271.55万元在湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区现有厂区内建设“年产50吨三甲基硅乙炔、10吨苄基氯甲醚、10吨2-丁基-2-乙基环氧乙烷、10吨2-丁炔酸、10吨2-氟异丁酸甲酯、30吨三氟甲磺酸三甲基硅酯、10吨双（2-甲氧乙基）氨基三氟化硫、10吨三氟丙酮改扩建项目”，项目利用碘、四氢呋喃、片状镁屑、乙炔、正氯丁烷、三甲基氯硅烷、氯化铵等原料通过合成反应、搅拌、静置分层、水洗、精馏等工序生产三甲基硅乙炔50t/a，利用正己烷、苯甲醇、多聚甲醛、氯化氢气体、无水氯化钙等原料通过合成反应、静置分层、干燥、浓缩、精馏等工艺生产苄基氯甲醚10t/a，利用二甲基亚砜、碘甲烷、石油醚、二甲基亚砜、叔丁醇钾、3-庚酮、柠檬酸、乙酸乙酯、硫酸钠、水等原料通过反应、静置分层、干燥、蒸馏、精馏等工序生产2-丁基-2-乙基环氧乙烷10t/，利用溴乙烷、四氢呋喃、镁、溴乙烷、丙炔、二氧化碳、31%盐酸、水、甲基叔丁基醚、甲苯、正己烷等原料通过搅拌反应、萃取浓缩、脱色、离心、干燥等工序生产2-丁炔酸10t/a，利用二氯甲烷、2-羟基异丁酸甲酯、三乙胺、甲磺酰氯、稀盐酸、饱和氯化钠、甲酰胺、氟化钾、乙醚、溴素、亚硫酸钠、硫酸钠等原料通过合成反应、提纯处理、浓缩、蒸馏、搅拌、静置分层、干燥、蒸馏、精馏等工序生产2-氟异丁酸甲酯10t/a、利用三氟甲磺酸、三甲基氯硅烷等原料通过反应合成、蒸馏、精馏等工序生产三氟甲磺酸三甲基硅酯30t/a，利用双（2-甲氧基乙基）氨基三甲基硅烷、四氟化硫、甲基叔丁基醚等原料通过反应合成、浓缩等工序生产双（2-甲氧乙基）氨基三氟化硫10t/a，利用硫酸、水、三氟乙酰乙酸乙酯等原料通过反应合成、水洗、精馏等工序生产三氟丙酮10t/a。主要建设内容为:在现有生产车间内新增8条生产线，优化改造现有5-溴-7氮杂咧噪、环丙磺酰胺相关生产设备，并升级改造配套的公用、辅助、环保工程。根据贵州树涛环保咨询有限公司编制的《年产50吨三甲基硅乙炔、10吨苄基氯甲醚、10吨2-丁基-2-乙基环氧乙烷、10吨2-丁炔酸、10吨2-氟异丁酸甲酯、30吨三氟甲磺酸三甲基硅酯、10吨双（2-甲氧乙基）氨基三氟化硫、10吨三氟丙酮改扩建项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局云溪区分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强项目施工期间环境管理，全面落实《报告书》中提出“以新带老”要求，落实施工期污染防治措施，采取边界围挡、物料遮盖等措施减少扬尘污染;选用低噪声设备、合理布局等措施控制声环境影响;建筑垃圾及生活垃圾集中收集、妥善处置;施工期各类废水应收尽收、合理处置，尽量缩短施工期。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设和管理厂区雨水及污水管网。项目生产废水、生活污水经处理,满足云溪污水处理厂接纳水质标准后进入云溪污水处理厂深度处理，达标排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好污水管网、污水处理各类池体等区域的防腐、防渗工作，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

- 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，应采取密闭生产装置和设备，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界硫酸雾、氟化氢（按氟化物计)、甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2相关限值，NMHC、氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表4及表C.1标准限值，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1相关限值；酸性有机废气、生产工艺有机废气经处理，NMHC、TVOC、氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关限值，硫酸雾、氟化氢（按氟化物计)、甲苯满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2相关限值后，通过27m高排气口（DA001)排放;乙炔及丁烷等易燃废气经收集处理，NMHC满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关限值后，通过27m高排气口（DA002)排放;盐酸、溴素储罐废气经收集处理，氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关限值，通过20m高排气筒（DA003)排放;废水处理站、危废暂存间和剧毒库废气经收集处理，TVOC满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1相关限值，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关限值，通过15m高排气筒（DA004)排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求完善现有危废暂存间，危险废物交有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其2013年修改单要求贮存、处理一般工业固废；生活垃圾定期交环卫部门处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、贵州树涛环保咨询有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年8月11日