## Slide 1
湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准交底
湖南省建设工程造价管理总站 建筑科 陈斌
2020年

## Slide 2
岩土工程
第一章 土石方工程
第二章 地基处理和基坑支护工程
第三章 桩基工程
装饰工程
第十一章 楼地面工程
第十二章 墙柱面工程
第十三章 天棚工程
第十四章 门窗工程
第十五章 油漆、涂料、裱糊工程
第十六章 其他工程
第十七章 项目成品保护
目录
CONTENTS

## Slide 3
岩土工程
第一章 土石方工程
第二章 地基处理和基坑支护工程
第三章 桩基工程
01

## Slide 4
概况
共五节，93个子目
第一节 人工土方，10个
第二节 人工石方，30个
第三节 机械土方，19个
第四节 机械石方，23个
第五节 回填及其他，11个
编制依据
《岩土工程勘察规范(2009年版)》（GB 50021-2001）
《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
2014《湖南省建筑工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第一章 土石方工程

## Slide 5
1.岩石类别的划分
2014标准：按岩体基本质量等级I~V级分类
2020标准：按坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩分类
原理：岩石坚硬程度结合风化程度进行分类
使用：判定岩块试件的坚硬程度（定性鉴定＋定量指标）→ 风化程度进行折算
机械土（石）方工程在执行机械挖土（石）方子目时，已包含人工配合
独立基础、条基、管沟土方工程量在300m3以内的，按人工挖槽坑土方子目执行；工程量在300m3以上的，70%工程量按挖掘机挖槽坑土方子目执行，30%工程量按人工挖槽坑土方子目执行
市州规定土石方运输必须采用时，其运输费用按市州相关标准执行
土石方挖装按本章相应项目人工、机械乘以系数1.25
2.机械土石方人工配合
3.智能环保专用运输车
第一章 土石方工程
有关情况的说明及规定
1.花岗岩，微风化：为较硬岩，完整，基本质量等级为Ⅱ级
2.片麻岩，中等风化：为较软岩，较破碎，基本质量等级为Ⅳ级
3.泥岩，微风化：为软岩，较完整，基本质量等级为Ⅳ级
4.砂岩（第三纪），微风化：为极软岩，较完整，基本质量等级为Ⅴ级
5.糜棱岩（断层带）：极破碎，基本质量等级为Ⅴ级
较硬岩 →
较软岩 →
软岩 →
极软岩 →
极软岩
较硬岩
软岩
软岩
极软岩

## Slide 6
4.人工挖土（石）方深度
按自然地面以下2m深编制
超过2m深时，超出部分工程量应计算垂直运输费用
垂直深度全深每米折合水平距离7m计算人工运输，执行本章人工运土（石）方“每增运20m”子目
5.机械挖土（石）方深度
按自然地面以下5m深编制
深度超过5m且在15m以内的部分，可按相应项目人工、机械乘以系数1.20
深度超过15m时，应根据专家评审通过的专项施工方案另行计算
第一章 土石方工程
有关情况的说明及规定
6.挖湿土
湿土划分界限为：含水率≥25%为湿土
挖湿土时，人工、机械乘以系数1.18

## Slide 7
人工运土方和人工出碴最小运距：2014标准30m以内 → 2020标准20m以内
挖掘机挖土石淤泥、自卸汽车运土石淤泥：2014标准合并列项 → 2020标准分开列项
删除人工挖槽坑土方每超深1m、人工及机械打眼爆破、铲运机铲土方子目
增加土石方人工装车、人工清理爆破基底、人工修整爆破边坡、人工清石渣子目
装载机装运土石方、机动翻斗车运土石方子目
风镐破碎石方、静力膨胀剂爆破石方子目
槽坑回填砂（砂砾石）子目
7.项目划分及设置调整
第一章 土石方工程
有关情况的说明及规定

## Slide 8
概况
共两节，74个子目
第一节 地基处理，51个
第二节 基坑支护，23个
编制依据
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）
《建筑地基基础工程施工规范》（GB 51004-2015）
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
2014《湖南省建筑工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第二章 地基处理和基坑支护工程

## Slide 9
1.强夯
2014标准：按夯坑数计量
2020标准：依据夯击能按夯击面积计量
增加夯击能为4000kN·m～12000kN强夯子目
1喷2搅：先预搅下沉到设计深度，然后边喷浆（粉）边搅拌上升的整个过程
2喷4搅，按相应项目人工、机械乘以系数1.43
2喷2搅、4喷4搅，分别按1喷2搅、2喷4搅计算
2014标准：有单独成孔子目
2020标准：成孔套用锚杆成孔子目，人工、机械乘系数1.25
2.水泥搅拌桩
3.高压喷射桩
第二章 地基处理和基坑支护工程
有关情况的说明及规定

## Slide 10
4.土钉（锚杆）成孔入岩
增设成孔入岩增加子目，均按较硬岩考虑
遇软岩乘以系数0.35，遇较软岩乘以系数0.65
遇坚硬岩土钉乘以系数1.2、锚杆乘以系数1.5
5.锚杆成孔及灌浆
锚杆成孔：干法、湿法、全跟管；锚杆灌浆：一次灌浆、二次灌浆
锚杆成孔遇砂砾、卵石、松石层，按“全跟管锚杆成孔”子目执行
全跟管成孔按20m以内编制，20m<孔深≤30m，人工、机械乘系数1.12
>30m，人工、机械乘系数1.24
第二章 地基处理和基坑支护工程
有关情况的说明及规定
6.支挡土板
挡土板：密板、疏板，不论何种材料均按本标准执行
密板：满堂支挡土板或板间净空≤30cm
疏板：间隔支挡土板，30cm<板间净空≤150cm

## Slide 11
2014标准垫层 → 2020标准换填地基，删除三合土、碎砖、炉（矿）渣垫层等子目； 增加毛石混凝土垫层及机械碾压砂石相关子目
格构梁模板制安及混凝土浇筑项目细分为格构梁、腰梁、冠梁，增加钢腰梁子目
增加三轴水泥搅拌桩、分层劈裂注浆、压密注浆等子目
7.项目划分及设置调整
第二章 地基处理和基坑支护工程
有关情况的说明及规定

## Slide 12
概况
共两节，88个子目
第一节 打（压）桩，28个
第二节 灌注桩，60个
编制依据
《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）
《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
《建筑地基基础工程施工规范》（GB 51004-2015）
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
2014《湖南省建筑工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第三章 桩基工程

## Slide 13
1.预制钢筋砼桩
2014标准：桩体按外购考虑，不列入材料，施工损耗按总说明，割桩损耗按实签证
2020标准：桩体列入材料，综合考虑损耗6%，实际割桩损耗不同时可按实签证调整
预制管桩：柴油打桩机、液压打桩锤；桩径φ300～φ600
采用静压沉桩时，按柴油打桩机打桩项目人工、机械乘以系数1.20
成孔：旋挖钻机、冲击钻机、沉管、长螺旋钻机
灌注：旋挖钻孔、冲击钻孔、沉管成孔、长螺旋钻孔
回旋钻机成孔及灌注按旋挖钻机相应项目执行
2.灌注桩
第三章 桩基工程
有关情况的说明及规定

## Slide 14
3.旋挖钻机成孔
项目划分：桩径+岩土类别，项目包含泥浆制作和清底置换
入土：土质综合考虑，极软岩按土类执行
入岩：按软岩考虑，遇较软岩时，乘以系数2.0；遇较硬岩时，乘以系数3.0
遇坚硬岩或岩溶夹层时，另行计算
4.冲击钻机成孔
项目划分：桩径+岩土类别，项目包含泥浆制作和清底置换
入土：土质综合考虑，极软岩按土类执行
入岩：按较软岩考虑，遇软岩时，乘以系数0.7；遇较硬岩时，乘以系数1.5
遇砂砾石、卵石层，增加膨润土100kg/m³，卵石层成孔时，按相应项目人工、机械乘以系数1.50
遇坚硬岩或岩溶夹层时，另行计算
成孔深度按20m考虑，当20m<成孔深度≤40m时，按相应项目人工、机械乘以系数1.10
第三章 桩基工程
有关情况的说明及规定

## Slide 15
5.人工挖孔桩
项目包含孔内照明和通风
挖土：土类综合考虑
挖石：分软岩和较软岩设项，按手持式风动凿岩机施工考虑
如发生爆破，其中出碴按本章人工挖孔桩土方相应项目执行，爆破费用另行计算
以桩径划分项目，按长度计量
按埋设深度2m考虑，>2m时，钢护筒摊销量乘以系数1.3，人工、机械乘以系数1.35
摊销量不一致时，经建设单位签证认可后，可按实际摊销量进行换算
制作、安放钢筋笼：按圆钢HPB300、带肋钢筋HRB400列项
项目包含制作、安放和场内运输
护壁钢筋并入灌注桩钢筋笼工程量计算
6.钢护筒
7.钢筋笼
第三章 桩基工程
有关情况的说明及规定

## Slide 16
8.项目划分及设置调整
打（压）桩：删除硫磺胶泥接桩子目
增加打钢管桩（按桩径、桩长划分）、钢管桩内切割及精割盖帽相关子目
灌 注 桩： 删除洛阳铲桩子目
增加声测管埋设、注浆管埋设、桩底（侧）后压浆、预制钢筋混凝土桩截桩相关子目
第三章 桩基工程
有关情况的说明及规定

## Slide 17
装饰工程
第十一章 楼地面工程
第十五章 油漆、涂料、裱糊工程
第十二章 墙柱面工程
第十六章 其他工程
02
第十三章 天棚工程
第十七章 项目成品保护
第十四章 门窗工程

## Slide 18
概况
共十六节，203个子目
第一节 找平层，5个
第二节 整体面层，36个
第三节 石材块料面层，11个
第四节 陶瓷地面砖，8个
第五节 玻璃地砖，6个
第六节 缸砖，3个
第七节 广场砖，2个
第八节 分格嵌条、防滑条，10个
编制依据
《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《环氧树脂自流平地面工程技术规范》（GB/T 50589-2010）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十一章 楼地面工程
第九节 塑料、橡胶板，4个
第十节 地毯及附件，6个
第十一节 木地板，12个
第十二节 防静电活动地板，3个
第十三节 栏杆、栏板、扶手，56个
第十四节 踢脚线，11个
第十五节 楼梯、台阶面层，20个
第十六节 其他，10个

## Slide 19
1.找平层及整体面层
基层需刷素水泥浆或界面剂的，套用第十二章墙柱面工程相应项目，人工乘以系数0.90
水泥砂浆整体面层：设计厚度与标准取定不同时，可按水泥砂浆找平层每增减1mm子目调整
环氧树脂自流平地面：按厚度2mm考虑。其中底涂层连续成膜、无漏涂，厚度忽略不计，
中涂层和面涂层各1mm，材料设计用量与标准不同时，可以调整
镶贴块料的水泥砂浆结合层厚度与标准不同时，可按水泥砂浆找平层每增减1mm子目调整
石材块料面层：不区分大理石和花岗岩，套用相同子目
陶瓷地面砖面层：精简项目划分，每块面积在3600cm2以内套用相同子目
增加干粉性粘接剂、瓷砖胶粘贴两种镶贴类别，瓷砖胶厚度按6mm考虑
2.块料面层
第十一章 楼地面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 20
3.踢脚线
2014标准：以面积计量，计量单位为100m2
2020标准：以长度计量，计量单位为100m
未注明高度的均按100mm考虑，设计高度与标准不同时，除水泥砂浆踢脚线子目可按高度比例调整外，其他踢脚线不调整（按成品考虑、以长度计量）
楼梯段踢脚线人工、机械乘以系数1.15；其余三角形面积另按零星项目执行
4.栏杆及其他
不锈钢管栏杆：均按成品考虑，只列安装子目
瓷砖美缝：按瓷砖镶贴表面积计算
块料地面弧形部分增加费：按弧形长度以延长米计算，成品与非成品拼接部分，
只计算非成品一侧弧线长度
第十一章 楼地面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 21
5.项目划分及设置调整
整体面层：新增塑胶跑道、人造草坪相关子目
块料面层：删除陶瓷锦砖、水泥花砖、竹地板相关子目
增加橡胶卷材楼地面、瓷质及钢质防静电活动地板子目
踢脚线及其他：新增不锈钢板踢脚线、楼梯水磨石面层、楼梯木地板面层、
块料地面弧形部分增加费、瓷砖美缝、石材地面晶面处理、
打胶、勾缝子目
第十一章 楼地面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 22
概况
共四节，254个子目
第一节 抹灰，27个
第二节 镶贴块料面层，102个
第三节 其他材料装饰，107个
第四节 幕墙，18个
编制依据
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十二章 墙柱面工程

## Slide 23
1. 抹灰
抹灰层设计厚度与标准取定不同时，可以套用“抹灰层厚度每增减1mm子目”进行调整
装饰线条抹灰：2014标准 展开宽度300mm以内 → 2020标准 单面宽度500mm以内（5个子目）
单面宽度超过500mm，按楼地面、墙柱面及天棚相应抹灰项目执行
抹灰已包括分格缝，如设计要求嵌（填）分格缝，按“外墙面嵌（填）分格缝增加费”子目执行
石材：不区分大理石和花岗岩，套用相同子目
按单块石材面积0.64m2以内编制，>0.64m2时，人工乘系数1.15
干挂石材钢骨架：按外墙装饰考虑，如为内装饰，人工乘系数1.15
块料面层工作内容：不包括阳角处的磨边、倒角，如发生按第十六章其他工程相应项目执行
外墙保温层上贴面砖：除执行第八章中抗裂砂浆相应项目外，另按镶贴面砖相应项目执行，
并扣除预拌干混砂浆用量及人工费1600元/100m2
2.镶贴块料面层
第十二章 墙柱面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 24
3.幕墙
幕墙按平面考虑，如设计为曲面、异形或者斜面，按相应项目人工乘系数1.15
玻璃幕墙：不包括封边、封顶以及避雷费用
单片玻璃边长超过3.6m，按相应项目人工乘系数1.2
铝板幕墙：骨架按铝合金型材考虑，设计用量不同，按“幕墙铝骨架调整”子目调整
如采用型钢骨架，先扣除铝合金骨架费用，再按干挂石材钢骨架子目执行
点支式玻璃幕墙：钢结构桁架，按第六章钢结构工程相应项目执行
单元式玻璃幕墙：单元板块使用材料材质不同时，可按实际情况调整
运费应综合考虑板块形状及运距，由甲乙双方协商定价
弧形拉弯增加费：只考虑人工、机械增加费用，弯弧部分的型材损耗量按实签证
钢型材按质量以吨计算，铝型材按设计图示尺寸以延长米计算
玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费：按设计图示以数量计算
第十二章 墙柱面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 25
4.项目划分及设置调整
抹灰：删除石灰砂浆、混合砂浆、珍珠岩浆抹灰，增加石膏砂浆抹灰
删除水刷石、干粘石、斩假石、拉条灰、甩毛灰等装饰抹灰子目
增加喷涂砂浆、墙面挂钢丝网、打底找平、墙面界面剂、素水泥浆界面剂子目
镶贴块料面层：删除陶瓷锦砖面层相关子目
增加干挂陶土板、GRC线条、成品装饰柱安装相关子目
其他材料装饰：删除纤维板、刨花板、杉木薄板、木丝板面层子目
增加防火玻璃挡烟垂壁、轻钢龙骨双面石膏板隔断墙子目
幕墙：增加点支式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、型材弧形拉弯增加费等相关子目
第十二章 墙柱面工程
有关情况的说明及规定

## Slide 26
概况
共五节，258个子目
第一节 抹灰面层，2个
第二节 平面、跌级天棚，134个
第三节 艺术造型天棚，68个
第四节 其他天棚（龙骨和面层），44个
第五节 其他，10个
编制依据
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑室内吊顶工程技术规程》（CECS 255：2009）
《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 345-2014）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十三章 天棚工程

## Slide 27
1. 抹灰面层
基层需刷素水泥浆或界面剂的，套用第十二章墙柱面工程相应项目，人工乘以系数1.15
抹灰层设计厚度与标准取定不同时，套用第十二章墙柱面工程中“抹灰层厚度每增减1mm”
子目进行调整，人工乘以系数1.15
天棚线条抹灰按本标准第十二章墙柱面工程中线条抹灰相应项目执行
计量规则：密肋梁、井字梁等板底梁，其梁底面抹灰并入天棚面积内套用相应项目，梁侧面抹灰
按天棚相应项目乘以系数2.15
阳台或雨棚悬挑梁底面抹灰并入阳台或雨棚面积内计算，梁侧面抹灰按天棚相应项目
人工乘以系数2.15
第十三章 天棚工程
有关情况的说明及规定

## Slide 28
2.天棚及其他
铝单板雨棚：不包含雨棚骨架，骨架可根据设计材质套用第十二章墙柱面工程
“干挂石材钢骨架”子目或“幕墙铝骨架调整”子目
钢化夹胶玻璃雨棚：爪件等用量可按设计调整
化学锚栓费用另计；型钢如需喷氟碳漆，费用另计
如设计有斜拉杆，高强销锚费用按设计用量另计
连接铁件如为后置，增加电锤2.48台班/100m2
设计型钢用量不同时，可套用“干挂石材钢骨架” 子目调整
第十三章 天棚工程
有关情况的说明及规定

## Slide 29
3.项目划分及设置调整
抹灰面层：删除石灰砂浆、混合砂浆抹灰及拉毛相关子目
平面、跌级天棚：天棚龙骨中删除对剖圆木楞（吊在梁下或板下）相关子目
天棚基层中删除3mm胶合板基层子目
天棚面层中删除水泥木丝板、薄板、胶压刨花木屑板、塑料板、
钢板网、隔音板子目，增加软膜吊顶相关子目
其他天棚：增加铝单板雨棚、钢化夹胶玻璃雨棚子目
第十三章 天棚工程
有关情况的说明及规定

## Slide 30
概况
编制依据
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 214-2010）
《钢门窗》（GB/T 20909-2017）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十四章 门窗工程
共十六节，77个子目
第一节 木门，5个
第二节 铝合金门窗(成品)安装，10个
第三节 卷闸门安装，3个
第四节 彩板组角钢门窗安装，2个
第五节 塑钢门窗安装，5个
第六节 防盗装饰门窗安装，3个
第七节 防火门、防火窗、防火卷帘门安装，4个
第八节 电子感应自动门及转门，3个
第九节 不锈钢电动伸缩门，1个
第十节 不锈钢板包门框、无框全玻门，4个
第十一节 门窗套，6个
第十二节 窗帘盒，1个
第十三节 窗台板，3个
第十四节 窗帘道轨，3个
第十五节 厂库房大门、特种门，11个
第十六节 五金安装，13个

## Slide 31
1.说明及规则调整
铝合金成品门窗安装：按普通铝合金型材考虑，门窗单价含五金配件、附件
设计为隔热断桥铝合金型材时，按相应项目人工乘以系数1.25
门窗套：门窗套的钢骨架、门窗的钢副框，执行第十二章墙柱面工程干挂石材钢骨架子目
异形门窗套执行门窗套相应项目，主材按实际成品单价计算，人工乘以系数1.10
厂库房大门：已包括门扇上所用铁件，门框周边预埋铁件按设计要求另行计算
特种门：冷藏门、冷冻间门、射线防护门安装项目，已包括筒子板制作安装
第十四章 门窗工程
有关情况的说明及规定

## Slide 32
2.项目划分及设置调整
木门及铝合金门窗：按成品考虑，只列安装子目
增加外门窗塞缝子目（窗框与墙体间的水泥砂浆塞缝）
门窗套：增加成品木门套、木窗套子目
窗帘盒：删除榉木、硬木子目
五金安装：增加地弹簧子目
增加厂库房大门、特种门相关子目
第十四章 门窗工程
有关情况的说明及规定

## Slide 33
概况
编制依据
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T 29-2015）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十五章 油漆、涂料、裱糊工程
共四节，137个子目
第一节 木材面油漆，43个
第二节 金属面油漆，10个
第三节 抹灰面油漆，21个
第四节 涂料、裱糊，63个

## Slide 34
项目划分及设置调整
木材面油漆：2014标准按木门、木窗、木扶手、其他木材面分类列项 → 2020标准综合考虑
删除广(生)漆、手扫漆、素色家具面漆、水清木器面漆、木地板面漆相关子目
金属面油漆：2014标准按单层钢门窗、钢构(配)件分类列项 → 2020标准按钢构(配)件综合考虑
设计有防火极限要求的，按本标准第六章钢结构工程钢构件防火相应项目执行
抹灰面油漆：删除墙漆相关子目，刷墙漆按刷乳胶漆相应项目执行
涂料、裱糊：删除喷塑相关子目
第十五章 油漆、涂料、裱糊工程
有关情况的说明及规定

## Slide 35
概况
编制依据
《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367-2015）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
现行标准图集、通用图集
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十六章 其他工程
共九节，141个子目
第一节 招牌、灯箱基层，13个
第二节 招牌、灯箱面层，6个
第三节 美术字安装，40个
第四节 压条、装饰线，38个
第五节 暖气罩，8个
第六节 镜面玻璃，6个
第七节 柜类制作安装，6个
第八节 石材、瓷砖加工，14个
第九节 其他，10个

## Slide 36
项目划分及设置调整
删除柜台、货架、厨房矮橱、吊橱、壁橱等现场制作安装相关子目
增加石材、瓷砖加工相关子目
干挂石材线条的型钢骨架按本标准第十二章墙柱面工程干挂石材钢骨架子目执行
第十六章 其他工程
有关情况的说明及规定

## Slide 37
概况
编制依据
《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》（JGJ/T 427-2018）
《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
其他现行设计、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程
2014《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、全国及其他省市现行定额
市场调研资料，如劳务及专业分包合同、一次性消耗量资料等
第十七章 项目成品保护
共1节，6个子目
第一节 项目成品保护

## Slide 38
项目划分及设置调整
增加铝合金幕墙、铝合金门窗成品保护子目
第十七章 项目成品保护
有关情况的说明及规定

## Slide 39
感 谢 观 看
2020交底