## Slide 1
2020版《湖南省园林绿化工程消耗量标准》
湖南省建设工程造价管理总站 市政科 黄涵羚
交 底 宣 贯

## Slide 2
增加生态修复型园林绿化相关子目，满足行业发展需求。
2020版园林绿化消耗量标准主要解决的问题：
与其他册重复子目的删减。
新技术、新材料、新工艺方面的更新。
容易引起分歧相关问题的进一步明确、解释、梳理。
已淘汰施工内容相关子目的删减，缺项漏项子目的补充。
随着施工机械化水平的提高，园林中部分考虑全人工施工的子目进行调整。

## Slide 3
总说明
第一章 绿化工程
第二章 园路、园桥工程
PART ONE
PART THREE
第三章 园林景观工程
PART FOUR
目 录
CONTENTS
01
02
03
04
第四章 喷泉及喷灌工程
PART FIVE
05
第五章 措施项目
PART SIX
06
1.绿化地整理
2.苗木起挖、栽植
3.立体绿化
4.绿化养护
1.园路
2.园桥
1.堆砌假山及塑假山石工程
2.景观水池、溪流、驳岸
3.景墙
4.花架与栏杆
5.亭廊屋面
6.园林桌椅
7.园林雕塑、浮雕
8.园林装饰
9.杂项
1.喷泉喷头安装
2.喷灌喷头安装
3.排水管安装
1.苗木支撑
2.缠绕树干
3.树杆刷白
4.反季节栽植技术措施
5.透气通水药肥管埋设
6.树体输液
7.绿网覆盖
8.洒水车浇水
9.苗木运输
10.园建材料二次搬运
PART TWO

## Slide 4
01
总 说 明

## Slide 5
主要变化及应注意的问题：
1.本标准中所使用混凝土按运至施工现场的预拌混凝土编制，实际采用现场搅拌混凝土浇捣，按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关规定调整。
2.凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在企业管理费中考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料。

## Slide 6
主要变化及应注意的问题：
3.关于场内运输：
本标准（除屋顶绿化工程）包含100m内材料搬运水平运距，因场地狭小导致机械无法到达，超过此运距时，超过部分另外计算。
屋顶绿化工程均包含屋顶运距50m内的人工运输。

## Slide 7
超运距与二次搬运执行子目：
超运距执行“运距每增加xx m”相应子目。二次搬运要重新装车、运，超运距是已经装好车了，运距超过了子目中包含的运距。

## Slide 8
02
第一章 绿化工程

## Slide 9
章说明
术语说明：
1.胸径：苗木地表向上1.3 m高处树干直径。分枝点≤1.3m时，以苗木分枝点以下0.1m处树干直径为准。
2014消耗量标准：苗木分枝距地高度≥1.3m时，以苗木自地面1.3m处树干的直径；分枝点＜1.3m时，以苗木分枝点直径为准。
2.绿篱：三排以内成行紧密种植的篱笆，每排每米4-8株。
3.成片栽植：每平方米栽植密度大于9株，且三排以上排列的一种成片栽植形式。

## Slide 10
第一节 绿化地整理
1、清除杂草、草皮、地被植物：铲除厚≤10cm泥土的根、蔸；（人工辅助机械）
2、整理绿化用地：土厚30cm内挖、填、找平，土壤表面翻松、耙细、清理场地；适用于场地原貌原土；（人工）
3、绿地细平整：土壤表面翻松、耙细、清理场地；适用于铺填种植土后新的土层表面；（人工）
4、铺填种植土：取土、碎土、分层铺填、清理杂物、集中堆放、清理现场、排地表水等；（包含简单的地形堆置）（人工辅助机械/人工）
5、绿地起坡造型：放线、设置标高桩、土方倒运、堆土、压实、修坡整形等；适用于土坡高差在0.3m以上起伏变化的绿地造型。（起伏变化，较精细的地形堆置）（人工辅助机械/人工）

## Slide 11
2014消耗量标准说明：绿化地整理系指厚度平均30cm以内的就地挖填找平，当厚度超过30cm时，按微地形处理；厚度超过1.4m的按回填土子目计算；计算了微地形处理项目，不再计算整理绿化地。
2020消耗量标准说明：整理绿化用地适用于原地原貌原土，绿化细平整适用于铺填种植土厚新的土层表面；绿地起坡造型适用于土坡高差在0.3m以上起伏变化的绿地造型。

## Slide 12
2020消耗量标准中清除杂草、草皮、地被植物，整理绿化用地，绿地细平整，铺填种植土，绿地起坡造型之间的关系：
场地原土、原貌
整理绿化用地

## Slide 13
2020消耗量标准中清除杂草、草皮、地被植物，整理绿化用地，绿地细平整，铺填种植土，绿地起坡造型之间的关系：
铺填种植土后
绿地起坡造型后
绿地细平整

## Slide 14
2020消耗量标准中清除杂草、草皮、地被植物，整理绿化用地，绿地细平整，铺填种植土，绿地起坡造型之间的关系：
整理绿化用地的工作内容中包含了绿地细平整，整理绿化用地和绿地细平整是在不同情况下，栽植工程前最后一道工序，一般情况下，不重复套用。
整理绿化用地
绿地细平整

## Slide 15
2020消耗量标准中清除杂草、草皮、地被植物，整理绿化用地，绿地细平整，铺填种植土，绿地起坡造型之间的关系：
铺填种植土不包含绿地起坡造型。铺填种植土是按照植物根系生长需要的种植土壤深度进行种植土铺填，并包含简单的地形堆置；绿地起坡造型是一个单独的施工工序，按照地形设计进行较精细的地形堆置，并具有一定的美学艺术效果。
铺填种植土
绿地起坡造型

## Slide 16
应用实例：
某场地土质较好，地表覆盖杂草，绿化地整理部分一般情况应怎样套用子目？
1、清除杂草、草皮、地被 + 整理绿化用地
2、清除杂草、草皮、地被 + 绿地起坡造型 + 绿地细平整
绿化栽植
绿化栽植

## Slide 17
应用实例：
某场地土质较差，需铺填种植土，①地形较为简单/②进行较为精细的起伏变化地形施工，绿化地整理部分一般情况应怎样套用子目？
①、基础土方工程 （执行市政子目）+ 铺填种植土（按设计或规范种植土土层厚度）+绿地细平整
②、基础土方工程 （执行市政子目）+ 铺填种植土（按设计或规范种植土土层厚度）+ 绿地起坡造型 + 绿地细平整
绿化栽植
绿化栽植

## Slide 18
工程量计算规则：
1、整理绿化用地，绿地细平整，绿地起坡造型按水平投影面积计算；如为山体绿化，按山体绿化表面积计算。
2014消耗量标准：微坡地形土方堆置按土方体积计算。
2、铺填种填土按铺填面积乘铺填厚度所得体积计算，铺填土层厚度指植物根系正常发育的土壤深度。（按设计要求或施工规范）

## Slide 19
第二节 苗木起挖、栽植
1、删除苗木移植子目，增加苗木起挖子目，适用于苗木迁移或甲供苗移苗。
苗木移植 = 苗木起挖 + 苗木运输 + 栽植

## Slide 20
2、完善苗木分类，完善各类苗木的砍挖、起挖、栽植、养护、运输等子目。
苗木分类及对应子目：
乔木：有明显、直立的主干，树干和树冠有明显区分。
对应子目： 砍伐、挖树根、起挖、栽植、养护、场外运输、场内二次运输等。

## Slide 21
棕榈类（新增）
对应子目：砍挖说明、起挖、栽植、养护、运输说明等。
说明：棕榈类植物砍挖执行乔木砍伐子目，且不再另外计取挖树根项目。

## Slide 22
竹类（新增养护）、
单株栽植灌木、
单株栽植草本花卉（新增）
对应子目：砍挖、起挖、栽植、养护、运输等。

## Slide 23
成片栽植灌木
密度9~64株/㎡
成片栽植草本花卉（新增）
密度25~100株/㎡

## Slide 24
水生植物
分类：湿生植物、挺水植物（荷花、其他挺水植物）、浮叶植物、漂浮植物、沉水植物（新增）
取消2014消耗量标准说明：栽植湿生植物相关子目适应于岸边湿泥中种植，种植区域为常水位以上；栽植挺水植物相关子目适用于浅水种植，种植区为水深50cm以内；栽植浮叶植物相关子目适用于水底种植，种植区为水深100cm以内；栽植漂浮植物相关子目适用于水面种植；栽植沉水植物时，根据栽种时实际水深执行相适用的其他水生植物栽植子目。

## Slide 25
沉水植物栽植（新增）
按种植面积计算，综合考虑沉水植物栽植水深与栽植密度。

## Slide 26
新增说明：
水生植物如为干土成片栽植，按成片栽植灌木、草本花卉相应项目执行，如栽植挺水植物、浮叶植物等水生植物是放水后在淤泥中成片种植，则按灌木、草本花卉成片栽植项目人工乘1.2系数执行。

## Slide 27
3、完善土球计算方法：带土球乔、灌木的栽植，土球的规格按设计要求确定，当设计未作要求时：乔木分枝点在地表向上0.3m以上，按胸径的6-8倍计算，分枝点在地表向上0.3m以下，则按地径的6倍计算；灌木按其冠径的1/3计算。丛生乔木的胸径，按照主杆胸径+0.5×其他树干胸径之和计算，其中树杆的胸径≤6cm不列入计算胸径。棕榈地径在20cm以内，其土球直径按60cm计算，地径在20~40cm之间，其土球直径按80cm计算，地径在40cm以上，其土球直径按干径的2倍计算。
2014消耗量标准：乔木土球按胸径的6-8倍计算，或按地径的6倍计算，灌木按其冠径的1/3计算。

## Slide 29
①删除苗木假植子目，增加苗木假植说明，明确苗木假植按苗木栽植的相应子目执行，人工、机械乘以系数0.8。
②删除箱钵花箱相关子目，增加说明，明确箱钵花箱中铺蓄排水板，填陶粒、种植土，栽种花木等按本册中相应子目人工乘系数1.2执行，箱钵花箱主材按成品考虑。
4、其他变化：

## Slide 30
第三节 立体绿化
1、删除耐根穿刺防水卷材层，执行《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》中相应子目。
2、删除绿地细平整子目，执行绿化地整理中绿地细平整子目。
3、删除苗木栽植子目，执行苗木起挖、栽植中苗木栽植子目，扣除机械费，人工乘系数1.09。

## Slide 31
第四节 绿化养护
1、适用范围：本节适用于园林绿化工程中的苗木成活期以及成活期满之后至工程验收移交之前的日常养护，不适用于工程交付后的养护。
2、根据市场实际调整消耗量水平。
3、增加说明：日常养护质量至少达到当地三级绿地养护水平，方可计算养护费。

## Slide 32
03
第二章 园路、园桥工程

## Slide 33
1、增加说明：单条直线规则园路的连续面积、单个广场面积大于150㎡时，花岗岩规则板块料面层的铺贴及垫层执行《湖南省市政工程消耗量标准》相应子目。
一、园路

## Slide 34
2、新增部分基层、垫层， PC砖面层、汀步板（石）无基础自然摆放、弹石、砼草坪砖、不拼花满铺卵石面、塑木地板、地板嵌边、洗米石、陶瓷片拼花拼字、斩假石面层、玻璃钢盖板、填充树皮、填充卵石、山石（自然石）台阶、剁假石台阶子目等。

## Slide 35
二、园桥
1、明确园桥的适用范围：是园林的组成部分，是水上联系交通的建筑，既有联系景点交通、组织游览路线、变化观赏视线的实用功能，又有美化、点缀山水景观，增加水面空间层次等美学功能。
2、新增钢筋混凝土桥、木桥、型钢园桥、涉水汀步石等相应子目。

## Slide 36
第三章 园林景观工程
1、调整堆砌假山子目，将堆砌不同种类石假山子目，整合成堆砌石假山子目，使用不同种类石料时，材料进行换算，并按市场实际情况，增加机械消耗量，减少人工消耗量。调整塑假山消耗量。
2、新增高4m以内格宾石笼墙、原木桩驳岸、花架、栏杆、亭廊屋面、成品桌椅安装、石球、成品石灯笼、仿石音箱安装及垃圾箱安装、石花盆安装等。

## Slide 37
3、现场制作、安装钢结构花架、景墙按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》钢结构工程中的小型零星构件制作、安装项目执行。
4、园林景观的混凝土工程执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目，人工乘系数1.2。
5、园林景观工程中的钢筋工程执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目，人工乘系数2.5。

## Slide 38
第五章 措施项目
1、调整遮荫棚子目，按实搭外围覆盖层展开面积以“㎡”计算。
2、增加园建材料二次搬运、抗蒸腾剂、绿网覆盖、栽植竹类支撑等子目。
3、增加说明：园林工程中木模板工程执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》中相应的模板子目，人工乘系数1.2，材料按实调整。

## Slide 39
谢 谢！