## Slide 1
汇报人：杨 静
湖南省市政工程
消耗量标准（基价表）宣贯交底材料

## Slide 2
编 制 概 况
主要变化内容
其他注意事项
水平测算情况
01
02
03
04
目录
DIRECTORY

## Slide 3
01
编 制 概 况
本次修编内容主要包括：总说明、章节说明、工程量计算规则、分部分项工程项目、措施项目（工作内容和子目表格组成），交底资料等。

## Slide 4
第一章 土石方工程
01.编 制 概 况
第二章 道路工程
第五章 管网工程
第六章 水处理工程
第九章 钢筋工程
第十章 拆除工程
第十一章 措施项目
第八章 生活垃圾处理工程
第七章 地下综合管廊工程
第四章 隧道工程
第三章 桥涵工程
总说明

## Slide 5
01.编 制 概 况
1. 客观反映市场情况的原则
本次修编充分考虑市政工程常用工艺，以市场实际情况作为调整是否合理的评判标准，彻底删除明令禁止或已淘汰的工艺技术和产品；调整后的造价水平基本都能反映市场水平，满足现有大部分施工工艺的计价。并结合计价办法的取费形式及费率，形成基本符合工程造价的构成规律。
2. 与其他专业统一水平的原则
本次修编基本遵循与建筑工程同专业项目水平统一原则，且尽量考虑建筑、市政、园林、安装等专业的共用项目不重复编制等原则。
3. 采用“量价合一”的表现形式，体现全省统一，保证绿色施工和安全生产的需要；工料机价格采用编制时期综合价格，后期由各市州动态调整，合理确定工程造价。
《湖南省建设工程消耗量定额修编方案》

## Slide 6
4. 项目划分、计量单位和工程量计算规则三者有机统一，简洁明了，便于初步设计概算编制、投标报价、工程价款结算以及单位内部核算与管理。
5. 符合节能环保绿色施工及建筑行业发展形势等要求
响应绿色施工、资源节约等政策，本次修编纳入了地下综合管廊工程、生活垃圾处理工程等内容的计价依据，补充完善旧路面改造利用等绿色工艺推广应用的子目。
6. 编制依据
本次修编是在《湖南省市政工程消耗量标准》（2014年）的基础上，参考全国统一定额、公路预算定额以及其他省市最新定额，结合现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程下实际施工发生的社会平均水平来调整取定，科学理顺量价关系，贴近市场实际。
01.编 制 概 况
《湖南省建设工程消耗量定额修编方案》

## Slide 7
人工费
材料
机械
01.编 制 概 况

## Slide 8
01.编 制 概 况
章 节 内 容 |  | 2020消耗量标准 | 2014消耗量标准及补充
第一章 | 土石方工程 | 175 | 144
第二章 | 道路工程 | 294 | 333
第三章 | 桥涵工程 | 335 | 483
第四章 | 隧道工程 | 234 | 164
第五章 | 管网工程 | 1946 | 2003
第六章 | 水处理工程 | 647 | 455
第七章 | 地下综合管廊工程 | 36 | 298
第八章 | 生活垃圾处理工程 | 148 | 0
第九章 | 钢筋工程 | 47 | 30
第十章 | 拆除工程 | 65 | 67
第十一章 | 措施项目 | 304 | 268
2020年《湖南省市政工程消耗量标准》全册共计子目4231个，对比2014年《湖南省市政工程消耗量标准》4254个（包括后续发布的补充子目及专业定额的数量）。

## Slide 9
02
主要变化内容
各章节详细变化情况见交底资料

## Slide 10
混凝土输送
此外，总说明中还对市政工程改扩建系数的适用、水泥砂浆换算干混砂浆的调整办法，以及生产混凝土的计价等问题，后面在其他注意事项中将进行解释。
垂直运输费
黄土、黏土的计价
02.主要变化内容——总说明

## Slide 11
其他注意事项
扩建、改建工程调整系数
《湖南省建设工程消耗量定额修编方案》
为保障通行，需分幅分段施工的，人工、机械乘以系数1.05
红线范围内一次性全封闭施工（无社会机动车流）的，人工、机械不调整

## Slide 12
背街小巷改造工程
交通疏解工程
城区管线改迁工程
一般位于城市中心区，红线宽度有限，人流、车流量大
一般为地铁等项目的附属工程，从主体施工前至主体项目结束，工期长，分段多
有地铁项目的附属，也有在城区进行的专业管线迁改工程，地下情况复杂
其他注意事项
扩建、改建工程调整系数
人工机械×1.15

## Slide 13
已删除所有现拌混凝土子目，统一为商品混凝土，但特殊情况需要建站生产的，如高标号混凝土，自行协商建站加工费和运输费；现场拌制的，执行建筑标准的搅拌车子目；沥青混凝土自行加工生产的，可参考附录计算加工费
沥青混凝土均按商品沥青混凝土编制，发布的材料预算价不含运费时，应套用第二章道路工程中沥青场外运输子目；如实际采用建站生产的沥青混凝土，加工费按附录配合比中的沥青加工费子目执行
砂浆均按现拌砂浆编制，如实际采用干混砂浆的，则干混砂浆按1.8t/m³调整替换，扣减人工费47.75元/m³，并将子目中的灰浆搅拌机更换为干混砂浆罐式搅拌机，含量不变执行
本标准的水平运距为100m，如因便道无法直达施工现场，必须进行二次运输或转堆时，经施工组织设计或专项施工方案的批准，可计算二次运输费用（参建筑）
其他注意事项

## Slide 14
特殊情况的土石方
土石方垂直运输
土石方分类
增加了机械凿石、人工风镐凿石、膨胀剂爆破石方、机械回填沟槽等，以及保护管线下的土方开挖等规定或子目
系统梳理了开挖时土方、淤泥、石碴垂直运输的计价问题
与建筑工程保持一致，土方分为普通土及坚土，石方分为极软岩、软岩、较软岩、软硬岩、坚硬岩，风化后降级划分处理
02.主要变化内容——第一章 土石方工程

## Slide 15
02.主要变化内容——第一章 土石方工程
指单轴饱和抗压强度或抗压强度

## Slide 16
02.主要变化内容——第一章 土石方工程
围护宽度8m以上的大型支撑深基坑，执行大型支撑基坑土方子目
无法修筑便道，采用多个挖机转堆的，执行转堆相关规定，即按挖普通土子目乘以系数0.8计算，转堆石方按挖石渣计算
施工方案中明确修筑便道在坑内挖运的，按方案中的开挖坡比、台阶宽度等参数，执行沟槽、基坑土石方子目
有施工方案明确采用长臂挖机的，按相应子目执行，子目不区分沟槽平地
采用吊车或卷扬机或电动葫芦吊土石方出坑的，按1m折合7m运土方套用相应人工运土、淤泥、石碴每增20m子目乘以系数0.8计算垂直运输费。

## Slide 17
1、增加利用石方回填碾压（指爆破后需二次解小的石方），如采用外购石方回填，执行第二章碎石垫层子目；
2、增加机械回填沟槽土方、中粗砂、砂砾石、石灰土、碎石等内容；
3、补充压实系数说明，土方压实后体积：天然密实体积=1:1.15；
4、石方开挖方式除保留原14定额中的机械打眼爆破石方外，还增加了液压破碎锤凿石方、人工风镐破碎石方、膨胀剂爆破石方三种方式；
5、增加打拔钢板桩、大型钢支撑、深井井点降水等内容。
02.主要变化内容——第一章 土石方工程

## Slide 18
土石方工程
常见注意事项及相关解释
①机械挖沟槽土石方子目，已综合了人工修理边坡及清底内容
②挖土方子目中的推土机是为配合挖机施工的辅助机械，不是卸土场的整理费用
③液压破碎锤凿石子目的机械按大小机械综合考虑，机械不同时不予换算
其他注意事项
⑤机动翻斗车运土子目运距超过3000m的按市场价或签证价计算
④沟槽基坑3:7灰土回填子目中灰土为现场拌制材料，黏土为外购材料
⑥槽型钢板桩、拉森钢板桩、大型支撑等周转材料的使用费均需另计

## Slide 19
1、弹软土处理内容包括掺石灰、掺水泥，石灰砂桩、塑板桩、土工材料铺设、抛石挤淤、机械翻晒、换填垫层料等，其他包括强夯地基、喷锚支护、高压旋喷桩、水泥搅拌桩、压浆加固等项目，需套用《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》第二章地基处理和基坑支护相应项目；
2、道路基层保留了2014年定额的石灰稳定土基层、水泥稳定粒料基层、多合料基层，以及各类底层；同时新增水泥混凝土路面碎石化基层、级配碎石基层、固化土基层的内容；
02.主要变化内容——第二章 道路工程

## Slide 20
3、道路面层延续了2014年消耗量标准中的简易路面、沥青灌入式路面、沥青混凝土路面、水泥混凝土路面内容，补充了彩色沥青混凝土路面、水泥透水混凝土路面、沥青玛蹄脂碎石路面ATB、SMA面层，以及铺砌式面层；
4、补充了一体化侧平石、透水砖铺砌等内容；侧平石、缘石、树池石均已补充材料规格，如缘石150×100、树池石150×100、侧石350×120、平石400×100规格，砂浆含量基本按常规设计做修改；
5、铺砌花岗岩料石及花岗岩板材均已按市场单价作出调整，同时，增加了拼花铺装或现场加工材料的计价方法；
6、删除了所有现拌混凝土子目、人工拌和和铺装、软基处理中炉渣、矿渣或煤渣的相关子目、块石底层、砖缘石安砌、沥青稳定碎石、黑色碎石路面、框格式护坡骨架等内容。
02.主要变化内容——第二章 道路工程
7、完善了浆砌部分内容，补充了毛石挡土墙，台背回填等内容，浆砌的水平有所调整；
8、补充了交通管理设施相关内容，包括标杆、门架、标牌、护栏、标线、隔离栅、隔音屏、信号灯、监控摄像安装等。

## Slide 21
道路工程中的常见注意事项及相关解释
1. 弹软土路基处理中掺石灰、掺水泥的黄土均按外购材料进价，如就地利用材料的，删除黄土材料，按总说明相关内容执行；
2.固化土基层中的黏土为50m内的就地取土，不计价；如需外购或调运时，还需另行计价；
3.毛石混凝土挡墙子目中块石含量按15%计取，如与设计不符时，可换算；
4.台背回填中的轻质混凝土回填已考虑混凝土输送与浇筑，不再另计；
5. 交通管理设施中大部分为半成品或成品材料，如合同双方已明确材料单价，则只需计算安装；
6. 钢构件胡整体镀锌、喷塑，编制招标控制价时按镀锌1800元/t、喷塑800元/t（含运费）计算，结算时按经确认的市场价格调整。
其他注意事项

## Slide 22
1、桩基础工程套用《湖南省房屋建筑和装饰工程消耗量标准》第三章桩基础工程相应子目，人工、机械乘以系数1.15计算，长度系数是根据不同情况与前者连乘计算；
2、适用范围取消跨径、桥长等形式的限制，并增补悬索桥、斜拉桥、钢箱梁桥等结构的计价依据；
3、增加说明：按现浇混凝土桥梁的垂直运输均按距地面高度20m内考虑，如高度超过20m时，混凝土浇筑的人工、机械乘以系数1.1，相应模板的人工、机械乘以系数1.2，相应支架、拱盔的人工和机械乘以系数1.3。适用于采用支架、拱盔浇筑混凝土的桥梁，高度20m基本满足城市桥梁的情况。
02.主要变化内容——第三章 桥涵工程
总体情况

## Slide 23
1、混凝土均按商品混凝土考虑，混凝土输送单独列项，按泵车、固定泵、起重机三种情况考虑，其中预算编制均按泵车考虑，结算时如没有对输送方式有特殊要求的不变化；
2、增加薄壁墩、Y形墩、柱式墩等常见墩柱形式，索塔结构（立柱、横系梁、锚块），以及移动模架现浇箱梁等；
02.主要变化内容——第三章 桥涵工程
现浇混凝土工程

## Slide 24
1、该节内容包括预制、安装、运输等内容；
2、删除陆上扒杆安装和水上扒杆安装等工艺，完善了目前常用安装方式，包括起重机安装、顶推、单双导梁架设、跨墩门架安装等。
02.主要变化内容——第三章 桥涵工程
预制混凝土工程

## Slide 25
1、完善了顶推箱涵的相关措施项目，包括中继间护套的制安（不再拆除）、挖土支架制作和安拆（按10次摊销考虑）、顶进设备按使用费计算（重量有参考值）等；
2、增加了箱涵自重≤5000t的顶进子目；箱涵自重：应包括拖带的设备重量（设计未明确时，按箱涵重量的5％计），采用中继间接力顶进时还应包括中继间的重量。
注：后靠背设施、穿越构筑物的加固等，均需另行计算。
02.主要变化内容——第三章 桥涵工程
立交箱涵工程

## Slide 26
1、补充了包括钢管柱、钢索吊桥、索塔、悬索桥相关结构、斜拉索、钢箱梁、钢管拱、天桥钢构件、金属栏杆等内容；
02.主要变化内容——第三章 桥梁工程
钢结构工程
2、吊索、拉杆、钢管拱等均按半成品进材料单价（包含制作费、运杂费等）；
3、钢箱梁、钢管柱等钢构件的防锈防腐可参考《湖南省房屋建筑与装饰装修工程消耗量标准》中的钢构件防腐防锈项目。

## Slide 27
1.上部构造所需的拱盔、支架、临时墩，以及提升模架、拐角门架、单导梁、双导梁、悬浇挂蓝、移动模架等支架体系或金属设备，应按有关子目另行计算；
2. 注意交底中浆砌石料、预制块的定义（区别填筑用）；
3. 钢箱梁顶推工艺的导梁、临时墩、悬吊系统等需另行计算；
4.钢箱梁单价可参考D3-279（钢箱梁制作）进行组价，不含运输费。如有协议价或采购价，可按材料费进价；
5. 高空作业人工费乘以1.3的系数仅适用悬索桥、斜拉索的悬空作业。
”
桥涵工程
”
/常见注意事项及相关解释
/参考的公路工程2018年预算定额内容，机械幅度差均按5%考虑。
其他注意事项

## Slide 28
02.主要变化内容—— 桥涵工程（措施项目）
定额材料名称 | 规格 | 摊销次数 | 损耗率
木模板 | 15mm厚双面覆膜板材 | 3-5次 | 5%
杉木锯材 | 60×80mm 80×100mm | 5-10次 | 5%
定型钢模板 | 6-8mm厚面板 | 现浇：40次 预制：120次 | 2%
组合钢模板 | 4mm厚面板 | 现浇：40次 | 2%
钢支撑 | 焊接钢管DN40 精轧螺纹钢Φ25mm | 50次； 与定型钢模板一致 | 2%
以上周转材料消耗量计算公式为：
定额消耗量=一次使用量×（1+损耗率）/摊销次数
1、组合钢模板，平板模4mm，单位重52.91 kg/m2；定型钢模6-8mm面板，单位重108.08-141.41kg/m2；
2、木支撑改为钢支撑，预制按90%钢模+10%木模配置；
3、模板材料单价高的原因：市政项目混凝土结构外立面不再抹灰，要求高，红模使用情况少，一般都采用黑模

## Slide 29
02.主要变化内容—— 桥涵工程（措施项目）
3、钢管桩梁式支架：下部指钢管柱部分，一般采用300-1200mm的钢管搭设, 按钢管柱与横撑和斜撑的质量之和计算工程量，上部指钢管柱顶的支架横梁，按拼装贝雷桁架进行编制，按横梁所形成的平面面积计算工程量；
4、导梁、跨墩门架、悬臂吊机及悬浇挂篮、提升模架及墩顶拐脚门架、移动模架、金属塔架等金属设备的租赁时间应考虑设备的安拆时间，其中，安拆时间应按批准的施工组织设计计算，若施工组设设计不明确时，导梁、跨墩门架、悬臂吊机及悬浇挂篮的安拆时间可按1个月计算；提升模架及墩顶拐脚门架、移动模架、金属塔架等的安拆时间可按1.5个月计算。即，金属设备的租赁时间=设备使用时间+设备安拆时间；
5、因工程需要设计使用的施工电梯和塔吊，按施工专项方案执行《湖南省房屋建筑与装饰消耗量标准》中垂直运输相关内容；
6、搭、拆桩基础支架平台不区分锤重分项，只分陆上与水上工作平台两种；
7、增加套箱围堰和拉森钢板桩围堰；
8、增加施工便道维护、施工便桥钢栈桥（按通行汽车的标准考虑）。

## Slide 30
1、岩体分类标准及衡量指标按照本标准第一章相关内容执行；
2、增加平洞钻爆开挖6m2以内子目，非爆开挖子目，洞内、竖井回填子目；
3、洞外50m以外的运输套用本标准第一章土石方工程相应项目；
4、删除了井下健康保护费的说明。
02.主要变化内容——第四章 隧道工程
隧道开挖与出渣

## Slide 31
02.主要变化内容——第四章 隧道工程
1、洞外护坡锚杆支护、喷射混凝土套用《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应项目；
2、增加了套拱，药卷锚杆，临时钢拱架，明洞衬砌；删除材料洞内运输、喷射混凝土平台搭设子目；
3、新增全断面模板台车衬砌内容（说明有台车参考质量）。
支护与内衬

## Slide 32
隧道工程中的常见注意事项及相关解释
1.混凝土输送套用第三章《桥梁工程》混凝土输送中的固定泵子目。
2.洞内地沟开挖子目，只适用于全断面开挖后的独立开挖（非独立开挖地沟不得执行本标准）。
3.临时钢拱架仅适用于临时型钢支撑及中隔墙等临时支护钢拱架。临时钢拱架型钢按照2.5次摊销计入。
4.喷射混凝土不考虑有筋、无筋，按厚度一次计算；
5.拱顶压浆执行本章第二节注浆子目（新增）；
6.钢支撑连接钢筋并入钢支撑工程量计算（2014按钢筋计算）；
7.各类施工操作平台均已综合考虑在子目内，不另计算；通风按措施项目计算（与2014不同）。
其他注意事项

## Slide 33
合并
界限
区别
专业合并
原排水、给水、燃气三章节的管网内容合并，并增加热力管道内容
专业界限
见图
三大区别
管材、管件及设备均无基价
压力管有沟深5m的区别
桥梁搭载、隧道内和管廊内的管道安装
02.主要变化内容——第五章 管网工程
1．市政给水管道与厂、区室外给水管道以水表井为界，无水表井者，以建筑外墙1.5m为界。
2．市政排水管道与厂、区室外排水管道以接入市政管道的碰头井为界。
3．市政燃气与厂、区室外燃气以调压柜或调压箱为界。
4. 市政热力管道与厂、区室外热力管道以接入点为界。

## Slide 34
1、新增了预应力（自应力）混凝土管安装、碳钢管安装（氩电联焊）、玻璃钢管安装、塑料管安装（全自动热熔焊接）等内容；
2、完善了混凝土大管径子目、管道功能性试验内容；删除按米计算的定型混凝土管道基础，综合为按体积计算的一个子目；
3、调整了水平定向钻和封闭式顶管子目水平（包括泥水平衡顶管和土压平衡顶管），并增加了顶管入岩情况调整的说明；
4、删除铸铁管青铅接口，删除取水工程内容；
02.主要变化内容——第五章 管网工程
5、钢塑（涂塑、衬塑）复合管、铝塑复合管、钢骨架塑料复合管均套用《湖南省安装工程消耗量标准》中给排水工程相关内容；
6、增加了部分常见规格的钢筋砼检查井子目，增加沉泥井。
Notes: 1、玻璃钢管，主要适用于市政类的玻璃钢夹砂管，“玻璃钢夹砂管其实是在制作玻璃钢管道时在中间增加一层夹砂层,其目的是增加管道的刚度” 。特点是造价低，以供水为主。

## Slide 35
管网工程中的注意事项及解释
排水箱涵执行本标准第七章地下城市综合管廊相应项目。
市政管道单项工程不足50m时，管径Φ≤300mm的，其人工、机械乘以系数1.67，管径Φ＞300mm的，其人工、机械乘以系数2。
人工挖土顶管入岩增加费（按风镐破碎和水磨钻两种考虑，按管径区分），是在顶管基础上增加的费用；
水平定向钻和封闭式顶管子目，综合考虑一二三类土质情况，如穿越四类土、极软岩和软岩时，按相应子目乘以系数1.33；较软岩、较硬岩等级岩石层时，按相应子目乘以系数1.67。
因管网工程材料费占比较高，依照新的计费程序，材料费参与取费，以碳钢管安装（电弧焊）为例，与2014标准相比，人工、机械费降低5~3%，按70%材料占比估算，取费后约降低0.7%；其他管网制作安装的综合单价均有所降低。
其他注意事项

## Slide 36
二、水处理设备
一、水处理
构筑物
02.主要变化内容——第六章 水处理工程

## Slide 37
02.主要变化内容——第六章 水处理工程

## Slide 38
02.主要变化内容——第六章 水处理工程

## Slide 39
1、水处理构筑物的垂直运输费处理；
2、新增机械（挖机）挖土下沉和新增沉井配重下沉；
3、调整了池槽墙厚、水池板厚规格划分；
4、新增异型填充砼，适用于水池内二次浇注混凝土、各类池槽底、壁板等构件，是由工艺设计要求所设置的特定断面形式填料层；
02.主要变化内容——第六章 水处理工程
5、增加粉末活性炭和颗粒活性炭两类滤料铺设子目；
6、删除油毛毡防水、苯乙烯涂料防水内容；新增改性环氧树脂防水防腐；
7、增加固定式格栅，钢绳牵引式等格栅除污机，完善刮泥机种类，增加曝气机种类，污泥脱水机械，滗水器，推进器，加药设备；
8、增加紫外线消毒设备、臭氧消毒设备和除臭设备膜处理设备等，以及转盘过滤器、设备底座与基础间灌浆等。
按池壁（隔墙）、柱梁、池盖的混凝土工程量折算，每10m3混凝土增加25t汽车式起重机0.265台班（约41.2元/m3）

## Slide 40
其他注意事项
1、乡镇污水处理厂项目建设在2000T/天以内的，考虑材料运输距离或损耗增加较大（人工、机械×1.15的系数，对应的模板及支撑脚手架的摊销量×1.5的系数，2000T/天至5000T/天以内的，考虑材料运输距离的说明或损耗增加（人工、机械×1.1的系数，对应的模板及支撑钢管的摊销量×1.3的系数。
2、水处理构筑物、箱涵、管廊等结构的现浇混凝土池壁（侧墙）、池盖、柱、梁、板的模板超高增加费子目的套用问题。
（1）长5m、高6.5m池墙，则其超高模板工程量为5×（4.6-3.6）×1+5×（5.6-4.6）×2+5×（6.5-5.6）×3=30m2，柱超高计算同理；
（2）梁板支模高度（从梁板底面至地面高度）6.5m，若其模板面积为120m2，则其模板超高工程量为120*3=360m2。

## Slide 41
地下综合管廊分为现浇混凝土管廊结构和预制混凝土管廊（叠合装配式管廊暂不涉及）
现浇混凝土管廊
包括现浇墙、板、梁、柱等
预制混凝土管廊
包括管廊的制作、运输、安装、接口、施加预应力、养护等
其他项目
包括廊内施工照明、不发火地面、防水、止水螺杆及封堵等
02.主要变化内容——第七章 地下综合管廊工程

## Slide 42
02.主要变化内容——第八章 生活垃圾处理工程
生活垃圾卫生填埋工程
内容具体包括：场地整理、垃圾坝、压实黏土防渗层、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设、钠基膨润土防水毯敷设、土工合成材料敷设、防渗膜保护层、帷幕灌浆垂直防渗、导流层、高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设、导气石笼井、调节池浮盖、填埋气体处理系统、地下水监测井、封场覆盖、防飞散网、渗滤液处理设备安装等；

## Slide 43
02.主要变化内容——第八章 生活垃圾处理工程
生活垃圾焚烧工程
内容具体包括：自动感应洗车装置安装、垃圾破碎机安装、垃圾卸料门及车辆感应器安装、垃圾抓斗桥式起重机安装、生活垃圾焚烧炉安装、烟气净化处理设备安装、除臭装置设备安装等。

## Slide 44
02.主要变化内容——第九章 钢筋工程
1、新增冷却管、声测管、先张法高强钢丝、后张法预应力束长40m及以上，以及道路拉杆等子目；
2、关于钢筋垂直运输：
① 以设计地坪为界（无设计地坪以自然地面为界），±3.60m以内构筑物不计算钢筋垂直运输费。超过＋3.60m以上的构筑物，±0.00m以上部分钢筋全部计算垂直运输费；－3.60m以下的构筑物，±0.00m以下部分钢筋全部计算垂直运输费；
② 钢筋垂直运输子目按非塔吊方式且高度为20m以内考虑，超过20m时，人工、机械乘以系数1.2；
③ 现场考虑塔吊方式的，套用《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应项目。
3、明确搭接、预制构件的吊钩、现浇构件中固定钢筋或管道位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋均按非预应力钢筋计算，并入钢筋工程量内。

## Slide 45
02.主要变化内容——第十章 拆除工程
多锤头破碎路面
1、原2014消耗量标准中为保护性拆除，现改为非保护性拆除，采用保护性拆除的按实计算；
2、拆除旧路沿线有2条及以上保护管线的，拆除路面及基层按人机配合相应子目执行，工程量按管线沿四边各加1m范围计算（不足时按实计算），保护措施费另计；
3、增加机械拆除子目，删除人工拆除子目；
4、合并混凝土路面无筋与有筋子目；合并碎石等有骨料多合土子目；

## Slide 46
02.主要变化内容——第十章 拆除工程
5、删除管道拆除内容，说明混凝土管道拆除按拆除地下构筑物执行，金属管道拆除按相应规格的管道安装费（人机费）的0.5倍执行；
6、增加拆除现浇混凝土面（垫）层子目及花岗岩面层子目，合并普通黏土砖平铺、侧铺、立铺子目；
7、增加机械拆除构筑物子目，分拆除地下、地上，按砖砌体、石砌体、混凝土、钢筋混凝土拆除分别设置子目；拆除地下构筑物，拆除结构物深度在4m以上时，拆除构筑物（所有工程量）人工、机械乘以系数1.15；
8、增加交通设施拆除（标杆拆除是连带标牌，标牌拆除是在杆上拆除）。

## Slide 47
02.主要变化内容——第十一章 措施项目
1、增加钢制固定围挡、铝制固定围挡、临时活动围挡内容（分为安拆和使用计算），删除彩条布、普通铁皮围挡；
2、根据市场使用情况，本次修编对市政工程的模板进行了大量修改，从不同结构选择常用合理的模板材料，到根据桥梁结构类型选择不同垂直运输机械，以及参考周转材料实际使用次数，重新界定了模板材料的摊销次数及损耗率，见下表；
3、增加轻型桥墩，索塔立柱及横梁、锚块、支架上现浇砼箱梁（钢模）、上桥楼梯、桥头搭板枕梁，预制盖梁、顶推连续梁、预制箱形拱桥主拱圈、钢-板组合梁模板，以及立交箱涵木模；水处理构筑物补充木模板项目；综合管廊模板等内容；删除拱桥墩身、拱桥台身、预制平板、矩形柱、矩形梁、异形梁、微弯板、双曲拱肋模板等，以及模板木支撑相应内容；

## Slide 48
02.主要变化情况——第十一章 措施项目
定额材料名称 | 规格 | 摊销次数 | 损耗率
木模板 | 15mm厚双面覆膜板材 | 3-5次 | 5%
杉木锯材 | 60×80mm 80×100mm | 5-10次 | 5%
定型钢模板 | 6-8mm厚面板 | 现浇：40次 预制：120次 | 2%
组合钢模板 | 4mm厚面板 | 现浇：40次 | 2%
钢支撑 | 焊接钢管DN40 精轧螺纹钢Φ25mm | 50次； 与定型钢模板一致 | 2%
以上周转材料消耗量计算公式为：
定额消耗量=一次使用量×（1+损耗率）/摊销次数
1、组合钢模板，平板模4mm，单位重52.91 kg/m2；定型钢模6-8mm面板，单位重108.08-141.41kg/m2；
2、木支撑改为钢支撑，预制按90%钢模+10%木模配置；
3、模板材料单价高的原因：市政项目混凝土结构外立面一般不再抹灰，要求高，故一般都采用黑模

## Slide 49
02.主要变化情况——第十一章 措施项目
3、钢管桩梁式支架：下部指钢管柱部分，一般采用300-1200mm的钢管搭设, 按钢管柱与横撑和斜撑的质量之和计算工程量，上部指钢管柱顶的支架横梁，按拼装贝雷桁架进行编制，按横梁所形成的平面面积计算工程量；
4、导梁、跨墩门架、悬臂吊机及悬浇挂篮、提升模架及墩顶拐脚门架、移动模架、金属塔架等金属设备的租赁时间应考虑设备的安拆时间，其中，安拆时间应按批准的施工组织设计计算，若施工组设设计不明确时，导梁、跨墩门架、悬臂吊机及悬浇挂篮的安拆时间可按1个月计算；提升模架及墩顶拐脚门架、移动模架、金属塔架等的安拆时间可按1.5个月计算。即，金属设备的租赁时间=设备使用时间+设备安拆时间；
5、因工程需要设计使用的施工电梯和塔吊，按施工专项方案执行《湖南省房屋建筑与装饰消耗量标准》中垂直运输相关内容；
6、搭、拆桩基础支架平台不区分锤重分项，只分陆上与水上工作平台两种；
7、增加套箱围堰和拉森钢板桩围堰；
8、增加施工便道维护、施工便桥钢栈桥（按通行汽车的标准考虑）。

## Slide 50
03
水平测算情况
按不同专业的单位工程，配套最新计价办法在计价程序进行测算。

## Slide 51
序号 | 项目名称 | 工程概况 | 2014标准 总造价 | 2020标准 总造价 | 水平（%） （20-14)/14 | 权重 | 原因分析
㈡ | 市政工程 |  |  |  | 4.37% |  | 
市政工程按单位工程分别测算，得出单位工程的造价变化幅度，然后从长沙市、郴州市、株洲市、张家界市等市站的近3年内可统计的备案项目中选取湖南省大中型市政项目，按招标控制价统计总投资，整理统计各单位工程如道路、桥梁、隧道、管网、水处理工程的投资金额，获得各专业工程的投资比重，经加权计算，2020新的计价模式下，湖南省市政工程项目将上涨4.37%；分析原因如下：1.市政工程绿色文明施工措施、环境保护税、安全责任险等造成总造价上调约1.5%；2.本次修编对市政土石方按市场行情修改水平，土石方占比10.29%，故总造价上调约1.889%；3.管网工程因材料占比大（约70%以上），按直接费取费后造成总造价上涨约0.90%；4.道路和桥梁占比约61.40%，下降部分的内容包括桩基础、钢筋、混凝土等，而措施项目有一定幅度的上涨，故扣除绿色措施费的上涨外，造价总体上涨0.046%；5.隧道工程占比6.11%，因对大断面开挖进行了上调，造成总体造价上涨约0.231%；6.水处理工程占比7.14%，因对垂直运输费进行了下调，造成总造价降低约0.196%。综上所述，相比14市政消耗量标准，采用2020标准的市政工程总体上涨幅度为4.37%。 |  |  |  |  |  |  | 
⑴ | 土石方工程 | 测算项目为伊莱克斯大道西延段(107国道-湘江大道)工程中的道路土石方内容，工程量约50万方。 | 30730337.72 | 36372583.94 | <18.36% | 10.29% | 1.土石方工程量大，测算项目的施工内容简单，运输距离远，而2020消耗量标准起步运输与增运价格均有所上涨；2.石方机械破碎的单价按市场价格进行了调整，故土石方整体提升。
⑵ | 道路工程 | 测算项目为伊莱克斯大道西延段(107国道-湘江大道)工程中的道路工程及附属构筑物等内容，道路全长1573.486m，设计车速50km/h，为城市主干路，双向6车道人非共板，标准横断面宽46m。 | 24396387.39 | 24988907.90 | 2.43% | 40.85% | 1.软基处理有了合适的依据，较原计价方式上涨；2.其余基本保持水平不变；3.管理费率比其他专业低。
⑶ | 桥梁工程 | 测算项目为伊莱克斯大道西延段(107国道-湘江大道)工程中的桥梁工程，上部结构为预制混凝土箱梁，采用架桥机架设。 | 81835920.10 | 84039455.92 | 2.69% | 20.55% | 1.混凝土浇筑、钢筋制安均按市场劳务分包价格有所下调；2.支架、模板等措施费有所上涨；3.桩基础为与建筑水平保持一致，单位工程造价下降达2%。4.桥梁整体水平基本持平。
⑷ | 管网工程 | 测算项目为伊莱克斯大道西延段(107国道-湘江大道)工程中的排水及其附属管网内容，其中管网主体为明挖排水管道和现浇箱涵，最大截面为4.5m×4.5m。 | 89918531.42 | 95295615.46 | 5.98% | 15.06% | 1.沟槽回填按机械回填计算，沟槽土石方整体上调；2.箱涵结构物占比较大，增加了3.6m以上的超高支撑、模板项目等措施费；3. 管理费率比其他专业低。
⑸ | 隧道工程 | 测算项目为郴州市人民东路延长线九渡江隧道，项目总造价25542.15万元。隧道左幅总长606.8m，右幅总长620m，设计车速50km/h，为城市主干路，单侧通道宽10m，建筑限界净高5.0m。隧道主体围岩级别为Ⅳ-Ⅴ级，采用新奥法施工。洞口及洞身开挖土石方工程量超14万方。 | 255421477.10 | 265071983.40 | <3.78% | 6.11% | 1.初衬喷射混凝土回弹量调整，价格略有下调；2. 大断面平硐洞身开挖略有上涨；3.隧道工程总体上保持稳中有涨。
⑹ | 水处理工程 | 测算项目为新化县城第二水厂一期工程，处理量为5万m3/d，概算总投资12159.13万元，本次测算选取一期项目的部分单位工程，包括预臭氧絮凝沉淀池、气水反冲洗砂滤池、臭氧活性碳综合滤池、清水池、吸水井及送水泵房和配电间共计5个池体构筑物，总造价2842.28万元。 | 28422757.61 | 28402642.59 | -0.07% | 7.14% | 1.混凝土浇筑、钢筋制安均按市场劳务分包价格有所下调；2.垂直运输费参考2014建筑专业，现已按市场价格进行了修改；3. 管理费率比其他专业低。

## Slide 52
谢谢观看！