## Slide 1
湖南省市政排水设施维护工程定额
2020年08月

## Slide 2
定额交底
定额编制
3、第一章 管道检测
说明、计算规则
人工管道检测 机械管道检测
有毒气体检测
1、 总说明
5、第三章 检查井、雨水箅清涝
6、第四章 淤泥运输
说明、计算规则
淤泥装袋
淤泥运输
7、第五章 封、拆管堵
说明、计算规则
砖砌封、拆堵
气囊封、拆堵
2、 目录
4、第二章 管道、渠沟疏通
说明、计算规则
人工清淤 机械清洗
机械清淤
说明、计算规则
人力掏挖检查井
机械清井
8、第六章 管道修复预处理
说明、计算规则
水泥浆液注浆
化学注浆土体固化
管内塌陷处理 管内塌陷钢圈支撑
机器人切除管内树根异物
清除管道结垢
管道异物清除
管内金属穿入物清除

## Slide 3
定额交底
定额编制
10、第八章 检查井维修及井盖更换
9、第七章 管道修复
说明、计算规则
局部树脂固化法修复
紫外光原位固化修复
水转法原位固化修复
短管内衬修复
喷涂法修复
机械制螺旋缠绕内衬修复
堵漏
管渠内表面处理
不锈钢双胀环修复
垫衬法（软衬法）修复 裂管法置换旧管（微顶管）
11、第九章 泵站维修
说明、计算规则
变压器维护
0.4KV开关柜维修 电动启动柜维修 水泵维修 天车检修 自动化泵站自控系统维护检修
说明、计算规则
检查井拆修
雨水篦拆修
更换井盖座
沥青路面更换可调式检查井盖座
防坠网安装

## Slide 4
03
定额交底
定额编制
总说明
三、定额变化情况
全专业共计269条子目，全部为新增子目。
第一章管道检测 5条子目
第二章管道、渠沟疏通 23条子目
第三章检测井、雨水井清捞 4条子目
第四章淤泥运输 5条子目
第五章封、拆管堵 20条子目
第六章管道修复预处理 27条子目
第七章管道修复 100条子目
第八章检查井维修及井盖更换 25条子目
第九章泵站维修 60条子目

## Slide 5
03
定额交底
定额编制
本标准编制相应的清单，方便本标准的使用。
清单目录：序号 | 项目 | 项目名称
 | 编码 | 
1 | B041301001 | 管道检测
2 | B041301002 | 有毒气体检测
3 | B041302001 | 清淤（清洗）
4 | B041303001 | 管道封堵及拆除
5 | B041304001 | 土体固化

## Slide 6
03
定额交底
定额编制
本标准编制相应的清单，方便本标准的使用。
6 | B041305001 | 管内塌陷处理
7 | B041306001 | 管道异物清除
8 | B041307001 | 管道修复
9 | B041307002 | 堵漏
10 | B041308001 | 检查井拆修
11 | B041309001 | 泵站设备维修

## Slide 7
03
定额交底
定额编制
1、第一章 管道检测
一、概况
本章定额包括闭路电视检测（CCTV检测）、潜望镜检测（QV检测）、声呐检测、人工管道检测、有毒气体检测共5个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于已运行管道的普查检测、特殊情况下的应急检测、建设方要求的竣工验收检测。
三、使用当中应该注意的问题
1.管道检测定额适用于已运行管道的普查检测、特殊情况下的应急检测、建设方要求的竣工验收检测。
2.本章定额不包括管道冲洗、疏通、堵水、调水、淤泥外运，发生时另行计算。

## Slide 8
03
定额交底
定额编制
1、第一章 管道检测
四、应用说明
【例1-1】某项目使用闭路电视检测管道1069米，打开井盖25个进行有毒气体检测。检测工作结束后，进行人工管道清淤，又打开这25个井盖进行有毒气体检测。请问有毒气体检测能计几次？
答：25+25=50次。因为有毒气体检测子目只考虑了一次检测费用，如果发生多次重复打开，应计费。

## Slide 9
03
定额交底
定额编制
2、第二章 管道、渠沟疏通
一、概况
本章定额包括人力清箱涵、人力清明渠、人力清管道、潜水员疏通、管道（壁）清洗、管道清淤（高压清洗车、吸污车）等23个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于已运行管道、渠沟的清淤疏通。
三、使用当中应该注意的问题
1.管道（壁）清洗定额项目适用于管道内无需清淤的管道清洗，有淤泥时需套用管道清淤相关子目。
2.本章定额不包括淤泥清除后的处置费用，按相关规定另行计算。
3.清箱涵、清管道、潜水员疏通不包括淤泥装袋费用，如发生按本标准第四章人工淤泥装袋定额。
4.管内发生的淤泥运距已综合考虑进定额。
5.本章清淤定额按一般情况下清淤考虑，对于检测类、修复类的清淤按本标准子目人工、材料、机械乘以系数1.5。

## Slide 10
03
定额交底
定额编制
2、第二章 管道、渠沟疏通
四、应用说明
【例2-1】某项目进行清淤后，没有马上进行管道修复，过了一段时间后再做修复，管道上重新出现淤泥等杂物，施工前对其进行管道清洗，此种情况应如何处理？
答：可以计算一次管道（壁）清洗的费用，本标准有相应管道清洗子目可以套取。如果管道清洗不能达到管道修复的技术要求，仍然需要管道清淤的，按管道清淤相关子目套取。

## Slide 11
03
定额交底
定额编制
3、第三章 检查井、雨水箅清涝
一、概况
本章定额包括人力掏挖检查井、机械清井共4个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于不进行管道清淤，单独进行检查井清淤的情况。
三、使用当中应该注意的问题
1.本章定额适用于不进行管道清淤，单独进行检查井清淤的情况。
2.雨水蓖清淤套用检查井清淤子目人工、材料、机械乘以系数0.7。
3.人力掏挖检查井不包括淤泥装袋费用，如发生按本标准第四章人工淤泥装袋定额。
4.本章定额不包括淤泥清除后的处置费用，按相关规定另行计算。

## Slide 12
03
定额交底
定额编制
3、第三章 检查井、雨水箅清涝
四、应用说明
【例3-1】某项雨水篦子人工清淤10立方，请问如何套取？
答：套取本标准的人力掏挖检查井子目，其人工、材料、机械乘以系数0.7。

## Slide 13
03
定额交底
定额编制
4、第四章 淤泥运输
一、概况
本章包括淤泥装袋、运输共5个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于即清即运的管道清淤，对没有即时运走的，经晾晒后的淤泥运输按运一般土方计算，套用《湖南省市政工程消耗量标准》土方运输子目。
三、使用当中应该注意的问题
1.淤泥运输定额按即清即运考虑，对没有即时运走的，经晾晒后的淤泥运输按运一般土方计算，套用《湖南省市政工程消耗量标准》土方运输子目。
2.本章定额不包括淤泥清除后的处置费用，按相关规定另行计算。

## Slide 14
03
定额交底
定额编制
4、第四章 淤泥运输
四、应用说明
【例4-1】某非开挖修复项目进行前，人工管道清淤66立方，淤泥装袋后，自卸汽车运走，请问如何套取？
答：本题是修复类项目的清淤，套取本标准人工清淤的子目，其人工、材料、机械乘以系数1.5。淤泥装袋套取本标准人工淤泥装袋子目。运输的自卸车套取《湖南市政工程消耗量标准》相关子目。
【例4-2】某管道清淤项目，采用高压清洗车和吸污车进行清淤，吸污车运走淤泥，应如何套取定额？
答：本题为正常市政管道维护疏通清淤，清淤按淤积量套取本标准机械清淤相关子目，其运输套取本标准吸污车运输子目。

## Slide 15
03
定额交底
定额编制
5、第五章 封、拆管堵
一、概况
本章包括砖砌封、拆堵，气囊封、拆堵等共20个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于管道封、拆堵。
三、使用当中应该注意的问题
本章砖砌封、拆堵定额综合考虑潜水员的专业人工费用及高危工种必须配备的安全措施费。

## Slide 16
03
定额交底
定额编制
5、第五章 封、拆管堵
四、应用说明
【例5-1】某项目有一处砖砌封堵没有采用潜水员，此种情况是否需要扣除一部分潜水费用？
答：不需要扣除，本标准综合考虑潜水员费用，其费用考虑了特殊情况不用潜水员，费用予以综合降低，并且人员下井相应安全措施费用不可以扣除，所以个别的砖砌封堵没有采用潜水员不需要扣除潜水费用。

## Slide 17
03
定额交底
定额编制
6、第六章 管道修复预处理
一、概况
管道修复预处理定额项目包括水泥浆液注浆、化学注浆土体固化、管内塌陷处理、管道塌陷钢圈支撑、机器人切除管内树根异物、清除管道结垢、管道异物清除、管内金属穿入物清除等共27个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于管道修复的预处理。

## Slide 18
03
定额交底
定额编制
6、第六章 管道修复预处理
三、使用当中应该注意的问题
1.管壁填充注浆适用于新旧管道空隙填充密实。
2.管内塌陷处理适用于处理化学建材管600mm及以上、水泥制品管800mm及以上的管道塌陷或破损部分进行清除处理，化学建材管的塌陷清除范围包括圆形范围内的土体清除；化学建材管仅适用于不含钢肋的管道。本标准不包括土体固结，发生时应另行计算。
3.管道塌陷钢圈支撑适用于管道局部塌陷采用专用短节不锈钢钢圈加固处理。
4.管道异物清除适用于非金属异物的清除。障碍物指具有一定体积的丢弃物，混凝土固结物指塑性混凝土或砂浆在管道内凝固硬化而成。
5.管内金属穿入物清除定额适用于管道机器人清除穿透排水管道的锚杆、金属管道等。

## Slide 19
03
定额交底
定额编制
6、第六章 管道修复预处理
四、应用说明
【例6-1】某项目对10米长DN1000的管进行管内注浆，管内注浆的工程量是加固土体的体积还是注进去的水泥浆液体积？
答：管内注浆的工程量按设计要求的加固土体的体积以m³计算。

## Slide 20
03
定额交底
定额编制
7、第七章 管道修复
一、概况
管道修复定额项目包括局部树脂固化、紫外光原位固化修复、水翻法原位固化修复、HDPE短管内衬修复、喷涂法修复、机械制螺旋缠绕内衬修复、垫衬法修复、不锈钢双胀环、堵漏、管渠内表面处理、裂管法置换旧管（微顶管）等共100个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于管道修复工艺。

## Slide 21
03
定额交底
定额编制
7、第七章 管道修复
三、使用当中应该注意的问题
1.局部树脂固化修复一环宽度为500mm。
2.紫外光原位固化修复内衬管壁的厚度是按照短期弹性模量为18000N/m²考虑的，若实际所用材料厚度不同时，单价可以换算，其余不变。
3.水翻法原位固化修复机械费用中未包括温水锅炉所耗的柴油数量，其柴油数量按实际发生的数量签证计算。
4.管道内衬喷涂法修复，定额已包括喷涂前50m以内的管道（壁）清洗。管段长度为50m-100m时，人工和机械乘系数1.10；管段长度为100m-150m时，人工和机械乘以系数1.25；管道直径小于1m时，人工和机械乘以系数1.10。定额不包括浇筑层内的钢筋网、碳纤维网格、玻璃纤维网格，需要时另行计算。
5.喷涂法修复都是以1cm厚度考虑的，当设计厚度不同时，定额人工材料机械的含量乘以相应厚度。

## Slide 22
03
定额交底
定额编制
7、第七章 管道修复
四、应用说明
【例7-1】某项目局部树脂固化宽度为800mm，超过500mm的界限值，应该如何计算工程量？
答：按此处两环计算。2处局部树脂固化需搭接10cm，应使其前后均超出管道缺陷 10cm 以上。
【例7-2】某项目采用喷涂法修复，修复厚度为2.5cm，请问如何套取定额？
答：喷涂法修复都是以1cm厚度考虑的，当设计厚度为2.5cm时，定额人工材料机械的含量乘以相应系数2.5。

## Slide 23
03
定额交底
定额编制
8、第八章 检查井维修及井盖更换
一、概况
本章包括检查井拆修、雨水篦拆修、更换井盖座、沥青路面更换可调式检查井盖座、防坠网安装等共25个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于检查井维修及井盖更换。
三、使用当中应该注意的问题
1.本章定额未考虑旧料的回收利用，如利用旧料的，应扣除定额中相应材料。
2.本章雨水篦拆修定额按单篦考虑，如拆修双篦的，人工、材料、机械乘以系数1.7。
3.更换路面井盖座定额未考虑路面拆除、井周路面布置钢筋内容，实际发生的，按市政定额相应子目计算。

## Slide 24
03
定额交底
定额编制
8、第八章 检查井维修及井盖更换
四、应用说明
【例8-1】某项目拆Φ700检查井40cm，沥青路面更换检查井井盖，该如何套取定额？
答：拆Φ700检查井40cm套取本标准G8-2检查井拆修 井筒Φ700 每降低20cm，其人工、材料、机械乘以系数2。更换检查井井盖套取本标准G8-11沥青路面更换井盖座 检查井 Φ700。

## Slide 25
03
定额交底
定额编制
9、第九章 泵站维修
一、概况
本章内容包括变压器维修、0.4KV开关柜维修、电动启动柜维修、水泵维修、天车检修、自动化泵站自控系统维护检修等共60个子目。
二、适用范围、与各章的界限划分
本章定额适用于泵站维修项目。
三、使用当中应该注意的问题
1.排水泵站维修工程中遇有特殊情况（如需要潜水），应采用其他特殊保护措施以保证施工人员生命安全的，此部分费用可另行按实计算。
2.天车检修，是指泵站在使用天车前的安全例行检查和维护保养，不包括专项检定费用。

## Slide 26
03
定额交底
定额编制
9、第九章 泵站维修
四、应用说明
【例9-1】某维修项目，现场存在明显异味，经检测发现有毒气体需要对整个房间进行鼓风机通风，以保障维修人员安全，此种情况是否可以另行按实计算？
答：可以。排水泵站维修工程中遇有特殊情况，应采用其他特殊保护措施以保证施工人员生命安全的，此部分费用可另行按实计算。

## Slide 27
03
定额交底
定额编制
使用当中应该注意的问题
本标准为新编定额子目，适用范围为湖南省内市政排水设施的检测、疏通、维修。居住区、工业区内的排水设施可参考使用。
关于砖砌封、拆堵定额中的潜水员费用的问题，本定额已经综合考虑潜水员费用及必要的人员下井的辅助措施费用，对于个别没有发生潜水员作业的砖砌封、拆堵不能扣除，对于个别项目作业环境恶劣导致潜水员费用增加，或者项目本身工程量较小，进而导致封、拆堵的实际费用的总价超过本项目合同约定的总价，超过的部分可以签证协商解决。
关于管道（壁）清洗子目的套用，本子目只适用于近期进行过清淤或管壁本身就比较干净的情况，如果管道清洗不能达到管道修复的技术要求，仍然需要管道清淤的，按管道清淤相关子目套取。
关于淤泥外运，如果采用自卸汽车外运就套取《湖南省市政工程消耗量标准》相关子目，如果采用的是吸污车外运，则套取本标准相关子目。
关于检查井维修及井盖更换，本标准未考虑旧料的回收利用，如利用旧料的，应扣除子目中相应材料。

## Slide 28
汇报完毕，
欢迎批评、指正！