## Slide 1
计费、机械台班、混凝土砂浆配合比宣贯
主讲人：文海泉

## Slide 2
主要内容
计费 台班 配合比
Part 1 子目特点
Part 2 计费要点
Part 3 施工机械台班费用定额编制说明
Part 4 配合比编制说明

## Slide 3
一、编制依据中，取消了“建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》”。
二、子目中，人、材、机的数据主要来源于“长株潭地区2019年3月至10月间”。
一、子目特点

## Slide 4
一、子目特点

## Slide 5
一、子目特点

## Slide 6
一、人工费
1、人工费是以“金额”的形式出现，不是工日数量和工日单价。
2、人工费是建筑工人的工资总额，不含管理人员的工资。
3、人工费组成: 1）.计时工资或计件工资，2）.奖金，3）.津贴补贴， 4）.加班加点工资， 5）.特殊情况下支付的工资，6）、五险一金。
一、子目特点

## Slide 7
二、材料费
1、材料单价为除税价格。
2、其他材料费进入子目。
3、综合脚手架分脚手架搭拆费和钢管扣件使用费。钢管扣件按租赁编制。单项脚手架钢管架按摊销编制，耐用期限钢管为180个月，扣件为72个月。木模板钢支撑按租赁考虑。
4．本标准中的周转性材料按周转摊销消耗量编制，租赁性材料按投入用量和租赁时间编制。
5、材料费=（原价+运杂费）×（1+场外运输损耗率）×（1+采购及保管费率）。
6、施工工具用具性消耗材料，未列出消耗量，在企业管理费中考虑。
一、子目特点

## Slide 8
三、机械费
1、单位原值2000元以内、使用年限在一年以内的小型施工机械作为工具用具列入企业管理。其消耗的燃料动力等已列入材料费内。
2、塔吊等是按租赁费编制，没有按租赁费考虑的，考虑资金成本，提高折旧费，与市场租赁水平大体相当。
一、子目特点

## Slide 9
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中：暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  | 
1 | 直接费 | 1+2+3 |  |  | 
1.1 | 人工费 |  |  |  | 
1.2 | 材料费 |  |  |  | 
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 
1.3 | 机械费 |  |  |  | 
2 | 管理费 |  |  |  | 
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  | 
4 | 利润 |  |  |  | 
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  | 
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  | 
1.1 | 直接费 |  |  |  | 
1.1.1 | 人工费 |  |  |  | 
1.1.2 | 材料费 |  |  |  | 
1.1.3 | 机械费 |  |  |  | 
1.2 | 管理费 |  |  |  | 
1.3 | 利润 |  |  |  | 
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  |  | 
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  |  | 
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 
四 | 税前造价 | 一＋二＋三 |  |  | 
五 | 销项税额/应纳税额 | 四 |  |  | 
 | 单位工程建安造价 | 四＋五 |  |  | 
E.14:单位工程招标控制价/投标报价汇总表
二、计费要点-取费1

## Slide 10
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 
1 | 直接费 | 1+2+3 |  | 
1.1 | 人工费 |  |  | 
1.2 | 材料费 |  |  | 
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 
1.3 | 机械费 |  |  | 
2 | 管理费 |  |  | 
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  | 
4 | 利润 |  |  | 
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 
1.1 | 直接费 |  |  | 
1.1.1 | 人工费 |  |  | 
1.1.2 | 材料费 |  |  | 
1.1.3 | 机械费 |  |  | 
1.2 | 管理费 |  |  | 
1.3 | 利润 |  |  | 
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  | 
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  |  | 
3.1 | 固定费率部分 | （按E.22绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 
3.2 | 按工程量计算部分 | （按E.22绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  | 
四 | 税前造价 | 一＋二＋三 |  | 
五 | 销项税额/应纳税额 | 四 |  | 
 | 单位工程建安造价 | 四＋五 |  | 
E.17:单位工程竣工结算汇总表
二、计费要点-取费2

## Slide 11
计费组成是“三清单一增值税”，缺一不可。
1、分部分项工程项目清单
2、措施项目清单
3、其他项目清单
4、增值税。
二、计费要点-组成

## Slide 12
1、人工费指数调整部分要计管理费和利润。
二、计费要点-人工
2、人工费调整的风险由发包人承担。

## Slide 13
材料费
1、取消主材和辅材之分，取消占2%的为主材的约定，只分计价材料和未计价材料。
2、脚手架钢管等按租赁考虑的材料价格由市州建设行政主管部门根据市场行情发布租赁价格或调整系数。
3、除合同另有约定外，消耗量标准中所列材料均为可调整价差的材料。
4、材料费调差部分计管理费和利润。
5、甲供材计管理费和利润。
二、计费要点-材料

## Slide 14
其中：工程设备费/其他
1、市政工程的设备费，园林绿化工程中单株超过3万元的苗木， 管网工程中DN300mm以外或3万元以上的水表，阀门和成品调压柜等不进入直接费取费基数，计取其他管理费。
2、其他管理费费率由双方协商，或参考下表费率。
3. 安装工程不计取的其他管理费。
4.设备与材料分类参考住建部《建设工程计价设备材料划分标准》。
二、计费要点-材料及设备

## Slide 15
费用测算过程中，管理费、利润、绿色施工安全防护措施项目费的等的费率计算是以工程中的直接费（含所有材料）作为取费基数，各项成本费用取决于完成工程量和工作内容，与材料来源无关联，故甲供材应进行取费。另外，由于甲供材不属于承包方取得工程款项，不计取销项税，应在税前扣除；如发包方要求工程款发票含甲供材费用，或由于甲供材的其他原因增加承包人缴纳增值税额的，发包人应负担其费用。
02 计费要点-甲供材
（三）甲供材取费问题

## Slide 16
机械费
1、机械费调整部分要计管理费和利润。
2、市州建设行政主管部门根据机械租赁市场行情、燃油涨跌、人工费变化或专业分包单价变化情况调查测算机械费调整系数，报省站发布该地区机械费调整系数（如塔吊）。
二、计费要点-机械

## Slide 17
1.管理费内涵变化
序号 | 2020计价办法 | 2014计价办法
 | 管理费内涵 | 管理费内涵
1 | 管理人员工资（是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及其五险一金，以及特殊情况下支付的工资。 | 管理人员工资是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资，以及特殊情况下支付的工资
2 | 办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、自检试验费、财产保险费、财务费、其他 | 办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、财产保险费、财务费、其他
3 | 职工教育经费、工会经费 | 单列在规费中
4 | 税金及附加：是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税以及城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。 | 税金及附加：是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税
二、计费要点-管理费

## Slide 18
管理费内涵变化
管理费内涵根据建标〔2013〕44号文有关规定及会议纪要，在2014计价办法基础上增加了职工教育经费、工会经费两项原单列的规费，另外将附加税及企业管理人员的五险一金放入管理费。
取费基数变化
除安装工程以人工费作为取费基数外，建筑、市政、仿古、园林等工程按直接费取费（不含设备及3万以上的苗木）
01 管理费，利润变化情况

## Slide 19
序号 |  | 2020计价办法（%） |  |  | 2014计价办法（%） |  | 
 | 专业 | 取费基数 | 管理费率 | 利润费率 | 取费基数 | 管理费率 | 利润费率
1 | 建筑 | 直接费（不含设备及单株3万以上的苗木） | 9.65 | 6 | 人工+机械 | 23.34 | 25.12
2 | 装饰 |  | 6.8 | 6 | 人工 | 26.81 | 28.88
3 | 园林绿化 |  | 8 | 6 | 人工 | 20.15 | 21.7
4 | 仿古 |  | 9.65 | 6 | 人工+机械 | 24.51 | 26.39
5 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理 |  | 6.8 | 6 |  |  | 
6 | 桥涵、隧道、生活垃圾处理 |  | 9.65 | 6 | 人工+机械 | 21.82 | 23.5
7 | 机械土石方（含强夯地基） |  | 9.65 | 6 | 人工+机械 | 6.83 | 7.35
8 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 |  | 9.65 | 6 | 人工+机械 | 12.67 | 13.64
9 | 安装工程 | 人工费 | 32.16 | 20 | 人工 | 29.34 | 31.59
2.管理费取费基数及费率变化
注：直接费（不含设备及单株3万以上的苗木），包括人工费、机械费、材料费（所有材料）及人材机价差调整，设备费计取其他管理费。
01 管理费，利润变化情况

## Slide 20
由于设备千差万别，同一种设备国产进口区别悬殊巨大，设备费及3万以上的苗木不进直接费取费基数，计取其他管理费，由甲乙双方协商，参考费率为2%，但发承包双方可不局限于参考费率。其他管理费不是材料或设备的采保费（材料或设备的采保费由双方协商或按相关文件计取），其他管理费是为了补偿企业安全生产管理、招投标、保函、造价咨询、附加税等公司管理费用而计取的相关费用。
安装工程以人工费作为管理费、利润的取费基数，不计取其他管理费，如其他工程借用安装子目，则仍按照主体工程进行取费，其设备须计取其他管理费。
其他管理费

## Slide 21
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注
1 |  | 夜间施工增加费 | 按招标文件规定或合同约定 |  |  | 
2 |  | 压缩工期措施增加费（招投标） | 附录D相关规定 |  |  | 
3 |  | 冬雨季施工增加费 | 附录D相关规定 |  |  | 
4 |  | 已完工程及设备保护费 | 按招标文件规定或合同约定 |  |  | 
5 |  | 工程定位复测费 | 按招标文件规定或合同约定 |  |  | 
6 |  | 专业工程中的有关措施项目费 | 按各专业工程中的相关规定及招标文件规定或合同约定 |  |  | 
E.20:总价措施项目清单计费表
二、计费要点-总价措施

## Slide 22
压缩工期措施增加费的计取
建设工程招标阶段确定的工期，按照工期定额（TYO1-89-2016建筑安装工程工期定额）标准压缩工期在5%内（含5%）不计算压缩工期措施增加费。压缩工期超过工期定额的5%者，发包单位与承包单位双方应在合同中明确压缩工期措施增加费的计费标准。其计费标准可按分部分项工程费与单价措施项目费中的人工费和机械费分别乘以系数确定，参考系数如下:
1）压缩工期在5%以上10%内（含10%）者，乘系数1.05;
2）压缩工期在15%内（含15%）者，乘系数1.10;
3）压缩工期在20%内（含20%）者，乘系数1.15。
4）当招标人要求压缩工期超过20%者，招标人应组织相关专业的专家对施工方案进行可行性论证，并承担保证工程质量和安全的责任，压缩工期所增加的人工、材料、机械用量依据专家论证的施工方案计算计入工程造价。
二、计费要点-总价措施

## Slide 23
提前竣工措施增加费
工程承包合同签订后在履约过程中，承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施，使合同工程工期缩短所发生的费用，其计算方式和标准应由发承包双方在合同中具体约定或根据实际实施情况协商确定。
二、计费要点-总价措施

## Slide 24
冬雨季施工增加费
1、冬雨季施工时，为确保施工安全及工程质量所提供的防寒、防雨等施工条件的人工、材料增加费用。
2、不包括构配件中使用材料:如混凝土中掺用外加剂。冬雨季施工增加费在施工措施项目费中列项。
3、冬雨季施工增加费按分部分项工程费和单价措施项目费的1.60%o计取。
二、计费要点-总价措施

## Slide 25
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 金额（元） | 备注
 | 按固定费率部分 | 直接费/人工费 |  | 按附录C表5相应固定费率标准
 | 按工程量计算部分 | 1+2.1+2.3+2.4 |  | 
 | 按项计算措施项目费 |  |  | 
 | 智慧管理设备及系统 |  |  | 
 | 扬尘喷淋系统 |  |  | 
 | 雾炮机 |  |  | 
 | 扬尘在线监测系统 其他按项计算措施项目费 |  |  | 
 | 单价措施项目费 |  |  | 按工程量及综合单价
 | 直接费 | 2.1.1~2.1.6中的直接费 |  | 
 | 场内道路 |  |  | 硬化道路
 | 施工围挡 |  |  | 
 | 排水沟、管网 |  |  | 临时排水沟、管网
 | 场地硬化 |  |  | 
 | 场地绿化 |  |  | 
 | 其他单价措施 |  |  | 
 | 人工费 | 2.1.1~2.1.6中的人工费 |  | 
 | 管理费 |  |  | 
 | 利润 |  |  | 
 | 绿色施工安全防护措施费总计 | 一+1+2.1+2.3+2.4 |  | 
E.22:绿色施工安全防护措施项目费计价表（结算）
二、计费要点-绿安措施

## Slide 26
2020年消耗量标准中的绿色施工安全防护措施项目费因国家法律法规及环境政策变化增加了新内容，主要为扬尘防控、智慧管理等绿色施工的内容。
招投标时，绿色施工安全防护措施项目费按总费率计算；
结算时，绿色施工安全防护措施项目费分为固定费率部分和按工程量计量两部分。安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数），设备、3万元的乔木无绿安费。
绿色施工安全防护措施项目费

## Slide 27
绿色施工安全防护措施项目费
安全文明施工费（固定费率） | 安全生产费 | 1.完善、改造和维护安全防护设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。 | 
 |  | 2.配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。 | 
 |  | 3.安全施工专项方案及安全资料的编制费用。 | 
 |  | 4.建筑工地安全设施及起重 机械等设备的特种检测检验费用。 | 
 |  | 5.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改及远程监控设施安装、使用及设施摊销等费用。 | 
 |  | 6.安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用，安全生产培训、教育、宣传费用，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用，治安秩序管理费用及其他安全生产费用。 | 
 | 文明施工及环境保护费 | 1.五牌一图；2.现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施3.现场厕所内部美化，建筑物内临时便溺设施；4.符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；5.生活用洁净燃料；6.防蚊虫、四害措施；7.现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训，防煤气中毒，治安综合治理措施；8.现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；9.现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、建筑垃圾外运（不含土石方及拆除垃圾）、其他环境保护费10.扬尘控制设备用水、用电；11.裸土覆盖。 | 
 | 临时设施费 | 1.施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。 | 
 |  | 2.施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等。 | 
 |  | 3.其他临时设施的搭设、维修、拆除。 | 
绿色施工措施费（按工程量计量） |  | 扬尘控制措施费 | 施工场地硬化、扬尘喷淋系统、雾炮机、扬尘在线监测系统、场地绿化
 |  | 场内道路 | 施工道路
 |  | 排水 | 临时排水沟、管网，以及其相连的构筑物
 |  | 施工围挡（墙） | 围挡或围墙
 |  | 智慧管理设备及系统 | 施工人员实名制管理设备及系统
 |  |  | 施工场地视频监控设备及系统
 |  |  | 人工智能、传感技术、虚拟现实等高科技技术设备及系统

## Slide 28
序号 | 工程 | 取费基数 | 绿色施工安全防护措施项目费总费率 | 其中安全生产费率
1 | 建筑工程 | 直接费 | 6.25% | 3.29%
2 | 装饰工程 | 直接费 | 3.59% | 3.29%
3 | 安装工程 | 人工费 | 11.5% | 10%
4 | 园林景观绿化 | 直接费 | 2.93% | 2.63%
5 | 仿古建筑 | 直接费 | 6.25% | 3.29%
6 | 道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理 | 直接费 | 3.37% | 2.63%
7 | 桥涵、隧道、 生活垃圾处理工程 | 直接费 | 4.13% | 2.63%
8 | 机械土石方（强夯地基）工程 | 直接费 | 5.25% | 3.29%
9 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 | 直接费 | 4.52% | 3.29%
绿色施工安全防护措施项目费
绿色施工安全防护措施项目费（总费率）
注：招投标，绿色施工安全防护措施项目费及安全生产费按本表费率计算。直接费（不含设备及单株3万以上的苗木）

## Slide 29
直接费（不含日设备及单株3万以上的苗木），含人材机价差调整；2014计价办法取费人工费工日基价60元/工
绿色施工安全防护措施项目费
序号 |  | 2020计价办法 |  | 2014计价办法 | 
 | 工程 | 取费基数 | 绿色施工安全防护措施项目费总费率 | 取费基数 | 安全文明施工费费率
1 | 建筑工程 | 直接费 | 6.25% | 人工+机械 | 12.99
2 | 装饰工程 | 直接费 | 3.59% | 人工 | 14.27
3 | 安装工程 | 人工费 | 11.5% | 人工 | 13.76
4 | 园林景观绿化 | 直接费 | 2.93% | 人工 | 10.63
5 | 仿古建筑 | 直接费 | 6.25% | 人工+机械 | 12.67
6 | 道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理 | 直接费 | 3.37% |  | 
7 | 桥涵、隧道、 生活垃圾处理工程 | 直接费 | 4.13% | 人工+机械 | 10.81
8 | 机械土石方（强夯地基）工程 | 直接费 | 5.25% | 人工+机械 | 5.46
9 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 | 直接费 | 4.52% | 人工+机械 | 6.54
绿色施工安全防护措施项目费/安全文明施工费对比

## Slide 30
绿色施工安全防护措施项目费
序号 | 工程 | 取费基数 | 绿色施工安全防护措施项目费固定费率
1 | 建筑工程 | 直接费 | 4.05%
2 | 装饰工程 | 直接费 | 2.46%
3 | 安装工程 | 人工费 | 7%
4 | 园林绿化工程 | 直接费 | 1.14%
5 | 仿古建筑工程 | 直接费 | 4.05%
6 | 道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理 | 直接费 | 2.4%
7 | 桥涵、隧道、生活垃圾处理工程 | 直接费 | 2.67%
8 | 机械土石方（强夯地基）工程 | 直接费 | 3.61%
9 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 | 直接费 | 3.12%
绿色施工安全防护措施项目费（固定费率）
注：结算时，绿色施工安全文明防护措施费包含固定费率部分及按工程量计算部分；固定费率部分按本表计算。

## Slide 31
绿色施工安全防护措施项目费，其费率由省级建设行政主管部门发布，其在招投标阶段和凌工结算阶段的计取具体要求如下:
(1）招标投标文件、招标控制价及各类施工图预算编制时，绿色施工安全文明防护措施费均按《绿色施工安全防护措施项目费（总费率）》表中规定费率执行，不得作为竟争性费用。
(2）竣工结算阶段，绿色施工安全防护措施项目费包含固定费率部分和按工程量计算部分。其中固定费率按《绿色施工安全防护措施项目费（固定费率）》表中规定费率执行，不得优惠;按工程量计算部分则依据实际发生的工作内容计算工程量，套用相应定额或按项计算，并根据专业工程取费表计算管理费、利额，不得优惠。
二、计费要点-绿安措施

## Slide 32
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 不可预见费15%，检验试验费0.5-1%
2 | 暂估价 |  |  |  | 
2.1 | 材料暂估价/结算价 |  |  |  | 
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  |  | 
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 
3 | 计日工 |  |  |  | 
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 发包人发包专业工程服务费 发包人提供材料采保费
5 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费＋措施项目费） |  |  | 详附录D说明
6 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费＋措施项目费） |  |  | 详见附录C表6
7 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  | 
8 | 索赔签证 |  |  |  | 
 | 土方调配费 |  |  |  | 
 | 弃土费 |  |  |  | 
E.23:其他项目清单与计价汇总表
二、计费要点-其他项目

## Slide 33
分部分项工程暂估价
分部分项工程暂估价，是在施工过程中必然发生，但在工程合同签订时暂不能确定的分部或分项工程的金额。如因消耗量标准中子目缺项、设计交付标准不明确等原因，在招标时暂按市场常规做法以“项”或以工程量乘以暂估综合单价而确定的分部或分项工程的总价；分部分项工程暂估价，应明确其所计总额的组成内容，即工程量（或“项”数）和暂估综合单价（或每“项”总价）；招投标时按分部分项工程暂估价考虑的，结算时可由合同双方根据施工时的市场水平协商计取，或由双方申请编制一次性子目。同时，暂估价的设定应符合相关招投标法律的规定。
其他项目

## Slide 34
二、计费要点-其他项目
优质工程增加费
建设工程产品质量标准是按合格产品考虑的，如发包方要求且经评定其质量达到优良工程或鲁班工程者，发包单位与承包单位双方应在合同中就奖励费用予以约定。费用标准可参照以下规定计取:优质工程奖或年度项目考评优良工地按分部分项工程费与措施项目费总额的1.60%;芙蓉奖按分部分项工程费与措施项目费总额的2.20%;鲁班工程奖按分部分项工程费与措施项目费总额的3.0%。同时获得多项的按最高奖项计取。

## Slide 35
1、“总承包服务费”应根据招标文件列出的内容和要求在其他项目清单中计取，该费用由发包人向总承包人支付计人工程造价。其中，专业工程服务费可按分部分项工程费的2%计算。
2、“工程配套费”是指在建设单位依法分包的专业工程中，专业工程分包单位利用总包单位脚手架、施工及生活用水用电、临时设施等所发生的费用，应由专业工程分包单位与总承包单位自行协商，并由分包单位支付给总承包单位，不应在各阶段工程造价列项。工程配套费可按分部分项工程费为计算基础;参考费率:空调专业 3%，其他专业2%。
二、计费要点-其他项目

## Slide 36
安全责任险、环境保护税合为一个费率。由于环境保护税受工期影响较大，建设工程工期受各种因素影响难以控制，故招投标时按计价办法的费率暂估。实际缴纳与取定不同时，可按实调整
安全责任险 环境保护税

## Slide 37
序号 | 工程 | 取费基数 | 费率（%）
1 | 建筑工程 | 分部分项工程费 + 措施项目费 | 1
2 | 装饰工程 |  | 
3 | 安装工程 |  | 
4 | 园林绿化工程 |  | 
5 | 仿古建筑工程 |  | 
6 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 
7 | 桥涵、隧道工程、生活垃圾处理工程 |  | 
8 | 机械土石方（强夯地基）工程 |  | 
9 | 桩基工程、地基处理、基坑支护工程 |  | 
安全责任险、环境保护税
安全责任险 环境保护税

## Slide 38
提前竣工措施增加费
提前竣工措施增加费为新增定义，区别于压缩工期措施增加费，压缩工期增加费在招投标总价措施项目费中考虑，其计算压缩工期的基数为工期定额； 提前竣工措施增加费由双方在合同中约定，其计算压缩工期的基数为合同工期。
其他有关问题的说明

## Slide 39
注：城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等并入管理费
项目名称 | 计费基础 | 费率(%)
销项税额(一般计税法) | 税前造价 | 9
应纳税额(简易计税法) | 税前造价 | 3
增值税
二、计费要点-增值税

## Slide 40
原职工教育经费、工会经费放入企业管理费；原操作工人的五险一金放入消耗量标准中的人工费；原管理人员的五险一金放入企业管理费；原工程排污费转为环境保护税。2020年所有规费已并入其他组成当中，故不体现规费。
规费

## Slide 41
Chart: 2020规费分解
| 人工费 | 管理费 | 环境保护税、安责险
销售额 | 5 | 2 | 1
Chart: 2014规费
| 社会保险 | 公积金 | 职工教育基金 | 工会经费 | 工程排污费 | 安全责任险
2014规费 | 2.84 | 0.53 | 0.132 | 0.176 | 0.4 | 0.2

## Slide 42
计费要点的总结
1、三单一增。
2、全费用单价与综合单价。
3、计价软件互导互用。
二、计费要点-总结

## Slide 43
1.单位工程的取费，按分部分项工程所在单位工程的专业属性，执行相应的专业取费标准。当本专业工程需参照或借用其他专业工程消耗量标准子目时，其参照或借用子目应随本专业工程取费，但所参照或借用消耗量标准子目部分的工程造价大于本专业子目部分的工程造价时分别按不同专业取费。
2.槽、坑土石方并入相应专业取费，一般土石方不分工程量大小均按机械十石方工程取费。
3.招投标时，土石方清单工程量宜按照消耗量标准中土石方的工程量计算规则。
三、相关问题说明

## Slide 44
1.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，结算时应按照经专家论证或建设单位认可的专项施工方案进行结算。
2、在工程发承包阶段，工程量清单和招标控制价应结合拟建工程实际情况考虑具体可行的初步施工方案进行编制;危险较大的分部分项工程，应依据招标人确定的专项施工方案计取相关费用;招标阶段未考虑的，在工程实施阶段应根据批准的专项施工方案计取相关费用。
3、《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安全管理实施细则》的通知(湘建建〔2009〕303号)和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令（2018）37号。
三、相关问题说明

## Slide 45
1.临时设施费仅包括离建筑物边沿50m 以内的临时水源、电源、动力管线，超过者，另行计算。
2.市政道路工程其临时设施费以接人市政的水源电源以红线为界，红线以内的部分包括在临时设施费中，超出红线范围内属于建设单位"三通一平"费用，应按实另计。临时设施费不包括施工便道和便桥。
三、相关问题说明

## Slide 46
1、房屋修缮工程套用定额或“消耗量标准”、费用标准及计费程序，在新的房屋修缮工程定额未编制颁发之前按以下规定处理:
(1）建筑、安装维修工程均执行原《湖南省房屋修缮工程计价定额》2005，缺项部分执行建设工程消耗量标准相应项目，其人工和机械乘以系数1.15;
(2）房屋修缮工程中的建筑（含拆除、装饰工程）均按建筑工程相应标准取费，安装工程（含拆除）按安装工程相应标准取费。
2、设备拆除按三种方式考虑：保护性、解体性、非保护性。市政拆除分保护性、非保护性拆除。
三、相关问题说明

## Slide 47
基准单价问题
基准单价应按招标文件规定或招标控制价确定的价格取定。材料价格调整取决于市场整体价格水平变化，与投标价格是否下浮上调无关。作为招投标人调价基础的基准单价应稳定可靠且明确，因此应按招标文件规定招投标采用的造价管理部门发布的材料预算价格作为基准单价，没有发布材料预算价格的，按照招标控制价取定的价格取定。此条是为避免双方错误约定基准单价导致合同履行过程产生重大争议，常见错误为双方约定合同签订时或开工期发布的材料预算价格作为基准单价，如合同签订期或开工期发布材料预算价格相对招标文件规定期发布的材料预算价格下跌或上涨，则造成调价幅度增加或减小造成显失公平，使用国有资金的甚至导致国有资金流失。
其他有关问题的说明

## Slide 48
建筑面积300m2及以下的别墅，其人工、机械乘以系数1.20;建筑面积超过300m2的别墅，其人工、机械乘以系数1.15。
三、相关问题说明

## Slide 49
2020消耗量标准机械费均为裸税价，如采用简易计税，机械费须含税。机械设备无论是采购还是租赁设备均按国家发布制造业税率计算含税机械费 (目前机械设备购买税率与有形动产租赁服务税率一致）。
其他有关问题的说明
简易计税机械费含税问题

## Slide 50
建设工程设计概算编制套用定额或“消耗量标准”，费用标准及计费程序，在新的概算定额未编制颁发之前按以下规定处理:
（1）建筑面积计算规则按现行建筑面积计算规范规定计算（2015）:
（2）直接工程费和施工措施费:建筑工程（含新建装饰装修工程）仍按2001年《湖南省建筑工程概算定额》计算，缺项部分套用消耗量标准;
（3)单独装饰工程、市政、安装、仿古建筑、园林景观绿化、机械土石力、地下综合管廊等工程按“消耗量标准”计算;
（4）材料预算价格按编制期建设工程造价主管部门发布的价格计取:
（5）人工费按市州建设工程造价主管部门发布的系数调播;
（6）机械费按市州建设工程造价主管部门发布的系数调整;
（7）总概算中的预备费按工程费用（即建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费之和）和工程建设其他费两者之和乘以规定的费率计算，其中基本预备费和价差预备费分别按5%计取;
（8）单位工程概算费用计算程序及费率按附录F规定计算。
四、概算

## Slide 51
序号 | 费用名称 | 计算基础及程序 | 建筑工程费率（%） | 单独装饰工程
1 | 直接费 | 1.1~1.3项 |  | 
1.1 | 人工费 | 人工费总额 |  | 
1.2 | 材料费（不含设备） | 材料费总额 |  | 
1.3 | 机械费 | 机械费总额 |  | 
2 | 设备费/其他 |  |  | 
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | （1~2）×费率 | 0.5 | 
4 | 工程排水费 | （1~2）×费率 | 0.2 | 
5 | 冬雨季施工增加费 | （1~2）×费率 | 0.16 | 
6 | 零星工程费 | （1~2）×费率 | 5 | 
7 | 企业管理费 | 1×费率 | 9.65 | 
8 | 其他管理费 | (设备费/其他）×费率 | 2 | 
9 | 利润 | 1×费率 | 7 | 
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 1×费率 | 7.25 | 
11 | 安全责任险 环境保护税 | 1~10×费率 | 1 | 
12 | 税前造价 | 1～11项合计 |  | 
13 | 销项税额 | 12项×税率 | 9 | 
14 | 单位工程概算总价 | 12+13 |  | 
附录F建设工程概算取费程序表
四、概算

## Slide 52
序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 备注
一 | 工程费用（2020消耗量标准） |  |  |  |  |  | 
二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  | 
1 | 土地征用费 |  |  |  |  |  | 
2 | 建设单位管理费 |  |  | 财建[2016]504号 |  |  | 
3 | 建设单位临时设施费及场地准备 |  |  | 建安费*1% |  |  | 
4 | 工程项目咨询费 |  |  | 计价格[1999]1283号 |  |  | 
5 | 环境影响咨询费 |  |  | 计价格[2002]125号 |  |  | 
6 | 劳动安全卫生评审费 |  |  | 建安费*0.1% |  |  | 
7 | 设计费 |  |  | 中设协字[2016] 89号或计价格[2002]10号 |  |  | 
8 | 勘察费 |  |  | 中设协字[2016] 89号或计价格[2002]10号 |  |  | 
9 | 招标代理服务费 |  |  | 计价格〔2002〕1980号发改价格[2015]299 号 |  |  | 
10 | 建设工程交易服务费 |  |  | 湘发改价服[2016]711 号 |  |  | 
11 | 工程监理费 |  |  | 湘监协[2016]2号 |  |  | 
12 | 工程造价咨询费 |  |  | 湘建价协[2016]25号 |  |  | 
13 | 质量检测费 |  |  | 2020消耗量标准0.5-1% |  |  | 
14 | 工程保险费 |  |  | 建安费*0.3% |  |  | 
15 | 城市基础设施配套费 |  |  | 湘发改价费[2016]716 号 [2016]716 号 |  |  | 
16 | 防空地下室异地建设费 |  |  |  |  |  | 
17 | 可靠性电源增容费 |  |  |  |  |  | 
18 | 水土保持费用 |  |  | 建筑面积*1元/M2 |  |  | 
19 | 联合试运转费 |  |  |  |  |  | 
三 | 预备费 |  |  |  |  |  | 
1 | 基本预备费 |  |  | 2020消耗量标准（一+二）*5% |  |  | 
2 | 涨价预备费 |  |  | 2020消耗量标准（一+二）*5% |  |  | 
四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  | 
五 | 总投资 |  |  |  |  |  | 
概算表
四、概算

## Slide 53
《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知》建办标〔2020〕38号文指出：“加快转变政府职能，优化概算定额、估算指标编制发布和动态管理，取消最高投标限价按定额计价的规定，逐步停止发布预算定额”。
五、计费要点-应用

## Slide 54
建办标〔2020〕38号文：“鼓励企事业单位通过信息平台发布各自的人工、材料、机械台班市场价格信息，供市场主体选择。”
2020年《湖南省消耗量标准》计价办法：“人工费、机械费指数由各市州建设工程造价管理部门在各自行政区域内选定不少于十个管理规范、产值居前的施工企业（劳务分包企业、机械租赁企业）信息采集对象进行测算”。
五、计费要点-应用

## Slide 55
建办标〔2020〕38号文“推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式，进一步完善工程造价市场形成机制”。
五、计费要点-应用

## Slide 56
2020年《湖南省消耗量标准》计价办法：“绿色施工安全防护措施费不得优惠，专款专用”。
五、计费要点-应用

## Slide 57
2020年《湖南省消耗量标准》子目水平：
建筑、安装工程基本持平，装饰工程约高6%，市政工程约高5%。
五、计费要点-应用

## Slide 58
宣贯交底培训
Part 3 施工机械台班费用定额编制说明

## Slide 59
主要内容
机械台班费用组成变化
机械台班费用水平变化
机械台班费用表现形式变化
机械台班费用价格调整

## Slide 60
一、机械台班费用组成对比
序号 | 2020 机械台班 | 2014机械台班
1 | 人工费 | 人工费
2 |  | 机械管理费
3 | 燃料动力费 | 燃料动力费
4 | 折旧费 | 折旧费
5 | 检修费 | 大修理费
6 | 维护费 | 经常修理费
7 | 安拆费及场外运费 | 安拆费及场外运费
8 | 其他费 | 其他费
9 | 机械使用费 | 

## Slide 61
二、机械台班费用水平变化
国家机械台班费用组成折旧费是根据企业所得税法固定资产折旧年限规定一般为10-12年，目前建设工程所用大型机械如土石方机械、筑路机械、垂直运输机械已经普遍采用租赁，社会资本进入工程机械租赁领域，资金成本回收年限约为4-6年，导致机械台班单价脱离市场水平，即便是自有机械，企业购买机械设备所用的资金成本融资成本也应产生相应的资金价值。
因此，2020机械台班费用组成在向省内各大建筑企业及向湖南省工程机械租赁服务行业协会调研过程，尽可能收集大型机械台班租赁单价，以此调整机械台班单价，未收集到的大型机械台班单价已根据同类机械结合资金现值系数调整台班折旧费，基本与租赁单价持平。

## Slide 62
十三、塔吊、施工电梯、爬架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编码 | 机械名称 | 规格型号 |  | 台班单价 | 费用组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 折旧费 | 检修费 | 维护费 | 安拆费及 场外运费 | 机械使用费 | 人工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 煤 | 木柴 | 水
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 8.06 | 7.16 | 0.8 | 0.80 | 0.15 | 4.39
 |  |  |  |  | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 工日 | kg | kg | KW.h | kg | kg | m3
J13-1 | 自升式塔式起重机 | 起重.力矩 | 600kN.m | 466.67 |  |  |  |  | 466.67 |  |  |  |  |  |  | 
J13-2 |  |  | 800kN.m | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 
J13-3 |  |  | 1250kN.m | 1083.34 |  |  |  |  | 1083.34 |  |  |  |  |  |  | 
J13-4 |  |  | 2500kN.m | 1500.00 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 
J13-5 | 双笼低速施工电梯 | 提升质量（2*2t） | 提升高度（100） | 333.33 |  |  |  |  | 333.33 |  |  |  |  |  |  | 
J13-6 |  |  | 提升高度（150） | 383.33 |  |  |  |  | 383.33 |  |  |  |  |  |  | 
J13-7 | 双笼中速施工电梯 |  | 提升高度（200） | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 
J13-8 | 爬架机械使用费 | 天.榀 |  | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 
三、机械台班费用表现形式变化

## Slide 63
(1) 塔吊、施工电梯机械台班费按台.元/天计算，包括日常的检修维护费、附墙费、机械使用费，不包括安装后的第三方检测费、人工费、电费、其他材料费等（放入消耗量标准）。
(2) 爬架机械使用费按榀.元/天计算，包括日常的检修维护费、机械使用费，不包括安装后的第三方检测费、人工费、电费、其他材料费等（放入消耗量标准）。

## Slide 64
(3) 机械停滞台班费用按台班折旧费用计算，机械停滞台班数量及机械停滞期间操作指挥人员窝工费用按双方签证计算；实际使用租赁机械施工时，其停滞台班单价及数量由双方根据租赁合同及现场签证计算（扣除燃油动力费及人工），人员窝工费按签证另计；机械停滞期间配套的设备附件费用按签证计算。

## Slide 65
(4) 本机械台班费用不适合零星工程，零星工程的机械台班费用根据签证计算。
(5) 本定额未包括城镇排水设施维护工程、仿古建筑工程的机械台班费用组成，机械费按整体综合考虑，市州建设行政主管部门可根据市场行情测算表报省站发布此类机械的台班单价调整系数。

## Slide 66
1.本机械台班费用组成已综合考虑了自有机械和租赁机械两种模式(已根据国家有关规定，结合资金现值系数调整折旧费），除合同另有约定外，机械台班费用按照本书及说明进行计算。
2．机械台班单价的各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额的价格（0.92、0.95）。
（1）特型指不含税原值在200万元及以上的机械;
（2）大型指不含税原值在20万元及以上的机械;
（3）中、小型指不含税原值在20万元以下的机械。
3．未列项目的部分特、大型机械的一次进出场、安装拆卸项目可按实际发生的消耗量计算。

## Slide 67
施工仪器仪表台班费用
1、凡单位价值在2000元以上（含2000元）、使用期限超过2年、构成固定资产的常用仪器仪表列凡单位价值在2000元以上（含2000元）、使用期限超过2年、构成固定资产的常用仪器仪表列入本费用组成。
2、台班单价=台班折旧费＋台班维护费＋台班校验费＋台班动力费。
3、施工仪器仪表台班费用组成中未包括检测软件的相关费用。

## Slide 68
宣贯交底培训
Part 4 配合比编制说明

## Slide 69
主要内容
配合比编制说明
与2014配合比变化
砼配合比消耗量使用特别事项
砌筑、抹灰砂浆、垫层配合比

## Slide 70
一、配合比编制说明
本附录配合比数据来源实验室检测数据，包括现浇及现场预制构件砼。具体有现场搅拌普通砼（坍落度45以下）、普通砼（坍落度50-90）、泵送砼、抗渗砼、水下砼、喷射砼及纯水泥浆、特殊砂浆（含灌注砂浆）、透水砼、沥青砼、水泥稳混合料、陶粒砼9个小节。

## Slide 71
二、与2014配合比变化
与2014定额配合比相比较,取消了灌注砼和道路砼，实际使用时可根据坍落度数据套用相应普通砼或泵送砼。原砼中水泥强度等级原分32.5级、42.5级、52.5，现所有配合比中水泥为均采用42.5级

## Slide 72
三、砼配合比消耗量使用特别事项
1. 配合比各材料用量实验室数据为净用量，因此增加材料损耗系数，其中水泥、粉煤灰、矿粉按2%，砂石按3%，石灰膏1%，减水剂等其他添加剂均按1%计算；
2. 砂考虑了膨胀系数，粗砂为18%，中砂为25%，碎石及砾石暂未考虑。
3. 实验室配合比中砂石粉煤灰等材料均采用重量配比，进定额配比数据，根据重量与立方之间的换算，具体换算数据：砂综合按1450kg/m3、 碎石综合按1550kg/m3、砾石综合按1650kg/m3 、粉煤灰按700kg/m3。

## Slide 73
4. 对应配合比中有缺项的：如果是同标号、同水泥级别仅粗骨料不同(砾石换碎石或者碎石换砾石)可以根据重量比进行换算（例如砾石换碎石，就用砾石工程量*1.65/1.55）；如果是水泥级别不同的，需要做配合比实验。配合比中现有的子目不允许调整。
5. 混凝土配合比中各减水剂掺量为：抗渗混凝土UEA膨胀剂掺量按水泥量的8%，高性能减水剂按水泥量的2%；水下砼减水剂按水泥含量的1.5%，泵送砼减水剂按水泥含量的2.23%计算
6. 陶粒砼仍沿用2014年定额配合比数据。

## Slide 74
四、砌筑、抹灰砂浆、垫层配合比
一、砌筑砂浆配合比是根据《砌筑砂浆配合比设计规JGJ/T98-2010/J65-2010的规定，按实验室验证数据编制而成的。
二、抹灰砂浆中,水泥全部按42.5级，107胶的子目中由801胶替换了107胶，新增了石灰黄泥浆(1:2.5)配合比及新增石灰粘土砂浆(1:0.3:4)，其他配合比材料及数量均按原14定额配合比未做调整。

## Slide 75
三、垫层材料及耐酸防腐材料配合比是按原2014年定额配合比。
四、保温材料配合比根据湖南省建设科技与建筑节能协会部门发布的“已纳入湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录系统材料汇总表”目录内材料执行，施工工艺根据湖南省工程建设标准设计图集《居住建筑节能65%围护结构构造》(湘2017 J907)。实际施工过程中也是按成品材料采购，因此，保温材料配合比章节取消。

## Slide 76
三、垫层材料及耐酸防腐材料配合比是按原2014年定额配合比。
四、保温材料配合比根据湖南省建设科技与建筑节能协会部门发布的“已纳入湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录系统材料汇总表”目录内材料执行，施工工艺根据湖南省工程建设标准设计图集《居住建筑节能65%围护结构构造》(湘2017 J907)。实际施工过程中也是按成品材料采购，因此，保温材料配合比章节取消。

## Slide 77
谢 谢